| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/17 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 22 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13−16 марта 2012 года

Пункт 4.9.11 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 01 к Правилам № 113 (фары, испускающие симметричный луч ближнего света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят шестой сессии в целях включения фар с модулем СИД класса А и В и пересмотра определения "модули СИД". В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/65 с поправками, внесенными на основании пункта 28 доклада, и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/56 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, пункты 28 и 38). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2		Краткое техническое описание. Оно должно включать:				…

b)	чертеж с указанием размеров и основных электрических и фотометрических величин, а также номинального светового потока и − по каждому модулю СИД − указание того, является ли он сменным;

…"

Пункт 5.3 изменить следующим образом:

"5.3		Фары класса A, B, C или D оснащаются лампой (лампами) накаливания, официально утвержденной (утвержденными) в соответствии с Правилами № 37, и/или модулем (модулями) СИД."

Пункт 5.3.2.3 изменить следующим образом:

"5.3.2.3	Значение общего номинального светового потока всех модулей СИД, создающих ближний свет, измеряют в соответствии с пунктом 5 приложения 12. Применяют следующие минимальные и максимальные пределы:

|  | Фары класса А | Фары класса B | Фары класса C | Фары класса D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный предел для ближнего света | 150 лм | 350 лм | 500 лм | 1 000 лм |
| Минимальный предел для дальнего света | 900 лм | 1 000 лм | 2 000 лм | 2 000 лм |

Включить новый пункт 5.3.2.4 следующего содержания:

"5.3.2.4 	В случае сменного модуля СИД к удовлетворению технической службы должна быть продемонстрирована возможность снятия и замены этого модуля СИД, как указано в пункте 1.4.1 приложения 12".

Включить новый пункт 5.9 следующего содержания:

"5.9		В соответствии с определениями, приведенными в пунктах 2.7.1.1.3 и 2.7.1.1.7 Правил № 48, допускается использование модуля СИД, в котором могут содержаться патроны, предназначенные для других источников света. Независимо от данного положения не допускается использования модуля (модулей) СИД совместно с другими источниками света, создающими луч ближнего света или каждый из лучей дальнего света, как указано в настоящих Правилах".

Включить новый пункт 5.10 следующего содержания:

"5.10		Конструкция модуля СИД должна быть такой, чтобы:

а)	его можно было извлечь из устройства только с помощью инструментов, если только в карточке сообщения не указано, что модуль СИД является сменным, и

b)	его конструкция не позволяла, несмотря на использование инструмета(ов), заменить его механическим способом любым иным официально утвержденным сменным источником света."

Приложение 1, пункт 9, изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание:

…

Число и категория (категории) газоразрядных источников света, в случае наличия:………………………………………………………

Число и конкретные идентификационные коды модулей СИД, а также − по каждому модулю СИД − указание того, является ли он сменным: да/нет2 ………………………………………………………..

Число и конкретные идентификационные коды………………………

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

.