|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/24 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 27 décembre 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

156e session

Genève, 13-16 mars 2012

Point 4.10.5 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants proposés par le GRSG

Proposition de complément 1 à la série 05 d’amendements
au Règlement no 105 (Véhicules destinés au transport
de marchandises dangereuses)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales
de sécurité*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 101e session; il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/35, tel qu’amendé par le rapport (ECE/TRANS/WP.29/
GRSG/80, par. 30 et 31). Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 5.1.1.3.3, lire:

«5.1.1.3.3	L’interrupteur doit être placé dans un boîtier répondant au degré de protection IP65 conforme à la norme CEI 60529.».

Paragraphe 5.1.1.6.3, lire (y compris l’insertion d’une nouvelle note 6/):

«5.1.1.6.3	Connexions électriques

Les connexions électriques … la norme CEI 60529 et être conçues de manière à empêcher une déconnexion accidentelle. Elles doivent être conformes aux normes ISO 12098:2004 6/, ISO 7638:2003 6/ et EN 15207:2006, selon le cas.

6/	La norme ISO 4009 citée dans cette norme n’a pas à être appliquée.».

Paragraphe 5.1.2.4, l’appel de note et la note 6/ deviennent l’appel de note et la note 7/.

Paragraphe 5.1.2.5, l’appel de note et la note 7/ deviennent l’appel de note et la note 8/.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements, en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.