| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/28 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 27 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия
Женева, 13−16 марта 2012 года
Пункт 4.12 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
исправлений к действующим правилам, 
представленных GRSG

Предложение по исправлению 2 к пересмотру 3 Правил № 107 (транспортные средства категорий M2 и M3)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее сто первой сессии. В его основу положен неофициальный документ GRSG-101-17 с поправками, указанными в приложении II к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/80, пункт 8). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения.

Приложение 4, рис. 11b, исправить следующим образом:

вместо "15 см мин." читать "150 мм мин.";

вместо "30 см мин." читать "300 мм мин.";

вместо "60 см макс." читать "600 мм макс.";

вместо "70 см мин." читать "700 мм мин.".

Приложение 12

Пункт 4.3: "100 ± 5 см2" исправить на "10 000 ± 500 мм2".

Пункты 4.4 и 4.5: "300 ± 5 см2" исправить на "30 000 ± 500 мм2".

Пункт 4.6 исправить следующим образом:

вместо "50 см" читать "500 мм;

вместо "200 см" читать "2 000 мм";

вместо "200 ± 5 см2" читать "20 000 ± 500 мм2".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.