| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/29 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13−16 марта 2012 года

Пункт 4.13.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
исправлений к действующим правилам,
представленных секретариатом

Предложение по исправлению 1 к Пересмотру 6
Правил № 37 (лампы накаливания)

Записка секретариата*

Приведенный ниже текст был подготовлен с целью внесения исправлений в Пересмотр 6 Правил для устранения допущенных в нем ошибок. Он передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования Правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

После пункта 3.9.5.3.2 напротив слов "Эталонные лампы накаливания" добавить отсутствующий номер пункта 3.10, как показано ниже:

"3.9.5.3.2	Не менее 120% от минимальных пределов, установленных для данного типа фары.

3.10	Эталонные лампы накаливания

Дополнительные предписания в отношении эталонных ламп накаливания приводятся в соответствующих спецификациях приложения 1.

…"

Приложение 1

В таблице, озаглавленной "Перечень спецификаций для ламп накаливания и порядок их следования в настоящем приложении", сместить номера влево, как показано ниже:

"Перечень спецификаций для ламп накаливания и порядок их следования в настоящем приложении:

| Номер(а) спецификации (спецификаций) |  |
| --- | --- |
| C5W/1 |  |
| C21W/1−2 |  |
| H1/1−3 |  |
| H3/1−4 |  |
| H4/1−5 |  |
| H7/1−4 |  |
| H8/1−4 |  |
| H9/1−4 |  |
| H10/1−3 |  |
| H11/1−4 |  |
| H12/1−3 |  |
| H13/1−4 |  |
| H14/1−4 |  |
| H15/1−5 |  |
| H16/1−4 |  |
| H6W/1 |  |
| H10W/1−2 |  |
| H21W/1−2 |  |
| H27W/1−3 |  |
| HB3/1−4 |  |
| HB4/1−4 |  |
| HIR1/1−3 |  |
| HIR2/1−3 |  |
| HS1/1−5 |  |
| HS2/1−3 |  |
| HS5/1−4 |  |
| HS5A/1−3 |  |
| HS6/1−4 |  |
| P13W/1−3 |  |
| P19W/1−3 |  |
| P21W/1−2 |  |
| P21/4W/1 |  |
| P21/5W/1−3 |  |
| P24W/1−3 |  |
| P27W/1−2 |  |
| P27/7W/1−3 |  |
| PC16W/1−3 |  |
| PR21W/1 |  |
| PR21/4W/1 |  |
| PR21/5W/1 |  |
| PR27/7W/1 |  |
| PSX26W/1−3 |  |
| PY21W/1 |  |
| PY27/7W/1 |  |
| R2/1−3 |  |
| R5W/1 |  |
| R10W/1 |  |
| S1/S2/1−2 |  |
| S3/1 |  |
| T1.4W/1 |  |
| T4W/1 |  |
| W2.3W/1 |  |
| W3W/1 |  |
| W5W/1 |  |
| W10W/1 |  |
| W15/5W/1−3 |  |
| W16W/1 |  |
| W21W/1−2 |  |
| W21/5W/1−3 |  |
| WP21W/1−2 |  |
| WR21/5W/1 |  |
| WY2.3W/1 |  |
| WY21W/1−2 |  |

"

Спецификация H1/1, чертеж, Вид C, заменить знак "€", обозначающий угол, знаком "ε", как показано ниже:

"

"

Спецификация H3/4, текст в левой верхней части чертежа, заменить слова "Вид A" словами "Вид A и C" (пропущены слова "и C"), как показано ниже:

"

Спецификация H4/1, Рис.1, чертеж, к тексту на русском языке не относится.

Спецификация H4/2, таблица, графа "Номинальные значения. Вольты", колонка "Лампы накаливания серийного производства, 24 В", заменить показатель "126/" показателем "246/".

Спецификация Н4/4, таблица, колонка "Обозначение*", переместить в центр колонки соответствующие показатели и заменить "IR" и "IC" на "IR" и "IC", как показано ниже:

"

| Обозначение* | Размеры** | Допуск |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В |
| a/26 | 0,8 | (0,35 | (0,20 |
| a/23,5 | 0,8 | (0,60 | (0,20 |
| b1/29,5 | 30,0 | 0 | (0,30 | ( 0,35 | (0,20 |
| b1/33 | b1/29,5 mv | 30,0mv | (0,30 | ( 0,35 | ( 0,15 |
| b2/29,5 | 30,0 | 0 | (0,30 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| b2/33 | b1/29,5 mv | 30,0mv | (0,30 | ( 0,35 | ( 0,15 |
| c/29,5 | 30,0 | 0,6 | 0,75 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| c/33 | c/29,5 mv | 30,0mv | (0,35 | ( 0,15 |
| d | мин. 0,1 | – | – |
| e 13/ | 28,5 | 29,0 | +0,35 −0,25 | ( 0,35 | + 0,20 − 0,00 |
| f 11/, 12/, 13/ | 1,7 | 2,0 | +0,50 −0,30 | ( 0,40 | + 0,30 − 0,10 |
| g/26 | 0 | (0,50 | (0,30 |
| g/23,5 | 0 | (0,70 | (0,30 |
| h/29,5 | 30,0 | 0 | (0,50 | ( 0,30 |
| h/33 | h/29,5 mv | 30,0mv | (0,35 | ( 0,20 |
| lR 11/, 14/ | 4,5 | 5,25 | (0,80 | ( 0,40 |
| lC 11/, 14/ | 5,5 | 5,25 | (0,50 | (0,80 | ( 0,35 |
| p/33 | В зависимости от формы экранизирующей части колбы | – | – |
| q/33 | (p+q)/2 | (0,60 | (0,30 |

"

Спецификация Н4/5, Дополнительные пояснения 1, заменить "IR" и "IC" на "IR" и "IC", как показано ниже:

"…

1	для размеров a, b1, c, d, e, f, IR и IC;

2	для…"7

Спецификация Н8/3, таблица, графа "Цоколь:", снять внутренние разделители, как показано ниже:

"

| Цоколь: | H8: PGJ19-1 H8B: PGJY19-1 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-110-2) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-146-1) |
| --- | --- | --- |

"

Спецификация Н9/3, таблица, графа "Цоколь:", снять внутренние разделители, как показано ниже:

"

| Цоколь: | H9: PGJ19-5 H9B: PGJY19-5 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-110-2) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-146-1) |
| --- | --- | --- |

"

Спецификация Н11/3, таблица, графа "Цоколь:", снять внутренние разделители, как показано ниже:

"

| Цоколь: | H11: PGJ19-2 H11B: PGJY19-2 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-110-2) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-146-1) |
| --- | --- | --- |

"

Спецификация Н13/4, таблица, поставить внутренние разделители (за исключением графы "Цоколь") и отцентровать верхнюю часть второй колонки до графы "Цоколь:") как показано ниже:

"

| Размеры в мм | Допуски |
| --- | --- |
|  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| d1 13/, 17/ | 1,8 макс. | − | − |
| d2 13/, 17/ | 1,8 макс. | − | − |
| e 16/ | 29,45 | (0,20 | (0,10 |
| f 1 16/ | 4,6 | (0,50 | (0,25 |
| f 2 16/ | 4,6 | (0,50 | (0,25 |
| g 8/, 17/ | 0,5 d1 | (0,40 | (0,20 |
| h 8/ | 0 | (0,30 | (0,15 |
| j 10/ | 2,5 | (0,20 | (0,10 |
| k 10/ | 2,0 | (0,20 | (0,10 |
| m 10/ | 0 | (0,20 | (0,13 |
| n 10/ | 0 | (0,20 | (0,13 |
| p 10/ | 0 | (0,08 | (0,08 |
| ( | 42° мин. | – | – |
| ( | 52° мин. | – | – |
| ( | 43° | +0°/–5° | +0°/–5° |
| (9/ | 41° | (4° | (4° |
| Цоколь: | H13: P26.4t H13A: PJ26.4t | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-128-3) |
| Электрические и фотометрические характеристики 18/ |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 55 | 60 | 55 | 60 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 68 макс. | 75 макс. | 68 макс. | 75 макс. |
|  | Световой поток | 1 100 ( 15% | 1 700 ( 15% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 800 | 1 200 |
|  | 13,2 В | 1 100 | 1 700 |

"

Спецификация Н14/3, таблица, графа "γ3", колонка "Эталонная лампа накаливания", заменить "0/5°" на "0/-5(" (согласно поправке 2 к пересмотру 5)

"

| Размеры в мм | Лампа накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
| е 8/ | 26,15 | 10/ | ±0,1 |
| f1 8/, 9/ | 5,3 | 10/ | ±0,1 |
| f2 8/, 9/ | 5,0 | 10/ | ±0,1 |
| g | 0,3 мин. |  |  |
| h1 | 0 | 10/ | ±0,1 |
| h2 | 0 | 10/ | ±0,15 |
| h3 | 0 | 10/ | ±0,15 |
| h4 | 0 | 12/ | ±0,15 |
| I | 2,7 |  | − |
| j | 2,5 | 10/ | ±0,1 |
| γ1 | 55° мин. | − | − |
| γ2 | 52° мин. | − | − |
| γ3 | 43° | 0/−5° | 0/−5° |
| Цоколь Р38t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-133-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 55 | 60 | 55 | 60 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 68 макс. | 75 макс. | 68 макс. | 75 макс. |
|  | Световой поток | 1 150 ± 15% | 1750 ± 15% |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12В | 860 | 1 300 |
|  | 13,2 В | 1 150 | 1 750 |

"

Спецификация Н15/1, чертежи, Рис. 2, поднять параметр "V"; Рис. 3, поднять цифру "4,5"; Рис. 4, поднять параметры "γ1" и "γ2"), как показано ниже:

"

"

Спецификация Н15/4, таблица, колонка "Обозначение*", отцентровать показатели и заменить "IR" и "IC" на "IR" и "IC", как показано ниже:

"

| Обозначение* | Размеры** | Допуск |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В |
| a/24,0 | a/24,5 | 1,8 | (0,35 | (0,20 |
| a/26,0 | 1,8 | (0,35 | (0,20 |
| b1/31,0 | 0 | (0,30 | (0,15 |
| b1/33,5 | b1/34,0 | b1/31,0 mv | (0,30 | (0,15 |
| b2/31,0 | 0 | (0,30 | (0,15 |
| b2/33,5 | b2/34,0 | b2/31,0 mv | (0,30 | (0,15 |
| c1/31,0 | 0 | (0,30 | (0,50 | (0,15 | (0,25 |
| c1/33,5 | c1/34,0 | c1/31,0 mv | (0,30 | (0,50 | (0,15 | (0,25 |
| c2/33,5 | c2/34,0 | 1,1 | (0,30 | (0,50 | (0,15 | (0,25 |
| d | мин. 0,1 | − | − |
| f 8/, 9/, 10/ | 2,7 | (0,30 | (0,40 | +0,20 −0,10 | +0,25 −0,15 |
| g/24,0 | g/24,5 | 0 | (0,50 | (0,70 | (0,25 | (0,35 |
| g/26,0 | 0 | (0,50 | (0,70 | (0,25 | (0,35 |
| h/31,0 | 0 | (0,50 | (0,60 | (0,25 | (0,30 |
| h/33,5 | h/34,0 | h/31,0 mv | (0,30 | (0,40 | (0,15 | (0,20 |
| IR 8/, 11/ | 4,2 | 4,6 | (0,40 | (0,60 | (0,20 | (0,30 |
| IC 8/, 9/ | 4,4 | 5,4 | (0,40 | (0,60 | (0,20 | (0,30 |
| p/33,5 | p/34,0 | В зависимости от формы экранирующей части колбы | − | − |
| q/33,5 | q/34,0 | p/33,5 | p/34,0 | (1,20 | (0,60 |

"

Спецификация Н15/5, в конце последней строки, снять кавычки, с тем чтобы текст имел следующий вид:

"……

расстоянии 24,0 мм (24,5 мм для 24-вольтных типов) и 26,0 мм от нее.

"

Спецификация Н16/3, таблица, графа "Цоколь:" снять внутренние разделители, как показано ниже:

"

| Цоколь: | H16: PGJ19-3 H16B: PGJY19-3 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-110-2) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-146-1) |
| --- | --- | --- |

"

Спецификация Н10W/1, графа "Цоколь", включить номера публикаций МЭК согласно Пересмотру 5 − поправка 3 − исправление 1), как показано ниже:

"

| Цоколь: | H10W/1 | BAU9s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-150А-1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HY10W | BAUZ9s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-150В-1) |

"

Спецификация Н21W/1, таблица, последняя графа, добавить строку для показателя контрольного светового потока "автожелтый: 300 лм", как показано ниже:

"…

| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | Белый: 415 лм |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 В | Белый: 560 лм |
|  | 13,5 В | Белый: 600 лм Автожелтый: 300 лм |

"

Спецификация Н21W/2, чертеж, вертикально расположенный текст, заменить "20,2 мм до плоскости отсчета" словами "20,0 мм до плоскости отсчета", как показано ниже:

"

"

Спецификация НВ3/1, нижний левый чертеж, включить в левой верхней части чертежа слова "Вид А", как показано ниже:

"

"

Спецификация НВ4/2, сноска около значка γ3, заменить вторую сноску 6/ сноской 8/, как показано ниже:

"

"

Спецификация НS1/4, таблица, отцентровать обозначения в первой колонке и последних двух графах и заменить обозначения "IR" и "IC" на "IR" и "IC", как показано ниже:

"

| Обозначение* | Размеры** | Допуск |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| 6 В | 12 В | 6 В | 12 В | 6 В | 12 В | 12 В |
| a/26 | 0,8 | (0,35 | (0,20 |
| a/25 | 0,8 | (0,55 | (0,20 |
| b1/29,5 | 0 | (0,35 | (0,20 |
| b1/33 | b2/29,5 mv | (0,35 | (0,15 |
| b2/29,5 | 0 | (0,35 | (0,20 |
| b2/33 | b2/29,5 mv | (0,35 | (0,15 |
| c/29,5 | 0,6 | (0,35 | (0,20 |
| c/31 | c/29,5 mv | (0,30 | (0,15 |
| d | мин. 0,1/макс. 1,5 | – | – |
| e 13/ | 28,5 | +0,45/−0,25 | +0,20/−0,00 |
| f 11/, 12/, 13/ | 1,7 | +0,50/−0,30 | +0,30/−0,10 |
| g/26 | 0 | (0,50 | (0,30 |
| g/25 | 0 | (0,70 | (0,30 |
| h/29,5 | 0 | (0,50 | (0,30 |
| h/31 | h/29,5 mv | (0,30 | (0,20 |
| IR 11/, 14/ | 3,5 | 4,0 | (0,80 | ( 0,40 |
| IC 11/, 12/ | 3,3 | 4,5 | (0,80 | ( 0,35 |
| p/33 | В зависимости от формы экранирующей части колбы | – | – |
| q/33 | (p+q)/2 | (0,60 | (0,30 |

"

Спецификация НS1/5, Дополнительные пояснения 1, заменить обозначения "IR" и "IC" на "IR" и "IC":

"…

1	Для размеров а, b1, c, d, e, f, IR и IC;

2	Для …".

Спецификация P13W/2, таблица, пятая графа, снять внутренние разделители, как показано ниже:

"…

| P13W Цоколь PG18.5d-1 PW13W Цоколь WP3.3x14.5-7 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-147-1) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-164-1) |
| --- | --- |

…"

Спецификация P19W/1, нижний чертеж, добавить отсутствующую букву "α", как показано ниже:

Спецификация P21/5W/1, таблица, графа "x, y", заменить ссылку на сноску 1 сноской "1/", как показано ниже:

"…

| x, y | 6, 12 V |  | 1/ |  | 2,8 ( 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…"

Спецификация P21/5W/1, размер в верхней левой части чертежа, заменить размер "55,0 макс." размером 45,0 макс." (как в Пересмотре 5 Правил), как показано ниже:

"

Спецификация PSX2W/2, сноски, расположить сноски, как показано ниже:

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
| e 5/ | 24,0 4/ | 24,0 ( 0,25 |
| f 5/ | 4,2 4/ | 4,2 ( 0,25 |
| (1 6/ | 35,0° мин. | 35,0° мин. |
| (2 6/ | 58,0° мин. | 58,0° мин. |
| Цоколь PG18,5d-3 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-147-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | В | 12 | 12 |
|  | Ватты | Вт | 26 | 26 |
| Испытательное напряжение | В | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | Вт | 26 макс. | 26 макс. |
|  | Световой поток | лм | 500 |  |
|  |  | ( | +10% / –10% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 12 В | 345 лм |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,2 В | 465 лм |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В | 500 лм |

4/  Контроль осуществляется с помощью "системы шаблона" (спецификация PSX26W/3).

5/  Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков − в том случае, когда направление визирования перпендикулярно плоскости, проходящей через подводящие провода нити накала, − пересекает ось нити накала.

6/  Ни одна из частей цоколя, выступающих за плоскость отсчета, не должна находиться в пределах угла (2, как показано на рис. 1 спецификации PSX26W/1. Колба не должна давать оптического искажения в пределах углов (1 + (2. Эти требования относятся ко всей длине окружности колбы.

Спецификация R5W/1, таблица, графа "Цоколь", снять внутренние разделители и разместить слова "в соответствии с…" по центру, а номера спецификаций в правой колонке сместить влево, как показано ниже:

"…

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 4/ |
| e | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 19,0 ( 0,3 |
| Боковое отклонение2/ |  |  | 1,5 | 0,3 макс. |
| ( | 60° | 90° | 120° | 90° ( 5° |
| Цоколь: | R5W: BA15s RR5W: BAW15s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 | (спецификация 7004-11A-9)1/ (спецификация 7004-11E-1) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальные значения | Вольты | 65/ | 12 | 24 | 12 |
|  | Ватты | 5 | 5 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 6,75 | 13,5 | 28,0 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты | 5,5 макс. | 7,7 макс. | 5,5 макс. |
|  | Световой поток | R5W | 50 ( 20% |  |
|  |  | RR5W | 5/ | 12 ( 25% |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В: | Белый: 50 лм Красный: 12 лм |

…"

Спецификация R10W/1, таблица, графа "Цоколь", снять внутренние разделители и разместить слова "в соответствии с…" по центру, а номера спецификаций в правой колонке сместить влево, как показано ниже:

"…

| Цоколь: | R10W: BA15s RY10W: BAU15s RR10W: BAW15s | в соответствии с публикацией МЭК 60061 | (спецификация 7004-11A-9)1/ (спецификация 7004-19-2) (спецификация 7004-11E-1) |
| --- | --- | --- | --- |

…"

Спецификация W21/5W/3, таблица, вторая графа, заменить размер "905" размером "9,5"

"

| Обозначение | a | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 9,5 | 1,0 |

"

Спецификация WR21/5W/1, чертеж, исправить, как показано ниже:

"a – основная (с высокой номинальной мощностью) нить накала

b – вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

"

Спецификация WY21W/2, чертеж слева внизу, заменить параметр "а" параметром "b", а также заменить фразу "27,9 до плоскости отсчета" фразой "29,0 до плоскости отсчета", как показано ниже:

Приложение 2,

Пункт 9, исправить размер шрифта сноски 2, как показано ниже:

"…

Цвет испускаемого света: белый/селективный желтый/автожелтый/красный2…

…"

Приложение 7,

Таблица 3, вставить внутренние разделители, как показано ниже:

"

| Количество ламп в протоколах | Допустимый предел | Количество ламп в протоколах | Допустимый предел | Количество ламп в протоколах | Допустимый предел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –200 | 21 | 541–553 | 47 | 894–907 | 73 |
| 201–213 | 22 | 554–567 | 48 | 908–920 | 74 |
| 214–227 | 23 | 568–580 | 49 | 921–934 | 75 |
| 228–240 | 24 | 581–594 | 50 | 935–948 | 76 |
| 241–254 | 25 | 595–608 | 51 | 949–961 | 77 |
| 255–268 | 26 | 609–621 | 52 | 962–975 | 78 |
| 269–281 | 27 | 622–635 | 53 | 976–988 | 79 |
| 282–295 | 28 | 636–648 | 54 | 989–1002 | 80 |
| 296–308 | 29 | 649–662 | 55 | 1 003–1 016 | 81 |
| 309–322 | 30 | 663–676 | 56 | 1 017–1 029 | 82 |
| 323–336 | 31 | 677–689 | 57 | 1 030–1 043 | 83 |
| 337–349 | 32 | 690–703 | 58 | 1044–1056 | 84 |
| 350–363 | 33 | 704–716 | 59 | 1 057–1 070 | 85 |
| 364–376 | 34 | 717–730 | 60 | 1 071–1 084 | 86 |
| 377–390 | 35 | 731–744 | 61 | 1 085–1 097 | 87 |
| 391–404 | 36 | 745–757 | 62 | 1098–1111 | 88 |
| 405–417 | 37 | 758–771 | 63 | 1 112–1 124 | 89 |
| 418–431 | 38 | 772–784 | 64 | 1 125–1 138 | 90 |
| 432–444 | 39 | 785–798 | 65 | 1 139–1 152 | 91 |
| 445–458 | 40 | 799–812 | 66 | 1 153–1 165 | 92 |
| 459–472 | 41 | 813–825 | 67 | 1 166–1 179 | 93 |
| 473–485 | 42 | 826–839 | 68 | 1 180–1 192 | 94 |
| 486–499 | 43 | 840–852 | 69 | 1 193–1 206 | 95 |
| 500–512 | 44 | 853–866 | 70 | 1 207–1 220 | 96 |
| 513–526 | 45 | 867–880 | 71 | 1 221–1 233 | 97 |
| 527–540 | 46 | 881–893 | 72 | 1 234–1 249 | 98 |

"

Приложение 9,

Таблица 1, вставить внутренние разделители, как показано ниже:

"…

|  | 1%** | 6,5%** |
| --- | --- | --- |
|  | Приемлемо | Неприемлемо | Приемлемо | Неприемлемо |
| Размер первой выборки: 125 | 2 | 5 | 11 | 16 |
| Если количество несоответствующих образцов больше 2 (11), но меньше 5 (16), то следует произвести вторую выборку в размере 125 образцов и оценить 250 образцов | 6 | 7 | 26 | 27 |

..."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

f

Допустимое смещение оси нити накала

Ось отсчета

Ось нити накала

Плоскость отсчета

h2

h1

Вид C

Предел угла
затемнения

ε

ε

e

Сечение A−B

Контрольный прилив

Ось отсчета

Второй прилив

120o

20

3 1/

Номинальное
расположение приливов патрона

7,5 1/

C

E

B

d

Ось нити накала

g

A

B

Ось колбы

Сечение D−E

2/

4/

3/

27,5

Плоскость отсчета

Ось отсчета

8,5 макс.

A	D

44 макс.

Вид сбоку

Вид спереди

Ось отсчета

20,0 мм до

плоскости
отсчета

g

γ232

γ13

γ3

31,5

Положение нити накала и размеры

Плоскость отсчета

Эксцентриситет колбы

Ось нити накала

6/

8/

Зона без оптических искажений7/ и затемненная верхняя часть8/

Центр нити накала

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Ось колбы

Ось колбы

36 макс.

α

P19W, PY19W, PR19W,
PS19W, PSY19W, PSR19W

3/

Ø 18,5 макс.

e

f

Ось отсчета

2/

Плоскость отсчета1/

Ось отсчета

Плоскость отсчета

PW19W, PWY19W, PWR19W

37 макс.

α

e

f

Ø 18,5 макс.

а – основная (с высокой номинальной мощностью) нить накала

b – вспомогательная (с низкой номинальной мощностью) нить накала

45,0 макс.

Плоскость отсчета

y

b

a

a

b

e

3/

b

a

Контрольный штифт

x

( 26,5 макс.

º

4/

(

f

Ось отсчета

f

y

b

a

b

a

a

b

(

X

e

8,5 макс.

39 макс.

( 20,5 макс.

X

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Контрольный контакт

4/, 5/

x

Вид сбоку				Вид спереди

плоскости отсчета

29,0 мм до

Ось отсчета