| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/46 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 5 April 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят седьмая сессия

Женева, 26–29 июня 2012 года

Пункт 4.8.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года: рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRPE

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 01 к Правилам № 101 ООН (выбросы CO2/расход топлива)

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) на ее шестьдесят третьей сессии с целью внесения поправок в Правила № 101 ООН. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/2 с поправками, внесенными на основании пункта 21 доклада (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/63). Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 5.3.2 изменить следующим образом:

"5.3.2		Техническая служба, уполномоченная проводить испытания, измеряет запас хода транспортного средства на электротяге в соответствии с методом, описанным в приложении 9".

Пункт 5.4.6 изменить следующим образом:

"5.4.6		Техническая служба, уполномоченная проводить испытания, измеряет запас хода транспортного средства на электротяге в соответствии с методом, описанным в приложении 9 к настоящим Правилам. Результаты выражаются в км с округлением до ближайшего целого числа".

Включить новые пункты 5.5.4–5.5.7 следующего содержания:

"5.5.4		Значение запаса хода на электротяге, принятое в качестве значения для официального утверждения типа, должно быть значением, заявленным изготовителем, если оно не превышает значение, выявленное технической службой в результате измерений. Заявленное значение может быть меньше измеренного значения, без каких-либо ограничений.

5.5.5		Если заявленное значение запаса хода превышает значение, выявленное технической службой в результате измерений, то это же транспортное средство подвергается еще одному испытанию. Если значение, заявленное изготовителем, не превышает среднего значения по результатам двух испытаний, то значение, заявленное изготовителем, принимается в качестве значения для официального утверждения типа.

5.5.6		Если заявленное значение все же превышает среднее значение, выявленное в результате измерений, то это же транспортное средство подвергается заключительному испытанию. Среднее значение по трем результатам принимается в качестве значения для официального утверждения типа.

5.5.7		Запас хода на электротяге, определенный в соответствии с пунктами 5.5.4–5.5.6, служит единственным показателем запаса хода, который может быть включен в рекламные материалы, касающиеся транспортного средства. Это значение должно также использоваться для расчетов, указанных в пунктах 3.4.2.1 и 3.4.4.1 приложения 8".

Приложение 9, пункт 4.1.1.3.1, изменить следующим образом:

"4.1.1.3.1	Если не предусмотрен сугубо электрический режим, то изготовитель предоставляет средства для разрядки аккумуляторной батареи на автомобиле, работающем в сугубо электрическом режиме".

Приложение 9, пункты 4.2.2.1–4.2.2.1.5, изменить следующим образом:

"4.2.2.1	Определение запаса хода на электротяге гибридного транспортного средства

4.2.2.1.1	Предусмотренный порядок проведения испытания и соответствующее предписание о переключении передач, которые определены в пункте 1.4 приложения 8, применяются на динамометрическом стенде, отрегулированном в соответствии с требованиями добавлений 2, 3 и 4 к приложению 4 к Правилам № 83, до достижения критериев завершения испытания.

Для определения запаса хода на электротяге (De) ГЭМ-БЗУ, оборудованных переключателем режима работы, должно использоваться то же положение режима работы в соответствии с таблицей 4.1.3 и разделом 4.2.1 приложения 8, что и для определения CO2 и расхода топлива.

4.2.2.1.2	Для целей измерения запаса хода на электротяге считается, что критерии завершения испытания достигнуты, если транспортное средство не может осуществлять движение в соответствии с контрольной кривой со скоростью до 50 км/ч, если в соответствии с показаниями штатных бортовых приборов водитель должен остановить транспортное средство либо если уровень зарядки аккумулятора достиг минимального значения. В этом случае водитель замедляет движение транспортного средства до скорости 5 км/ч, отпуская педаль акселератора, без использования педали тормоза и затем останавливает транспортное средство с помощью торможения.

4.2.2.1.3	Если на скорости свыше 50 км/ч транспортное средство не достигает необходимого ускорения или скорости цикла испытания, то педаль акселератора остается в полностью выжатом положении до тех пор, пока не будут вновь достигнуты параметры контрольной кривой. Максимально возможная скорость сугубо в электрическом режиме в первом комбинированном цикле регистрируется в протоколе испытания и в руководстве по эксплуатации серийного транспортного средства.

В ходе реализации этой процедуры электроэнергетическое равновесие (QESi) высоковольтной батареи (выраженное в а-ч), постоянно измеряемое с использованием процедуры, указанной в добавлении 2 к приложению 8 к настоящим Правилам, скорость транспортного средства (VESi) и Dei должны регистрироваться, когда запускается двигатель, потребляющий топливо, и прекращается накопление Dei. Дальнейшего накопления Dei не допускается, если

a)	двигатель, потребляющий топливо, не прекращает работу;

b)	значение VESi не опускается до того же или более низкого значения VESi, которое было зарегистрировано до запуска двигателя, потребляющего топливо; и

c)	значение QESi не опускается до того же или более низкого значения QESi, которое было зарегистрировано до запуска двигателя, потребляющего топливо, или в соответствующих случаях до того же или более низкого значения QSAi, определенного в соответствии с пунктом 4.2.2.1.3.1.

Эта процедура применяется до окончания испытания, определенного в пункте 4.2.2.1.2.

4.2.2.1.3.1	На первом этапе торможения после каждого запуска двигателя, потребляющего топливо, когда скорость транспортного средства ниже скорости транспортного средства, на которой двигатель, потребляющий топливо, был запущен ранее,

a)	пройденное расстояние с выключенным двигателем следует рассматривать как Dei;

b)	увеличение электроэнергетического равновесия в течение этого периода должно регистрироваться (∆Qrbi); и

c)	электроэнергетическое равновесие при запуске двигателя, потребляющего топливо (QESi), определенное ранее, должно быть скорректировано по ∆Qrbi (поэтому новое значение QSAi = QESi + ∆Qrbi);

VESi:	скорость транспортного средства при запуске ДВС;

QESi:	энергия батареи в момент запуска ДВС;

∆Qrbi:	увеличение электроэнергетического равновесия на этапе замедления, когда скорость транспортного средства ниже скорости транспортного средства, на которой ДВС был запущен ранее;

QSAi:	энергия батареи в момент дальнейшего накопления De.

Пример:

⊿a: 	заряжена ДВС;

⊿b: 	заряжена при помощи регенерации (ускорение транспортного средства за счет ДВС);

⊿c: 	заряжена при помощи регенерации (∆Qrbi, ускорение транспортного средства за счет энергии батареи);

De = 	ΣDei;

Dei = 	расстояния в тех случаях, когда движущая энергия не была произведена ДВС;

СЗ батареи;

скорость транспортного средства.

4.2.2.1.4	С учетом физиологических потребностей человека допускается до трех перерывов между сериями испытаний общей продолжительностью не более 15 минут.

4.2.2.1.5	В конце запас хода на электротяге представляет собой сумму всех частей цикла Dei в км. Это значение округляется до ближайшего целого числа".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

С3 батареи

мин.

ДВС работает

ДВС работает

км/ч

Скорость транспортного средства

Время

Расстояние