| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/10/Rev.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 27 April 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
Правил в области транспортных средств

Рабочая группа по проблемам энергии
и загрязнения окружающей среды

Шестьдесят четвертая сессия

Женева, 5−8 июня 2012 года

Пункт 4 d) предварительной повестки дня

Большегрузные транспортные средства: ГТП № 4

(всемирная согласованная процедура сертификации
двигателей большой мощности)

Предложение по исправлению 1 к поправке 1
к глобальным техническим правилам № 4

Представлено экспертами Международной организации предприятий автомобильной промышленности*

Приведенный ниже текст подготовлен экспертами Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) для исправления ошибочных ссылок в тексте поправки 1 к глобальным техническим правилам (ГТП) № 4 (ECE/TRANS/180/Add.4/Amend.1). В основу этого документа положен неофициальный документ GRPE-63-15, распространенный на шестьдесят третьей сессии Рабочей группы по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) (см. ECE/TRANS/WP.29/GRPE/63, пункт 39). Изменения к существующему тексту Правил отмечены с использованием функции отражения изменений. Аналогичные изменения к текстам на русском и французском языках выделены жирным шрифтом (новый текст) или зачеркиванием (исключенный текст).

I.	Предложение

Пункт 9.3.2.7 исправить следующим образом:

"9.3.2.7	Измерение соотношения воздуха к топливу

Аппаратура для измерения соотношения воздуха к топливу, которая используется для определения расхода отработавших газов в соответствии с указаниями, содержащимися в пункте 8.34.1.6, представляет собой широкополосный датчик состава смеси или кислородный датчик циркониевого типа. Датчик устанавливается непосредственно на выхлопной трубе в том месте, где температура отработавших газов достаточно высока и позволяет устранить конденсацию водяных паров.

…"

Пункт 9.3.8 исправить следующим образом:

9.3.8		Эффективность отделителя неметановых фракций (NМС)

NМС применяется для удаления из отбираемой пробы газа углеводородов, не содержащих метан, путем окисления всех углеводородов, за исключением метана. В идеале преобразование метана должно составлять 0%, а остальных углеводородов, представленных этаном, – 100%. Для точного измерения NМНС определяются два показателя эффективности, которые используются для расчета массового расхода выбросов NМНС (см. пункт 8.56.2)".

Пункт 9.4.6.1 исправить следующим образом:

"9.4.6.1	Время срабатывания системы

Для контроля системы частичного разбавления потока требуется соответствующая быстродействующая система. Время перехода для этой системы определяется методом, указанным в пункте 9.4.6.6. Если общее время перехода для системы измерения потока отработавших газов (см. пункт 8.34.1.2) и системы частичного разбавления потока составляет ( 0,3 с, то используется система контроля в режиме "онлайн". Если время перехода превышает 0,3 с, то используется прогностический алгоритм управления на основе предварительно записанных параметров испытания. В этом случае комбинированное время восстановления должно составлять ( 0,1 с, а комбинированное время задержки – ( 10 с.

…"

Пункт 9.5.5 исправить следующим образом:

"9.5.5		Общая проверка системы

Суммарная погрешность системы отбора проб CVS и аналитической системы определяется путем введения известной массы загрязняющего газа в систему во время ее работы в нормальном режиме. Загрязняющее вещество подвергается анализу, и его масса рассчитывается в соответствии с пунктом 8.5.2.43, за исключением случая пропана, когда для НС вместо 0,000480 используется коэффициент u, который принимается равным 0,000472. При этом используется один из следующих двух методов".

Приложение 6, пункт А.6.3 исправить следующим образом:

" A.6.3	Газообразные выбросы (дизельное топливо)

…

Этап 3. Расчет мгновенных значений выбросов в каждом отдельном режиме цикла (пункт 8.4.2.43).

…

Этап 4. Расчет массы выбросов за цикл методом интегрирования мгновенных значений выбросов и значений u, взятых из таблицы 5 (пункт 8.4.2.43).

…"

II.	Обоснование

1.	Оригинальные ссылки ошибочны. Эти неточности были выявлены в процессе переноса ГТП в поправки серии 6 к Правилам 49.

2.	Ссылки следует исправить в соответствии с Правилами 49.

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.