|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2013/55 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 3 septembre 2013 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-quatrième session

Genève, 25 novembre-4 décembre 2013

Point 2 c) de l’ordre du jour provisoire

Inscription, classement et emballage: divers

Transport des monométhyldiphénylméthanes halogénés
qui risquent de former des dioxines

Communication de l’expert de l’Allemagne

Introduction

Les matières et les objets qui, en cas d’incendie, risquent de former des dioxines relèvent du groupe d’emballage II et sont énumérés au chapitre 2.9 du Règlement type:

No ONU 2315	DYPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES

No ONU 3432	DYPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES

No ONU 3151	DYPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES

No ONU 3151	TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES

No ONU 3152 	DYPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES

No ONU 3152	TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES

Conformément à la directive 96/59/CE du Conseil en date du 16 septembre 1996, concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), les monométhyldiphénylméthanes halogénés énumérés ci-dessous sont considérés comme des dyphényles polychlorés (PCB), aux fins de la directive ci-dessus:

Le monométhyltétrachlorodyphénylméthane (no CE: 278-404-3/no CAS: 76253-60-6);

Le monométhyldichlorodiphénylméthane (no CE: 400-140-6);

Le monométhyldibromodiphénylméthane (no CE: 402-210-1, no CAS: 99688-47-8)

Proposition

Les monométhyldiphénylméthanes halogénés devraient être considérés comme des PCB, non seulement du point de vue de leur élimination mais aussi aux fins de transport. Le Règlement type peut être modifié de deux façons:

Première solution: Ajouter une nouvelle disposition spéciale au chapitre 3.3 qui serait appliquée aux Nos ONU 3151 et 3152, libellée comme suit:

xxx	Cette rubrique sera aussi utilisée pour le monométhyltétrachlorodyphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane et le monométhyldibromodiphénylméthane.

Deuxième solution: Compléter la désignation officielle de transport des Nos ONU 3151 et 3152, comme suit (les parties nouvelles sont soulignées):

No ONU 3151		DYPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS ET MONOMÉTHYLDYPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS, LIQUIDES

No ONU 3152	DYPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS ET MONOMÉTHYLDYPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS, SOLIDES

Justification

Les monométhyldyphénylméthanes halogénés ont des propriétés chimiques et écotoxicologiques semblables à celles des dyphényles polychlorés (PCB) et des terphényles polychlorés (PCT) et peuvent eux aussi former des dioxines en cas d’incendie. Cependant, ils ne sont par définition ni des PCB ni des PCT, et ne peuvent donc pas être transportés sous les numéros ONU existants.

Le Sous-Comité est prié d’examiner les solutions proposées et de prendre sa décision.

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2013-2014, approuvé par le Comité à sa sixième session (ST/SG/AC.10/C.3/84, par. 86, et ST/SG/AC.10/40, par. 14).