|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2013/60 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 4 septembre 2013 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-quatrième session

Genève, 25 novembre-4 décembre 2013
Point 3 e) de l’ordre du jour provisoire

Systèmes de stockage de l’électricité: divers

Classification des accumulateurs à circulation

Communication de l’expert de l’Autriche

Introduction

Les accumulateurs à circulation peuvent être utilisés sous forme d’applications de grande taille raccordées au réseau. Ces applications peuvent fournir des services auxiliaires, assurer l’écrêtage des pointes et lisser la production d’énergies renouvelables.

Ces accumulateurs peuvent fournir entre 1 kW et plusieurs MW et se déchargent en 1 à 10 heures. Contrairement à beaucoup d’autres systèmes de stockage électrochimiques, les accumulateurs à circulation peuvent subir des milliers des cycles sans que leurs performances s’en trouvent dégradées.

Un accumulateur à circulation est un dispositif électrochimique qui convertit l’énergie chimique des substances électroactives directement en énergie électrique, à l’instar des accumulateurs conventionnels et des piles à combustible. En revanche, les substances électroactives d’un accumulateur à circulation sont généralement stockées séparément dans un électrolyte et sont uniquement introduites dans le dispositif lorsque l’accumulateur est en fonctionnement.

Certains accumulateurs à circulation stockent tous les réactifs et les produits qui composent les substances électroactives à l’extérieur du dispositif de conversion d’énergie, tandis que d’autres stockent un ou plusieurs éléments électroactifs à l’intérieur du dispositif.

# Figure 1

# Accumulateur à circulation redox (les électrodes sont représentées en mode décharge)

| Exemple: accumulateur au vanadium | Exemple: accumulateurs zinc-brome |
| --- | --- |
| Réactions en mode décharge: Anode: V2+ oxydé en V3+ et e- | Réactions en mode décharge: Anode: Zn oxydé en Zn2+ et 2 e- |
| Cathode: VO2+ et e- réduits en VO2+ | Cathode: Br2 et 2 e- réduits en 2 Br- |
| Électrolyte: H2SO4 | Électrolyte: ZnBr |

Question

Est-il possible de transporter des accumulateurs au vanadium sous le No ONU 2794 «ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE» ou relèvent-ils du No ONU 3363 «MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES ou MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS»?

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2013-2014, adopté par le Comité à sa sixième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/84, par. 86, et ST/SG/AC.10/40, par. 14).