|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2013/34 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 5 avril 2013 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-troisième session

Genève, 24-28 juin 2013

Point 4 e) de l’ordre du jour provisoire

Systèmes de stockage de l’électricité: divers

Proposition de modification des dispositions spéciales relatives aux condensateurs (Nos ONU 3499 et 3508): exemption des prescriptions de marquage

Communication de l’expert du Japon

Introduction

1.	L’édition 2013-2014 des Instructions techniques de l’OACI fondée sur la dix-septième édition révisée du Règlement type est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Conformément au Règlement type, le No ONU 3499 CONDENSATEUR électrique à double couche doit satisfaire aux conditions prévues dans la disposition spéciale 361, y compris le marquage de la capacité de stockage d’énergie en Wh. La plupart des condensateurs construits avant le 1er janvier 2013 n’ont pas ce marquage Wh et ne sont pas autorisés au transport alors même qu’ils répondent à toutes les autres conditions exigées dans la disposition spéciale 361.

Proposition

2.	Afin d’autoriser le transport de ces condensateurs, l’expert du Japon propose de modifier comme suit l’alinéa e de la disposition spéciale 361:

«Les condensateurs doivent être marqués avec la capacité de stockage d’énergie en Wh, à l’exception de ceux qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 2013.».

3.	Pour le No ONU 3508 CONDENSATEUR ASYMÉTRIQUE qui figurera dans la liste de la dix-huitième édition révisée du Règlement type avec des dispositions analogues à celles du No ONU 3499, la situation sera probablement identique; il est donc aussi proposé de modifier l’alinéa c de la disposition spéciale 372 comme suit:

«La capacité de stockage d’énergie en Wh doit figurer sur les condensateurs, à l’exception de ceux qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 2015.».

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2013-2014, adopté par le Comité 
à sa sixième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/84, par. 86, et ST/SG/AC.10/40, par. 14).