ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT		CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2013/21

Allgemeine Verteilung

4. juin 2013

Or.   DEUTSCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(23. Tagung, Genf, 26. bis 30. August 2013)

Punkt 4 b) zur vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG

Weitere Änderungsvorschläge

UN 1280 PROPYLENOXID - Ladepläne nach Bemerkung 12 in Spalte 20 der Tabelle C

Vorgelegt von Deutschland

Einleitung

1.	In Abschnitt 3.2.3, Tabelle C des ADN ist einzig bei der UN-Nummer 1280 PROPYLENOXID in Spalte 20 die Bemerkung 12 eingetragen. Nach Buchstabe p) dieser Bemerkung darf dieser Stoff nur entsprechend dem von einer zuständigen Behörde genehmigten Ladeplan befördert werden.

2.	Deutschland ist sich nicht im Klaren darüber, nach welchen Kriterien hier die Erteilung einer Genehmigung geprüft werden sollte und ob überhaupt ein Bedarf für diese zu genehmigenden Ladepläne besteht.

Fragen

3. 	Werden von anderen Vertragsparteien Genehmigungsverfahren für Ladepläne für UN 1280 durchgeführt? Wenn ja, welche Kriterien sind für die Erteilung der Genehmigung von Bedeutung?

4.	Wenn nein, besteht ein sicherheitsrelevanter Bedarf für diese Ladepläne oder könnte Bemerkung 12 in Spalte 20 gestrichen werden?

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/21 verteilt.