| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/28 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 June 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым 
к Европейскому соглашению о международной перевозке 
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать третья сессия

Женева, 26−30 августа 2013 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила,
прилагаемые к ВОПОГ:

Прочие предложения

Доклад неофициальной рабочей группы
по средствам для эвакуации

Передано правительством Нидерландов

1.	Комитет по вопросам безопасности, возможно, помнит, что в ходе его двадцатой сессии были приняты поправки, касающиеся средств для эвакуации, для вступления в силу 1 января 2015 года (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/42, приложение II).

2.	Комитет, возможно, помнит также о том, что неофициальной рабочей группе по средствам для эвакуации было предложено разработать более подробные положения для определений терминов "безопасные зоны", "укрытия" и "водяные завесы" и предложить правило, ясно предусматривающее, что местные органы имеют право устанавливать более жесткие правила.

3.	Неофициальная рабочая группа провела совещание 3 апреля 2013 года и решила предложить на рассмотрение Комитета следующие поправки к уже принятым поправкам:

4.	Поправки к определениям:

a)	Заменить определение термина "Безопасная зона" следующим:

«"Безопасная зона" означает специально обозначенную и идентифицируемую зону, которая расположена за пределами грузового пространства и к которой все находящиеся на судне лица имеют беспрепятственный доступ. Безопасная зона обеспечивает защиту водяной завесой от выявленных опасностей, связанных с грузом, в течение  периода продолжительностью не менее 60 минут. Люди могут быть эвакуированы из безопасной зоны в ходе инцидента. Безопасная зона неприемлема, если выявленной опасностью является пожар или взрыв.»

b)	Включить следующее определение термина "Водяная завеса":

«"Водяная завеса" означает вертикальный водяной барьер, высота которого составляет не менее 3 метров над палубой, а длина соответствует габаритной ширине судна с выносом по каждому борту не менее 1,5 метра от корпуса. Водяная завеса обеспечивает защиту от выявленных опасностей, связанных с грузом. Водяная завеса должна быть способна приводиться в действие из рулевой рубки и из безопасной зоны.»

с)	Заменить определение термина "Укрытие" следующим:

«"Укрытие" означает специально обозначенный, идентифицируемый и легкодоступный модуль (стационарный или плавучий), способный защищать всех находящихся на судне лиц от выявленных опасностей, связанных с грузом, в течение периода продолжительностью не менее 60 минут, в течение которого может быть установлена связь с аварийно-спасательной службой. Укрытие может быть оборудовано в рулевой рубке или жилых помещениях. Люди могут быть эвакуированы из укрытия в ходе инцидента. Укрытие, расположенное на борту судна, неприемлемо, если выявленной опасностью является пожар или взрыв. Укрытие, расположенное на борту судна, и плавучее укрытие, расположенное за бортом судна, должны быть сертифицированы признанным классификационным обществом. Укрытие, расположенное на суше, должно строиться в соответствии с местным законодательством.»

d)	Добавить в пункт 7.1.4.77 следующее предложение:

"С учетом местных условий портовые власти могут предписывать дополнительные требования в отношении наличия средств для эвакуации в соответствии с местным законодательством."

e)	Добавить в пункт 7.2.4.77 следующее предложение:

"С учетом местных условий портовые власти могут предписывать дополнительные требования в отношении наличия средств для эвакуации в соответствии с местным законодательством."

5.	Поскольку безопасная зона и укрытие, расположенное на борту судна, считаются неприемлемыми, если выявленной опасностью является пожар или взрыв, Комитету предлагается принять следующие сопутствующие поправки к таблицам 7.1.4.77 и 7.2.4.77:

Таблица 7.1.4.77

a)	Строка 3, колонка 4.1, 4.2, 4.3: удалить жирную точку.

b)	Строка 8, колонка 4.1, 4.2, 4.3: удалить жирную точку.

c)	Строка 11, колонка 4.1, 4.2, 4.3: удалить жирную точку.

d)	Строка 12, колонка 4.1, 4.2, 4.3: удалить жирную точку.

e)	Строка 16, колонка 4.1, 4.2, 4.3: удалить жирную точку.

Таблица 7.2.4.77

a)	Строка 3, колонка 2, 3, группы упаковки I, II и остальная III:
удалить жирную точку.

b)	Строка 8, колонка 2, 3, группы упаковки I, II и остальная III:
удалить жирную точку.

c)	Строка 11, колонка 2, 3, группы упаковки I, II и остальная III:
удалить жирную точку.

d)	Строка 12, колонка 2, 3, группы упаковки I, II и остальная III:
удалить жирную точку.

e)	Строка 3, колонка 5.1, 6.1: добавить **.

f)	Строка 8, колонка 5.1, 6.1: добавить **.

g)	Строка 11, колонка 5.1, 6.1: добавить **.

h)	Строка 12, колонка 5.1, 6.1: добавить **.

i)	Добавить к таблице сноску следующего содержания: "** Недопустимо в случае, если существует опасность того, что окисляющие вещества в сочетании с легковоспламеняющимися жидкостями могут вызвать взрыв."

6.	Комитет, возможно, пожелает отметить, что между определениями термина "аварийно-спасательное судно" на английском и немецком языках существует различие. Комитету предлагается привести текст этого определения в соответствие с английским и французским вариантами.

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2013/28.