ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2013/8

Allgemeine Verteilung

2. November 2012

Or.  ENGLISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(22. Tagung, Genf, 21. bis 25. Januar 2013)

Punkt 5 b) der vorläufigen Tagesordnung)

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG

Weitere Änderungsvorschläge

Änderungsvorschläge zu Absatz 5.4.1.1.18

Eingereicht von der belgischen Regierung

Einleitung

1.	Absatz 5.4.1.1.18 sieht derzeit vor, dass im Beförderungspapier der zusätzliche Ausdruck „UMWELTGEFÄHRDEND“ angegeben sein muss, wenn ein Stoff der Klassen 1 bis 9 den Klassifizierungskriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entspricht.

2.	Bei Tankschiffen erfolgt die Angabe bezüglich der Klassifizierung „UMWELTGEFÄHRDEND“ nach Absatz 5.4.1.1.2 Buchstabe c), sofern zutreffend, bereits durch die Abkürzungen „N1, N2 oder N3“.

Vorschlag

3.	Den letzten Satz des ersten Unterabsatzes von Absatz 5.4.1.1.18 wie folgt ändern:

„Diese zusätzliche Vorschrift gilt nicht für die UN-Nummern 3077 und 3082, für die in Absatz 5.2.1.8.1 aufgeführten Ausnahmen und für umweltgefährdende Stoffe, die in Tankschiffen befördert werden.“

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2013/8 verteilt.