| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/26 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 13 December 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят девятая сессия

Женева, 12–15 марта 2013 года

Пункт 4.10.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов исправлений
к существующим правилам, представленных GRRF

Предложение по исправлению 3 к поправкам серии 11 к Правилам № 13 (торможение большегрузных транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят третьей сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/73, пункт 11). В его основу положен документ GRRF-73-02 с поправками, содержащимися в приложении III к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Приложение 12, пункты 10.3–10.4.1,  исправить следующим образом:

"10.3		Контроль эффективности торможения

10.3.1		Сумма тормозных усилий, действующих по окружности колес прицепа, должна быть не меньше B* = 0,50 g.GA, включая сопротивление качению 0,01 g.GA. Это соответствует тормозному усилию 
B = 0,49 g.GA. В этом случае максимально разрешенное давление на сцепку составляет:

D* = 0,067 g.GA	для многоосных прицепов с поворотным дышлом;

и

D* = 0,10 g.GA	для прицепов с жесткой сцепкой.

Для проверки соблюдения этих условий используют следующие формулы:

10.3.1.1	для инерционных тормозов с механическим приводом:

;

10.3.1.2	для инерционных тормозов с гидравлическим приводом:

.

10.4		Контроль хода устройства управления

10.4.1		Для устройств управления многоосных прицепов с поворотным дышлом, у которых система тяг тормозов зависит от положения тягового устройства, ход s устройства управления должен быть больше полезного хода s' устройства управления, причем разница должна быть не меньше потери хода sо. Потеря хода sо не должна превышать полезный ход s' более чем на 10%".

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.