|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/60 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 11 avril 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

160e session

Genève, 25-28 juin 2013

Point 4.9.5 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958: examen de projets d’amendements à des Règlements
existants, proposés par le GRRF

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements
au projet de règlement sur les systèmes avancés
de freinage d’urgence (AEBS)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement
et de freinage*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-quatorzième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/74, par. 3). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/2011/93, tel que reproduit à l’annexe II du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphes 6.4.2.1 et 6.4.2.2, lire:

«6.4.2.1	Au moins un signal d’avertissement doit être activé dans le délai indiqué dans la colonne B du tableau I de l’annexe 3.

Dans le cas des véhicules visés à la ligne 1 du tableau I de l’annexe 3, le signal doit être tactile ou sonore.

Dans le cas des véhicules visés à la ligne 2 du tableau I de l’annexe 3, le signal doit être tactile, sonore ou lumineux.

6.4.2.2	Au moins deux signaux d’avertissement doivent être activés dans le délai indiqué dans la colonne C du tableau I de l’annexe 3.».

Paragraphes 6.5.2.1 et 6.5.2.2, lire:

«6.5.2.1	Au moins un signal d’avertissement tactile ou sonore doit être activé dans le délai indiqué dans la colonne E du tableau I de l’annexe 3.

6.5.2.2	Au moins deux signaux d’avertissement doivent être activés dans le délai indiqué dans la colonne F du tableau I de l’annexe 3.».

Annexe 3, tableau, lire:

«

| A | B | C | D | E | F | G | H | Ligne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cible immobile | Cible en mouvement |  |
|  | Délais d’avertissement | Réduction de la vitesse (voir par. 6.4.4) | Délais d’avertissement | Réduction de la vitesse (voir par. 6.5.3) | Vitesse de la cible (voir par. 6.5.1) |  |
|  | Au moins 1 signal (voir par. 6.4.2.1) | Au moins 2 signaux (voir par. 6.4.2.2) |  | Au moins 1 signal (voir par. 6.5.2.1) | Au moins 2 signaux (voir par. 6.5.2.2) |  |  |  |
| M31, N2 > 8 t et N3 | Au plus tard 1,4 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Pas moins de 20 km/h | Au plus tard 1,4 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Pas de choc | 12 ( 2 km/h | 1 |
| N2 ≤ 8 t2, 4 et M22, 4 | Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Avant le début de la phase de freinage d’urgence3 | Pas moins de 10 km/h | Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d’urgence | Avant le début de la phase de freinage d’urgence3 | Pas de choc | 67 ( 2 km/h5 | 2 |

1  Les véhicules de la catégorie M3 dont le système de freinage est hydraulique doivent satisfaire aux prescriptions de la ligne 2.

2  Les véhicules dont le système de freinage est pneumatique doivent satisfaire aux prescriptions de la ligne 1.

3  Le délai doit être précisé par le constructeur au moment de l’homologation de type.

4  Les constructeurs visés par la ligne 2 peuvent choisir d’obtenir une homologation de type pour les valeurs prescrites à la ligne 1; dans ce cas, la conformité
avec toutes les valeurs indiquées à la ligne 1 doit être démontrée.

5  La valeur indiquée pour la vitesse de la cible dans la case H2 devra être réexaminée avant 1er novembre 2021.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.