| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/60 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 11 April 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

160-я сессия

Женева, 25–28 июня 2013 года

Пункт 4.9.5 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к существующим правилам, представленных GRRF

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 01 к проекту правил, касающихся систем автоматического экстренного торможения (САЭТ)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят четвертой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/74, пункт 3). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/2011/93, воспроизведенный в приложении II к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Пункты 6.4.2.1 и 6.4.2.2 изменить следующим образом:

"6.4.2.1	Должен обеспечиваться по крайней мере один режим предупреждения не позднее, чем это указано в колонке В таблицы I в приложении 3.

В случае транспортных средств, указанных на строке 1 таблицы I, приведенной в приложении 3, предупреждение должно быть тактильным или звуковым.

В случае транспортных средств, указанных на строке 2 таблицы I, приведенной в приложении 3, предупреждение должно быть тактильным, звуковым или оптическим.

6.4.2.2	Должно обеспечиваться по крайней мере два режима предупреждения не позднее, чем это указано в колонке C таблицы I в приложении 3".

Пункты 6.5.2.1 и 6.5.2.2 изменить следующим образом:

"6.5.2.1	Должен обеспечиваться по крайней мере один тактильный или звуковой режим предупреждения не позднее, чем это указано в колонке Е таблицы I в приложении 3.

6.5.2.2	Должно обеспечиваться по крайней мере два режима предупреждения не позднее, чем это указано в колонке F таблицы I в приложении 3".

Приложение 3, таблица, изменить следующим образом:

"

| A | B | C | D | E | F | G | H | Строка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарная цель | Движущаяся цель |  |
|  | Время срабатывания для режимов предупреждения | Снижение скорости (см. пункт 6.4.4) | Время срабатывания для режимов предупреждения | Снижение скорости (см. пункт 6.5.3) | Заданная скорость (см. пункт 6.5.1) |  |
|  | По крайней мере 1 (см. пункт 6.4.2.1) | По крайней мере 2 (см. пункт 6.4.2.2) |  | По крайней мере 1 (см. пункт 6.5.2.1) | По крайней мере 2 (см. пункт 6.5.2.2) |  |  |  |
| M31, N2 > 8 т и N3 | Не позднее 1,4 с перед началом этапа экстренного торможения | Не позднее 0,8 с перед началом этапа экстренного торможения | Не менее 20 км/ч | Не позднее 1,4 с перед началом этапа экстренного торможения | Не позднее 0,8 с перед началом этапа экстренного торможения | Без столкновения | 12 ± 2 км/ч | 1 |
| N2 ≦ 8 т2, 4 и M22, 4 | Не позднее 0,8 с перед началом этапа экстренного торможения | Перед началом этапа экстренного торможения3 | Не менее 10 км/ч | Не позднее 0,8 с перед началом этапа экстренного торможения | Перед началом этапа экстренного торможения3 | Без столкновения | 67 ± 2 км/ч5 | 2 |

1  Транспортные средства категории М3 с гидравлической тормозной системой должны соответствовать требованиям, 
указанным на строке 2.

2  Транспортные средства с пневматической тормозной системой должны соответствовать требованиям, указанным на строке 1.

3  Значения должны быть указаны изготовителем транспортного средства в момент официального утверждения типа 
(приложение 1, пункт 15).

4  Изготовители транспортных средств, указанных на строке 2, могут отдать предпочтение получению официального 
утверждения типа транспортного средства с учетом значений, указанных на строке 1; в таком случае должно быть доказано 
соответствие всем значениям, содержащимся на строке 1.

5  Значения заданной скорости в графе H2 должны быть пересмотрены до 1 ноября 2021 года".

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.