| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/103 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

161-я сессия

Женева, 12−15 ноября 2013 года

Пункт 4.8.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, 
представленных GRSP

Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 07 к Правилам № 14 (крепления ремней безопасности)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят третьей сессии (ECE/TRANS/WP.29/
GRSP/53, пункт 20). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/
GRSP/2013/3 с поправками, внесенными в приложении III к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 2.17 изменить следующим образом:

"2.17		"Место для ISOFIX" означает место, в котором могут быть установлены:

а)	либо универсальная детская удерживающая система ISOFIX по направлению движения транспортного средства в соответствии с определением, приведенным в Правилах № 44,

…"

Включить новый пункт 5.3.8.8 следующего содержания:

"5.3.8.8	Независимо от пункта 5.3.8.1, место для ISOFIX не требуется обеспечивать в машинах скорой помощи либо автомобилях, предназначенных для ритуальных услуг, а также в транспортных средствах, предназначенных для эксплуатации подразделениями вооруженных сил, гражданской обороны, пожарной охраны и службами, ответственными за поддержание правопорядка".

Пункт 5.3.8.8 (прежний) изменить нумерацию на 5.3.8.9.

Приложение 1, включить новый пункт 7 следующего содержания:

"7.		Действует исключение в отношении ISOFIX, разрешенное пунктом 5.3.8.8: да/нет2".

Изменить нумерацию пунктов 7−19 (прежние) на 8−20.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.