|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/118 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 26 juillet 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Cent soixante et unième session

Genève, 12-15 novembre 2013

Point 4.10.3 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRSG

Proposition de rectificatif 1 au complément 7 du Règlement no 121 (Identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales
de sécurité*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 104e session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/83, par. 49. Il est fondé sur l’annexe VIII du rapport. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).

Tableau 1, modifier comme suit (remplacer «3a» par «3» et supprimer la ligne 3b):

«

| N° | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Équipement | Symbole 2 | Fonction | Éclairage | Couleur |
| … | … | … | … | … | … |
| 3 | Feux de route | 1, 13, 18 | Commande | Non | - |
|  |  |  | Témoin | Oui | Bleu |
| … | … | … | … | … | … |

…»

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.