| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/AC.3/34 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 December 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

159-я сессия
Женева, 12−15 марта 2013 года
Пункт 16.1 предварительной повестки дня
Ход разработки новых глобальных
технических правил (гтп) и поправок
к введенным глобальным техническим
правилам (гтп) − гтп № 2 (выбросы
загрязняющих веществ мотоциклами)

Разрешение на разработку поправок к гтп № 2 (выбросы загрязняющих веществ мотоциклами)

Передано представителем Японии*

Настоящий документ, подготовленный Японией как техническим спонсором, содержит разрешение для GRPE на разработку поправок к гтп № 2, касающимся выбросов загрязняющих веществ мотоциклами. В его основу положен неофициальный документ WP.29-158-11, рассмотренный на 158-й сессии Всемирного форума (ECE/TRANS/WP.29/1099, пункт 112). Он передается на рассмотрение Всемирного форума и Исполнительного комитета Соглашения 1998 года (АС.3). В соответствии с положениями пунктов 6.3.4.2, 6.3.7 и 6.4 Соглашения 1998 года после принятия настоящего документа он будет включен в гтп в качестве добавления.

I.	Справочная информация

1.	Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (АС.3) решил поручить Рабочей группе по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) сформулировать предложение по поправкам к глобальным техническим правилам (гтп) № 2, касающимся всемирного согласованного цикла испытаний мотоциклов на выбросы загрязняющих веществ (ВЦИМ), как указано ниже, в соответствии с пунктом 6.4 Соглашения 1998 года (ECE/TRANS/WP.29/1099, пункт 112).

II.	Обоснование

2.	Японские эксперты подняли несколько вызывающих озабоченность вопросов в связи с гтп № 2, касающимся ВЦИМ. Поэтому в текст гтп следует включить ряд поправок. Вопросы, вызывающие озабоченность, отражены в документе GRPE-64-05, в котором содержатся конкретное предложение по разработке поправок и их обоснование. Документ GRPE-64-05 воспроизведен ниже. Предложение было представлено GRPE на ее шестьдесят четвертой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/64, пункты 50−52).

3.	По договоренности с АС.3 Япония намерена разработать на основе упомянутого выше документа, совместно с заинтересованными Договаривающимися сторонами, и представить предложение по внесению поправок в гтп № 2 на шестьдесят пятой сессии GRPE в январе 2013 года.

III.	Предложение по дополнению к гтп № 2 (ECE/TRANS/180/Add.2/Amend.1)

Пункт 8.1.1.4.2, заменить уравнение 8-2 следующим уравнением:

|  | Уравнение 8-2 |
| --- | --- |

Пункт 8.1.1.4.3, заменить уравнение 8-4 следующим уравнением:

|  | Уравнение 8-4 |
| --- | --- |

Пункт 8.1.1.4.4, заменить уравнение 8-6 следующим уравнением:

|  | Уравнение 8-6 |
| --- | --- |

Пункт 8.1.1.4.5, заменить уравнение 8-10 следующим уравнением:

| × 10 | Уравнение 8-10 |
| --- | --- |

Приложение 13, пункт 1, рис. А13-1, исправить линию для "уск., передача 1" на верхнем рисунке, иллюстрирующем "использование передач на фазах ускорения", следующим образом.

Рис. A13-1: Пример схемы переключения передач

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

6   3

6  3

6   3

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

скорость транспортного средства в км/ч

Число оборотов двигателя, мин-1

уск., передача 1

уск., передача 2

уск., передача 3

уск., передача 4

уск., передача 5

уск., передача 6

номинальное число оборотов двигателя

число оборотов на холостом ходу

использование передач на фазах ускорения

использование передач на фазах замедления

и движения с постоянной скоростью

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

скорость транспортного средства в км/ч

число оборотов двигателя, мин-1

зам., передача 1

зам., передача 2

зам., передача 3

зам., передача 4

зам., передача 5

зам., передача 6

номинальное число

оборотов двигателя

число оборотов

на холостом ходу