| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/39 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 25 January 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят девятая сессия

Женева, 8−11 апреля 2013 года

Пункт 4 с) предварительной повестки дня

Правила № 48 − Прочие поправки к Правилам № 48

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 06 к Правилам № 48 (установка устройств освещения и световой сигнализации)

Представлено экспертом от Германии*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии. В его основу положен документ без условного обозначения (неофициальный документ GRE-68-30), распространенный в ходе шестьдесят восьмой сессии Рабочей группы по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE). Изменения к существующему тексту Правил № 48 ООН выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Пункт 6.9.4.1 изменить следующим образом:

"6.9.4.1	По ширине: точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.

…

Расстояние между внутренними краями обеих поверхностей, видимых в направлении исходной оси, должно составлять:

для транспортных средств категорий М1 и N1: специальных требований нет;

для транспортных средств всех других категорий: не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства менее 1 300 мм".

Пункт 6.10.4.1 изменить следующим образом:

"6.10.4.1	По ширине: …

Расстояние между внутренними краями двух поверхностей, видимых в направлении исходной оси, должно составлять:

для транспортных средств категорий M1 и N1: специальных требований нет;

для транспортных средств всех других категорий: не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства менее 1 300 мм".

II.	Обоснование

1.	Единообразная сигнализация позволяет точнее распознавать транспортные средства и быстрее реагировать, что повышает безопасность дорожного движения в ночное время.

2	Передние и особенно задние габаритные огни следует размещать раздельно. Водители привыкли видеть два отдельных огня.

3.	Ввиду попытки создать глобальные технические правила, касающиеся огней пассажирских транспортных средств в Правилах № 48, расстояние для внутренних краев огней транспортных средств категорий М1 и N1 не было предписано.

4.	В этом смысле ГТП уже устарели, и технически более совершенные решения позволили бы изготовителям использовать огни в виде полосы вместо двух отдельных габаритных огней.

5.	Исходя из этого, для применения единообразной сигнализации изъятие в отношении транспортных средств категорий М1 и N1следует исключить.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.