| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/42 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семидесятая сессия

Женева, 21−23 октября 2013 года

Пункт 7 предварительной повестки дня

Правила № 7 (габаритные огни, стоп-сигналы и контурные огни)

Предложение по дополнению 22 к поправкам серии 02 к Правилам № 7 (габаритные огни, стоп-сигналы и контурные огни)

Представлено экспертом от Китая*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Китая с целью изменения максимального значения силы света подфарников в тех случаях, когда они совмещены с передними противотуманными огнями.

I.	Предложение

Пункт 6.1 изменить следующим образом:

"6.1		По исходной оси сила света, испускаемого каждым из двух представленных устройств, должна быть не ниже минимального и не выше максимального из указанных ниже значений:

|  | Минимальная сила света в кд | Максимальные значения силы света в кд при использовании в качестве |
| --- | --- | --- |
|  |  | одиночного огня | огня (одиночного) с маркировкой "D" (пункт 4.2.2.6) |
| 6.1.1 Подфарники, передние контурные огни A или AM | 4 | 140 | 70 |
| 6.1.2 Подфарники, совмещенные с фарой или передним противотуманным огнем | 4 | 140 | − |
| 6.1.3 Задние габаритные огни, задние контурные огни 6.1.3.1 R, R1 или RM1 (с постоянной силой света) | 4 | 17 | 8,5 |
| 6.1.3.2 R2 или RM2 (с изменяемой силой света) | 4 | 42 | 21 |
| 6.1.4 Стоп-сигналы |  |  |  |
| 6.1.4.1 S1 (с постоянной силой света) | 60 | 260 | 130 |
| 6.1.4.2 S2 (с изменяемой силой света) | 60 | 730 | 365 |
| 6.1.4.3 S3 (с постоянной силой света) | 25 | 110 | 55 |
| 6.1.4.4 S4 (с изменяемой силой света) | 25 | 160 | 80 |

"

II.	Обоснование

1.	В Правилах № 48 ООН не запрещается совмещения подфарников с передними противотуманными фарами. В некоторых случаях у изготовителей возникает такая необходимость с учетом характера конструкции или соображений стиля.

2.	В случае фар с источниками света, в которых используется нить накала и которые аналогичны подфарникам, совмещенным с фарами, максимальное значение силы света подфарников следует повысить, как и в случае подфарников, совмещенных с передними противотуманными фарами, поскольку в передних противотуманных фарах имеется отражатель.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.