| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/54 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семидесятая сессия

Женева, 21−23 октября 2013 года

Пункт 14 d) предварительной повестки дня

Прочие вопросы – Прочие вопросы

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 01 к Правилам № 123 (адаптивные системы переднего освещения)

- Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам освещения и световой сигнализации автотранспортных средств (БРГ)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ в целях обновления требований в отношении фотометрических испытаний, касающихся официального утверждения типа луча дальнего света АСПО. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом (новые положения) или зачеркиванием (исключенные элементы).

I.	Предложение

Исключить пункт 6.2.5.2 и пронумеровать последующие пункты 6.2.5.3–6.2.5.5.1 как соответственно пункты 6.2.5.2–6.2.5.4.1.

Пункт 6.3.4.1 изменить следующим образом:

"6.3.4.1	каждый световой модуль (из световых модулей) с правой и с левой стороны обеспечивал не менее 16 200 кд в точке HV." половины минимального значения силы света луча дальнего света, указанного в пункте 6.3.2 выше."

Приложение 3, таблица 1, исключить ссылку на сноску 6 и соответствующим образом пронумеровать последующие сноски.

Приложение 3, исключить сноску 6 и соответствующим образом пронумеровать последующие сноски.

Приложение 9, пункт 1.8.1 изменить следующим образом:

"1.8.1		однако в тех случаях, когда соответствующее предписание применяют только к одной стороне, упомянутая выше сумма не делится пополам. Это касается пунктов 6.2.5.36.2.5.2, 6.2.8.1, 6.3.2.1.1, 6.3.2.1.2, 6.3.4.1, 6.4.6 и примечания 4 к таблице 1 в приложении 3.1.9".

Приложение 9, пункт 3.1.1.1 изменить следующим образом:

"3.1.1.1	Соответствие предписаниям пунктов 6.2.5.2, 6.2.5.36.2.5.2 и 6.2.5.5.16.2.5.4.1 настоящих Правил проверяют по способам подсветки поворотов как категории 1, так и категории 2 без дополнительной горизонтальной перерегулировки".

II.	Обоснование

1.	Рабочая группа БРГ по фотометрии установила, что процедура измерений, предусмотренная в пункте 6.2.5.2 Правил № 123 ООН, является излишней в случае, когда лучи соответствуют требованиям в отношении распределения силы света. В связи с этим предлагается исключить пункт 6.2.5.2.

2.	Предлагаемая поправка касается пункта 6.3.4.1, в котором содержатся требования в отношении фотометрических характеристик луча дальнего света. В нынешней редакции эти требования предусматривают минимальное значение силы света с обеих сторон системы по всем испытательным точкам. В контексте АСПО данное требование является устаревшим и более жестким, нежели соответствующее требование в отношении луча ближнего света, в котором указана только одна характеристическая испытательная точка (50V). В связи с этим предлагается указать только одну характеристическую точку (HV), которая должна обеспечивать не менее 50% требуемого минимального значения с каждой стороны.

3.	Настоящее предложение позволит исключить лишнее ограничение, касающееся параметров луча дальнего света, и упростить сложные процедуры испытаний, подлежащих проведению в ходе официального утверждения типа.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.