| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/64 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семидесятая сессия

Женева, 21−23 октября 2013 года

Пункт 14 d) предварительной повестки дня

Прочие вопросы – Прочие вопросы

Предложение по проекту поправок к Правилам № 70 (задние опознавательные знаки для транспортных средств большой длины и грузоподъемности)

Представлено экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД). Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием − в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"2.1.3		классы задних опознавательных знаков

класс 1:	задние опознавательные знаки для механических транспортных средств большой грузоподъемности (грузовых автомобилей и тягачей) с чередующимися красными флюоресцирующими и желтыми светоотражающими полосами,

класс 2:	задние опознавательные знаки для транспортных средств большой длины (прицепов и полуприцепов) с красной флюоресцирующей окантовкой и желтой светоотражающей серединой,

класс 3:	задние опознавательные знаки для механических транспортных средств большой грузоподъемности (грузовых автомобилей и тягачей) с чередующимися красными светоотражающими и желтыми светоотражающими полосами,

класс 4:	задние опознавательные знаки для транспортных средств большой длины (прицепов и полуприцепов) с красной светоотражающей окантовкой и желтой светоотражающей серединой,

класс 5:	задние опознавательные знаки для механических транспортных средств или прицепов с красными и белыми светоотражающими чередующимися полосами".

Пункт 7.1 изменить следующим образом:

"Задний(е) опознавательный(е) знак(и) должен (должны) также удовлетворять требованиям, приведенным в приложениях 5-12 к настоящим Правилам, в отношении размеров и нанесенных на них наклонных полос, а также в отношении колориметрических, фотометрических, физических и механических свойств. На устройства класса 5 требования приложения 10 не распространяются".

Приложение 5

Пункт 2 изменить следующим образом:

"…

Светоотражающий материал устанавливаемых на несочлененные транспортные средства устройств класса 5 должен состоять из чередующихся наклонных полос белого и красного цвета.

…"

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"…

В случае крупногабаритных транспортных средств с имеющимся пространством для размещения маркировки устройства класса 5 должны включать в себя не менее девяти стандартных областей, описанных в пункте 3.4 ниже; в случае же транспортных средств с ограниченным пространством для размещения маркировки этот показатель может быть сокращен до четырех стандартных областей.

…"

Пункт 3.4 изменить следующим образом:

"…

Светоотражающие материалы класса 5 должны состоять из красных и белых диагональных полос шириной 100 мм каждая, которые направлены под углом в 45° наружу и вниз. Базовая стандартная область представляет собой квадрат со стороной 141 мм, разделенный на белую и красную половины, образующий одну стандартную область.

Предписанные формы, схемы и пространственные характеристики устройств класса 5 проиллюстрированы на рис. 3 приложения 12 к настоящим Правилам.

…"

Пункт 3.5 изменить следующим образом:

"Задние опознавательные знаки или устройства класса 5, поставляемые в комплектах, должны составлять взаимно подходящие пары".

Приложение 6

Пункт 2, изменить заголовок следующим образом:

"Желтые, красные или белые светоотражающие материалы"

Пункт 2.1.1 изменить следующим образом:

"2.1.1		Коэффициент силы света для:

а) 	желтого цвета должен быть ( 0,16,

b) 	красного цвета должен быть ( 0,03,

c) 	белого цвета должен быть ( 0,25".

Приложение 7

Пункт 1.1, включить новую таблицу 3 после таблицы 2 и изменить следующим образом:

"При освещении лампой-эталоном МКО А и проведении измерений в соответствии с рекомендацией МКО ТС 2.3 (издание МКО № 54, 1982 год) значения коэффициента светоотражения R' желтой, белой или красной светоотражающей поверхности в новых условиях, измеряемого в канделах на квадратный метр на люкс, должны соответствовать по меньшей мере значениям, указанным в таблице 1, 2 или 3 в зависимости от класса. Устройства класса 1 и класса 2 должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1, устройства класса 3 и класса 4 - значениям, приведенным в таблице 2, а устройства класса 5 – значениям, приведенным в таблице 3.

…

Taблица 3
Коэффициент светоотражения R' [кд ( м-2 ( лк-1]

| Угол наблюдения α ['] | Угол падения β [°] |
| --- | --- |
| 20' | ß1 | 0° | 0° | 0° | 0° |
|  | ß2 | 5° | 30° | 40° | 60° |
| Коэффициент R' [кд ( м-2 ( лк-1] | Цвет: Белый Красный | 450 120 | 200 30 | 90 10 | 16 2 |

"

Пункт 1.3, таблицу 3 изменить следующим образом и пронумеровать как таблицу 4:

"Taблица 4
Коэффициент силы света β

| Цвет | Коэффициент силы света β |
| --- | --- |
| Красный | ≥ 0,03 |
| Желтый | ≥ 0,16 |
| Белый | ≥ 0,25 |

"

Приложение 12, включить новый заголовок после рис. 2 и включить новый рис. 3:

"Задние опознавательные знаки (класс 5)

Рис. 3а

Рис. 3b
Пример знака

"

II.	Обоснование

1.	В настоящем предложении вводятся новые устройства класса 5 на базе только светоотражающих знаков с разметкой шевронного типа, предназначенные для автофургонов или прицепов, на которых обычно не используются стандартные задние опознавательные знаки.

2.	В ряде Договаривающихся сторон действуют соответствующие национальные требования, и цель данной поправки − постараться согласовать эти требования.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.