|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/2014/5 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 février 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Quatre-vingt-seizième session

Point 6 a) de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendement aux annexes A et B de l’ADR:
Construction et agrément des véhicules

Homologation de type des véhicules et de leurs éléments

Communication de l’Union européenne

Résumé

Résumé analytique: Suite à une simplification de la législation de l’Union européenne régissant l’homologation de type, un certain nombre de directives de l’Union européenne deviendront obsolètes en 2014.

Mesure à prendre: Diverses modifications à l’ADR, consistant essentiellement à supprimer des références devenues obsolètes.

Introduction

Le Règlement (CE) 661/2009 concernant les prescriptions pour l’homologation de type relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, vise à simplifier la législation régissant l’homologation de type conformément aux recommandations contenues dans le rapport final du Groupe de haut niveau CARS 21. Les directives techniques sont remplacées le cas échéant par des références aux Règlements correspondants de la CEE (Règlements de l’ONU), tels qu’ils sont intégrés au droit de l’Union européenne en vertu de la décision 97/836/CE.

Le Règlement (CE) 661/2009 abroge en conséquence 49 directives avec effet au 1er novembre 2014 et une autre avec effet au 1er novembre 2017.

Référence est faite à plusieurs de ces directives abrogées dans les annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).

L’article 19 (3) du Règlement (CE) 661/2009 précise que «Les références aux directives abrogées sont considérées comme des références au présent Règlement.».

Il n’y aura donc aucune insécurité formelle ou juridique à partir du 1er novembre 2014, même si les anciennes références sont conservées. Toutefois, afin de maintenir un texte facile à comprendre et de bénéficier du processus de simplification, on pourrait supprimer certaines de ces références. De plus, il serait plus approprié de remplacer le renvoi à la directive 97/27/CE concernant les catégories de véhicules par un renvoi à la directive 2007/46/CE, telle que modifiée.

Certaines références sont rétrospectives et il est souhaitable de ne pas altérer ces textes tant que subsiste leur nature transitoire. Cela ne vaut pas seulement pour le chapitre 1.6 mais aussi pour certaines références contenues dans le chapitre 9.

Certaines Parties contractantes pourraient objecter que la suppression de certaines références aux directives de l’UE pourrait engendrer une incertitude juridique concernant l’utilisation de véhicules et la validité des certificats d’agrément des véhicules conformes au modèle du paragraphe 9.1.3.5 applicable jusqu’au 31 décembre 2014. Il pourrait s’avérer judicieux de résoudre ce problème en créant une nouvelle mesure transitoire à la section 1.6.5 et en modifiant la mesure transitoire du paragraphe 1.6.5.10.

Proposition

La proposition est annexée au présent document de travail sous forme de tableau.

Justification

Ces modifications sont d’ordre rédactionnel et n’ont aucune influence sur les prescriptions imposées aux véhicules.

Annexe

Proposition

| Référence dans l’ADR | Directive | Observations | Modification proposée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.5.7 | 98/91/CE | Disposition transitoire se référant aux véhicules homologués par type avant 2003 | {inchangé} |
| 1.6.5.XX |  | Disposition transitoire se référant à l’utilisation de véhicules immatriculés pour la première fois ou entrés en service avant le 1er novembre 2014 | {ajouter une nouvelle disposition transitoire} «En ce qui concerne l’application des dispositions de la Partie 9, les véhicules immatriculés pour la première fois ou entrés en service avant le 1er novembre 2014 et qui ont été homologués conformément aux dispositions de directives abrogées par le Règlement (CE) 661/2009 peuvent continuer à être utilisés.» |
|  |  |  | {ajouter une nouvelle note de bas de page renvoyant à la nouvelle mesure transitoire «… Règlement (CE) 661/2009»} Règlement (CE) 661/2009 du 13 juillet 2009 (Journal officiel L 200 du 31 juillet 2009, p. 1) |
| 1.6.5.10 |  | Le «modèle de certificat d’agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses» décrit au paragraphe 9.1.3.5 sera modifié (voir l’amendement ci-dessous). La disposition transitoire ajoute une phrase permettant l’utilisation des certificats délivrés à des véhicules conformément au paragraphe 9.1.3.5 avant le 1er janvier 2015 | {ajouter une nouvelle disposition transitoire à la fin de la disposition transitoire 1.6.5.10} Les certificats d’agrément conformes au modèle décrit au paragraphe 9.1.3.5 applicable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 peuvent continuer à être utilisés. |
| 9.1.1.2 | 98/91/CE | Définition d’un véhicule homologué | «Véhicule homologué par type» tout véhicule qui a été homologué conformément au Règlement CEE no 105 ou à la Directive 98/91/CE |
| 9.1.1.2 note de bas de page 3 | 98/91/CE | Référence formelle | {supprimer la note de bas de page} |
| 9.1.2.2 |  | Prescriptions pour les véhicules homologués par type | … certificat d’homologation de type a été délivré par une autorité compétente conformément au Règlement CEE no 105 ou à la Directive 98/91/CE sous réserve que les prescriptions techniques dudit Règlement ou de ladite Directive correspondent à celles… |
| 9.1.2.2 note de bas de page 3 | 98/91/CE | Référence formelle | {supprimer la note de bas de page} |
| 9.1.3.5 note de bas de page 1 | 97/27/CE | Les prescriptions relatives aux masses et dimensions n’ont pas été remplacées par un Règlement de la CEE. En ce qui concerne les masses et dimensions, la législation de l’UE provient du Règlement de la Commission (UE) 1230/2012. Cette référence concerne les catégories de véhicule définies dans la Directive 2007/46/CE | … Construction des véhicules (R.E.3) ou dans la Directive 97/27/CE Directive 2007/46/CE, telle que modifiée |
| 9.2.1.1 | 71/320/CEE | Prescription contenant une référence rétroactive depuis 1997. Ces véhicules ne sont pas soumis aux prescriptions du paragraphe 9.1.2.3 (visite technique annuelle) ou de la section 9.1.3 (certificat d’agrément) | {inchangé} |
| 9.2.1.1 | 92/24/CEE | Prescription contenant une référence rétroactive depuis 2008. Ces véhicules ne sont pas soumis aux prescriptions du paragraphe 9.1.2.3 (visite technique annuelle) ou de la section 9.1.3 (certificat d’agrément) | {inchangé} |
| 9.2.3.1.1 | 71/320/CEE | Équipements de freinage | … prescriptions techniques pertinentes du Règlement CEE no 13 ou Directive 71/320/CEE, tels que modifiés, conformément… |
| 9.2.3.1.1 note de bas de page 5 | 71/320/CEE | Référence formelle | {supprimer la note de bas de page} |
| 9.2.4.7.1 | 2001/56/CE | Chauffages à combustion | … Règlement CEE no 122, tel que modifié, ou de la Directive 2001/56/CE, telle que modifiée, conformément… |
| 9.2.4.7.1 note de bas de page 7 | 2001/56/CE | Référence formelle | {supprimer la note de bas de page} |
| 9.2.5 note de bas de page 8 | 92/24/CEE | Dispositifs de limitation de vitesse comme alternative au Règlement CEE no 89 | Il est également possible d’appliquer les dispositions correspondantes de la Directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992 (publiées initialement dans le Journal officiel des Communautés européennes no L 129 du 14 mai 1992), telles que modifiées, à condition qu’elles aient été modifiées conformément à la version du Règlement CEE no 89 la plus récemment modifiée applicable au moment de l’homologation du véhicule. |
| 9.2.6 | 94/20/CE | Dispositif d’attelage de la remorque | … au Règlement CEE no 55 ou à la Directive 94/20/CE, tels que modifiés, conformément… |
| 9.2.6 note de bas de page 10 | 94/20/CE | Référence formelle | {supprimer la note de bas de page} |

# Footnotes

Le présent document est soumis conformément au paragraphe 1 c) du mandat du Groupe de travail figurant dans le document ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1, qui prévoit que le Groupe de travail doit «développer et mettre à jour l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)».