INF. 48 17 March 2014 Original:Russian

Комментарии Российской Федерации

на документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/13, подготовленный Украиной

1. По мнению Российской Федерации, в специальном положении TU16 МПОГ/ДОПОГ содержится излишнее, технически,  экономически и экологически неоправданное требование, когда при «предъявлении к перевозке неочищенные порожние цистерны (из под фосфора) должны заполняться водой не менее чем на 96% и не более чем на 98% их вместимости...».

2. В Российской Федерации и других странах с шириной железнодорожной колеи 1520 мм существует многолетняя безопасная и экологически оправданная практика, когда в соответствии с Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50), после перевозки фосфора белого (желтого):

«п. 4.3.9. «Слив вагона-цистерны должен быть произведен полностью. После слива грузополучатель обязан очистить котел от остатков фосфора и шлама, залить в вагон-цистерну чистую воду (раствор кальция хлорида) слоем 25-30 см, закрыть люк вагона-цистерны, надеть на колпак предохранительный кожух и опломбировать его ЗПУ.

4.3.10. Отправитель порожнего вагона-цистерны в графе накладной «Наименование груза» должен указать: «Вагон-цистерна порожний из-под фосфора белого (желтого), полностью слит, очищен от остатков фосфора желтого, шлама и залит водой (раствором кальция хлорида) высотой слоя __ ___ см. Перевозка вагона-цистерны осуществляется на условиях перевозки фосфора белого (желтого)».

3. Температура плавления белого (желтого) фосфора находится в диапазоне +44 (+34)°C. Конструкция устройства для разогрева, технология разогрева и слива позволяет полностью удалить (стечь) расплавленный фосфор из верхней и средней частей цистерны.

4. По мнению Российской Федерации, требование, когда при «предъявлении к перевозке неочищенные порожние цистерны (из под фосфора) должны заполняться водой не менее чем на 96% и не более чем на 98% их вместимости не имеют технического обоснования, а также экономически и экологически неоправданно

### Приложение 1

### Цистерны для желтого фосфора

Цистерны модели 15-1412 (рис. 1) и 15-1525 (рис. 2) предназначены для перевозки желтого фосфора в кристаллизованном виде.

Котел цистерны изготовлен из продольных листов двухслойной стали марки ВСт3сп2 (09Г2С) + 12Х18Н10Т толщиной 8 мм верхнего и средних и 10 мм - нижнего. Котел имеет подогревательно-охлаждающий кожух. В верхней части котла располагается люк 5 с крышкой 4, показанные на рис. 3. На крышке люка устанавливаются патрубки: 2 - для слива-налива продукта, 3 для воды и 8 - для отбора проб; штуцер под манометр 7 и клапан 9. Герметичность крышки обеспечивается постановкой паронитовых прокладок 1 и затяжкой болтами, а также заглушками 6. Для полного слива продукта в нижней части котла вварен поддон, в который опущена сливоналивная труба. Крышка люка с арматурой закрыта кожухом.

Продукт перевозится в кристаллизованном виде под слоем незамерзающего раствора толщиной не менее 300 мм.

Котел цистерны, показанный на рис. 4, имеет подогревательно-охлаждающий кожух, используемый как при наливе, так и при сливе продукта. Залив воды при охлаждении фосфора производится через один из патрубков 7, расположенных с двух сторон в средней части кожуха. Стекание конденсата при подогреве котла во время слива продукта осуществляется через воронку 6.

Налив продукта в цистерну производится закрытым способом. Для этого необходимо:

а) открыть предохранительный кожух и снять заглушки с патрубков слива-налива фосфора и воды согласно надписям на фланцах;

б) открыть заглушки на патрубке 8 (см. рис. 3) и установить уровнемер или другой прибор для контроля наполнения;

в) подсоединить материальную линию подачи фосфора к патрубку слива-налива и закрепить фланец болтами. Материальная линия, подающая фосфор в котел, должна быть снабжена паровой рубашкой или паровым спутником, при этом в рубашку или спутник подается пар, а через материальную линию - горячая вода температурой 65-70°С. Подача воды производится до образования слоя воды в цистерне не менее 50 см;

г) после подогрева трубопровода в котел подается фосфор и производится налив цистерны.

По окончании налива необходимо, чтобы в зимних условиях над фосфором был залит слой незамерзающего раствора (хлористого кальция или хлористого натрия) высотой 30 см, а в условиях жаркого климата и летом слой воды должен быть не менее 40-60 см;

д) для ускорения охлаждения фосфора в котле, в подогревательно-охлаждающий кожух через один из патрубков в верхней части кожуха подается холодная вода. Выпуск воды - через второй патрубок. Давление воды в кожухе допускается не более 0,05 МПа.

Цистерну можно транспортировать только после полного застывания фосфора в котле. После наполнения цистерны продуктом:

а) отключить и отсоединить наливную коммуникацию;

б) установить заглушки на патрубки слива-налива продукта и воды;

в) проверить наличие пломб на предохранительно-впускном клапане;

г) закрыть на замок предохранительный кожух.

Для слива продукта из цистерны необходимо:

а) цистерну затормозить стояночным тормозом;

б) открыть предохранительный кожух люка 3;

в) подсоединить паропровод к подогревательно-охлаждающему кожуху цистерны и произвести разогрев фосфора в котле. Пар подается под давлением 0,02-0,03 МПа.

Слив продукта из цистерны может производиться, двумя способами: передавливанием продукта водой; откачиванием насосом.

При сливе продукта передавливанием:

г) снять заглушки с патрубков слива-налива фосфора и воды;

д) подсоединить материальную линию подачи фосфора к патрубку слива-налива;

е) подсоединить к водяному патрубку шланг для подачи воды в котел (температура воды должна быть не ниже 60-65°С);

ж) произвести подачу воды в котел, создавая давление в нем до 0,2 МПа  до полного слива продукта.

При сливе продукта откачиванием насосом:

после разогрева фосфора в котле снять с люка кожух и заглушку с патрубка слива-налива и подсоединить материальную линию с насосом;

продолжая подогрев фосфора в котле, произвести перекачивание продукта.

Рис. 1. Четырехосная цистерна для желтого фосфора модели 15-1412

Рис. 2. Четырехосная цистерна для желтого фосфора модели 15-1525

Рис. 3. Установка сливоналивной и контрольно-измерительной арматуры на цистерне модели 15-1525:

1- прокладка; 2, 3 - патрубки; 4 - крышка люка; 5 - люк; 6 - заглушка; 7- штуцер под манометр; 8- патрубок; 9 - клапан

Рис. 4. Котел цистерны для желтого фосфора модели 15-1525:

1 - обечайка; 2 - днище; 3 - люк; 4 - кожух; 5 - поддон; 6 - воронка; 7, 8- патрубки

Источник: http://www.gosthelp.ru/text/PosobieSpecializirovannye.html

Приложение 2

Некоторые физико-химические и опасные свойства фосфора

Белый фосфор

Представляет собой белое вещество (из-за примесей может иметь желтоватый оттенок). По внешнему виду он очень похож на очищенный воск или парафин, легко режется ножом и деформируется от небольших усилий.

Белый фосфор имеет молекулярное строение; формула P4. Отливаемый в инертной атмосфере в виде палочек (слитков), он сохраняется в отсутствие воздуха под слоем очищенной воды или в специальных инертных средах.

Легкорастворим в органических растворителях. Растворимостью белого фосфора в сероуглероде пользуются для промышленной очистки его от примесей. Плотность белого фосфора из всех его модификаций наименьшая и составляет около 1823 кг/м³. Плавится белый фосфор при 44,1°C. В парообразном состоянии происходит диссоциация молекул фосфора.

Химически белый фосфор чрезвычайно активен. Например, он медленно окисляется кислородом воздуха уже при комнатной температуре и светится (бледно-зелёное свечение). Белый фосфор не только активен химически, но и весьма ядовит (вызывает поражение костей, костного мозга, некроз челюстей). Летальная доза белого фосфора для взрослого человека составляет 0,05—0,1 г.

### Жёлтый фосфор

Неочищенный белый фосфор обычно называют «жёлтый фосфор». Сильно ядовитое (ПДК в атмосферном воздухе 0,0005 мг/м³), огнеопасное кристаллическое вещество от светло-жёлтого до тёмно-бурого цвета. Плотность 1830 кг/м³, плавится при +34°C, кипит при +280°C. В воде не растворяется, на воздухе легко окисляется и самовоспламеняется. Горит ослепительным ярко-зеленым пламенем с выделением густого белого дыма - мелких частичек декаоксида тетрафосфора P4O10.

Фосфор реагирует с водой лишь при температуре свыше 500 градусов по Цельсию, то для тушения фосфора используют воду в больших количествах.