|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/18 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 30 décembre 2013 Original: français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission d’experts du RID et
du Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Berne, 17-21 mars 2014

Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire

Propositions diverses d’amendements au RID/ADR/ADN:
nouvelles propositions

5.3.1.2 Placardage des grands conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes et citernes mobiles

Transmis par le Gouvernement de l’Espagne ,

Résumé

Résumé analytique: Au sens du 5.3.1.2, il semble que quand le conteneur-citerne ou la citerne mobile comporte plusieurs compartiments où les mêmes marchandises dangereuses sont transportées il est nécessaire d’apposer la même plaque-étiquette correspondante sur les compartiments en question. Nous pensons toutefois que seule une plaque-étiquette doit être apposée au cas où la même marchandise dangereuse serait transportée dans différents compartiments.

Mesure à prendre: Modifier le paragraphe 5.3.1.2 du RID et de l’ADR.

Marchandises dangereuses identiques

1.	Il existe une différence entre les paragraphes 5.3.1.2 du RID et de l’ADR. Le paragraphe 5.3.1.2 de l’ADR stipule que «Quand le conteneur-citerne ou la citerne mobile comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses différentes, les plaques-étiquettes appropriées doivent être apposées des deux côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque-étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côte, aux deux extrémités.».

2.	Selon ce paragraphe, si nous avons la même marchandise dangereuse dans plusieurs compartiments, nous apposerons seulement une plaque-étiquette appropriée.

3.	D’après le paragraphe 5.3.1.2 du RID, les plaques-étiquettes doivent être apposées des deux côtés et à chaque extrémité du grand conteneur, du CGEM, du conteneur-citerne ou de la citerne mobile.

«Quand le conteneur-citerne ou la citerne mobile comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses, les plaques-étiquette appropriées doivent être apposées des deux côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque-étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côté, aux deux extrémités.».

4. 	Dans ce cas, il n’est pas clair s’il est nécessaire d’apposer plusieurs fois la même plaque-étiquette sur chacun des compartiments dans le cas où nous avons les mêmes marchandises dangereuses. Cette incertitude ne porte que sur la version française.

5.	La proposition 1 a pour objectif de clarifier qu’il n’est pas nécessaire d’apposer la même plaque-étiquette plusieurs fois si les marchandises transportées sont identiques.

Plaques-étiquettes identiques

6.	 Selon le paragraphe 5.3.1.4 du RID (similaire au 5.3.1.4.1 de l’ADR) par rapport au placardage des wagons pour vrac, wagons-citernes, wagons-batterie et wagons avec citernes amovibles, «lorsque ceux comportent plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses, les plaques-étiquettes appropriés doivent être apposées. Toutefois, si les mêmes plaques-étiquettes doivent être apposées sur tous les compartiments, elles seront apposées une fois seulement des deux côtés».

7.	 Dans ce paragraphe il est clairement exprimé qu’une seule plaque-étiquette doit être apposée si elles sont identiques.

8.	 Pour régler ce problème nous proposons d’ajouter la dernière phrase du 5.3.1.4 du RID  à la fin du 5.3.1.2. (Proposition 2)

9.	L’objectif des propositions ci-dessous est de clarifier qu’il n’est pas nécessaire d’apposer la même la plaque-étiquette plusieurs fois quand les plaques-étiquettes sont les mêmes.

Proposition 1

10.	Ajouter le mot «différentes» au paragraphe 5.3.1.2, du RID (seulement version française) (le mot est en italique):

«Quand le conteneur-citerne ou la citerne mobile comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses différentes, les plaques-étiquettes appropriées doivent être apposées des deux-côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque-étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côte, aux deux extrémités.».

Proposition 2

11.	Ajouter une deuxième phrase au paragraphe 5.3.1.2 du RID, le texte nouveau est en italique:

«Quand le conteneur-citerne ou la citerne mobile comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses, les plaques-étiquettes appropriées doivent être apposées des deux-côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque-étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côte, aux deux extrémités. Si les mêmes plaques-étiquettes doivent être apposées sur tous les compartiments, elles seront apposées une fois seulement des deux côtés.».

12.	Ajouter une deuxième phrase au paragraphe 5.3.1.2 de l’ADR, le texte nouveau est en italique:

«Quand le conteneur-citerne ou la citerne mobile comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses, les plaques-étiquettes appropriées doivent être apposées des deux-côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque-étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côte, aux deux extrémités. Si les mêmes plaques-étiquettes doivent être apposées sur tous les compartiments, elles seront apposées une fois seulement des deux côtés et à l’arrière du véhicule.».

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.7 (A1c)).

Diffusée par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) sous la cote OTIF/RID/RC/2014/18.