| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/41 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 2 July 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов
Женева, 15−19 сентября 2014 года
Пункт 5 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: новые предложения

Исправление редакционного характера: определение погрузчика/разгрузчика

Передано правительством Испании,

Резюме

Существо предложения: Цель настоящего документа состоит в том, чтобы указать на дублирование в определениях погрузчика и разгрузчика.

Предлагаемое решение: Исключение части определения.

Введение

1.	Существующие определения погрузчика и разгрузчика в разделе 1.2.1 МПОГ/ДОПОГ гласят следующее:

"Погрузчик" означает любое предприятие, которое:

а)	осуществляет погрузку упакованных опасных грузов, малых контейнеров или переносных цистерн на или в транспортное средство или контейнер; либо

b)	осуществляет погрузку контейнера, контейнера для массовых грузов, МЭГК, контейнера-цистерны или переносной цистерны на транспортное средство.

"Разгрузчик" означает любое предприятие, которое:

а)	снимает контейнер, контейнер для массовых грузов, МЭГК, контейнер-цистерну или переносную цистерну с транспортного средства; либо

b)	выгружает упакованные опасные грузы, малые контейнеры или переносные цистерны из транспортного средства или контейнера; или

с)	опорожняет от опасных грузов цистерну (автоцистерну, съемную цистерну, переносную цистерну или контейнер-цистерну), или транспортное средство − батарею, МEМU или МЭГК, или транспортное средство, большой контейнер или малый контейнер для перевозки грузов навалом/насыпью или контейнер для массовых грузов.

2.	В обеих определениях термин "переносная цистерна" повторяется в подпунктах а) и b). В определении погрузчика случай а) включает в себя случай b); в определении разгрузчика случай b) включает в себя случай а), вследствие чего можно предложить исключить слова "переносной цистерны" в подпункте b) определения погрузчика и слова "переносную цистерну"в подпункте а) определения разгрузчика.

Предложение

3.	В разделе 1.2.1 изменить определения погрузчика и разгрузчика следующим образом:

"Погрузчик" означает любое предприятие, которое:

а)	осуществляет погрузку упакованных опасных грузов, малых контейнеров или переносных цистерн на или в транспортное средство или контейнер; либо

b)	осуществляет погрузку контейнера, контейнера для массовых грузов, МЭГК или контейнера-цистерны или переносной цистерны на транспортное средство.

"Разгрузчик" означает любое предприятие, которое:

а)	снимает контейнер, контейнер для массовых грузов, МЭГК или контейнер-цистерну или переносную цистерну с транспортного средства; либо

b)	выгружает упакованные опасные грузы, малые контейнеры или переносные цистерны из транспортного средства или контейнера; либо

с)	выгружает опасные грузы из цистерны (автоцистерны, съемной цистерны, переносной цистерны или контейнера-цистерны), или транспортного средства-батареи, MEMU или МЭГК, или транспортного средства, большого контейнера или малого контейнера для перевозки грузов навалом/насыпью или контейнера для массовых грузов.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление деятельности 9, пункт 9.2).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2014/41.