| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/42 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 27 June 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов
Женева, 15−19 сентября 2014 года
Пункт 4 предварительной повестки дня
Толкование МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Нанесение на транспортный пакет маркировочной надписи "ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ"

Передано правительством Испании,

Резюме

Существо предложения: Ставится вопрос о том, применяется ли первый абзац пункта 5.1.2.1 а) после подпункта ii) как к подпункту i), так и к подпункту ii).

Введение

1.	Пункт 5.1.2.1 а) МПОГ/ДОПОГ гласил следующее:

а)	На транспортный пакет должны наноситься:

i)	маркировочная надпись "ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ"; и

ii)	номер ООН с предшествующими ему буквами "UN", требуемый для упаковок в соответствии с подразделами 5.2.1.1 и 5.2.1.2, знаки, требуемые для упаковок в соответствии с разделом 5.2.2, и маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды, если таковой требуется для упаковок в соответствии с подразделом 5.2.1.8, для каждого опасного груза, содержащегося в данном транспортном пакете,

если не видны номера ООН, знаки опасности и маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды, характеризующие все опасные грузы, содержащиеся в данном транспортном пакете, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.2.2.1.11. Если для разных упаковок требуется один и тот же номер ООН, один и тот же знак опасности или маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды, их достаточно нанести лишь один раз.

Маркировочная надпись "ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ", которая должна быть хорошо видна и разборчива, должна быть выполнена на официальном языке страны происхождения и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким или французским, − на английском, немецком или французском языке, если в соглашениях, заключенных между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено иное.

Обсуждение

2.	С одной стороны, абзац после подпункта ii) ("если не видны номера ООН…") напечатан с таким же отступом, как подпункты i) и ii), и поэтому можно считать, что данный абзац применяется как к подпункту i), так и к подпункту ii). С другой стороны, содержание данного абзаца явно относится только к подпункту ii), и поэтому можно считать, что он применяется только к подпункту ii).

Предложение

3.	Испания хотела бы получить толкование по поводу того, применяется ли абзац, расположенный после подпункта ii), как к подпункту i), так и к подпункту ii), и следует ли не нанесить на транспортный пакет маркировочную надпись "ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ", если номер ООН, знаки опасности и маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды, хорошо видны?

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление деятельности 9, пункт 9.2).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2014/42.