|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/40 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 27 mai 2014 Original: français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Vingt-cinquième session

Genève, 25-29 août 2014

Point 4 b) de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendements au Règlement annexé à l’ADN:

Autres propositions

Utilisation de pompes immergées

Transmis par l'Union Européenne de la Navigation Fluviale (UENF),

1.	La lettre b) au paragraphe 9.3.x.52 Type et emplacement des équipements électriques est rédigée actuellement comme suit:

"b)	Seuls les équipements suivants sont admis dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces de cales (comparables à la zone 1):

– 	appareils de mesure, de réglage et d'alarme de type certifié de sécurité ;

– 	appareils d'éclairage répondant au type de protection "enveloppe antidéflagrante" ou "surpression interne" ;

– 	émetteurs de sonar en enceinte hermétique dont les câbles sont acheminés jusqu'au pont principal dans des tubes en acier à paroi épaisse munis de joints étanches aux gaz ;

– 	câbles du système actif de protection cathodique de la coque, installés dans des tubes de protection en acier semblables à ceux utilisés pour les émetteurs de sonar."

Proposition

2.	L'UENF propose d'ajouter le texte suivant à la fin de la lettre b) :

"Les équipements suivants sont admis seulement dans les espaces de double-coque et les doubles fonds :

-	pompes immergées fixées à demeure avec surveillance de la température, du type "certifié de sécurité"."

Motif

3.	L'utilisation de pompes immergées dans les espaces de double-coque et les doubles fonds permet d'améliorer le vidage et le vidage des restes d'eau de ballastage, notamment en période de gel.

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 
2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, ECE/TRANS/2012/12, activité 02.7, (A1b)).

Diffusé en langue allemande par la CCNR sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/40.