| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/40 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 27 May 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,

прилагаемым к Европейскому соглашению

о международной перевозке опасных грузов

по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать пятая сессия

Женева, 25−29 августа 2014 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила,

прилагаемые к ВОПОГ:

Прочие предложения

Использование погружных насосов

Передано Европейским союзом речного судоходства (ЕСРС),

1.	Подпункт b) в подразделе 9.3.х.52 "Тип и размещение электрооборудования" в настоящее время гласит следующее:

"b)	В коффердамах, междубортовых пространствах, междудонных пространствах и трюмных помещениях (соответствуют зоне 1) разрешается устанавливать лишь следующее оборудование:

устройства для замеров, регулировки и сигнализации гарантированного типа безопасности;

осветительные приборы типа защиты "взрывозащищенный кожух" или "прибор в корпусе с повышенным давлением";

герметические эхолоты, кабели которых проложены в толстостенных стальных трубах с газонепроницаемыми соединениями вплоть до главной палубы;

кабели активной катодной защиты обшивки корпуса, проложенные в защитных стальных трубах, аналогичных трубам, предусмотренным для эхолотов.".

Предложение

2.	ЕСРС предлагает добавить в конце подпункта b) текст следующего содержания:

"Нижеследующее оборудование может быть установлено только в междубортовых пространствах и междудонных пространствах:

стационарные погружные насосы гарантированного типа безопасности с контролем температуры.".

Обоснование

3.	Использование погружных насосов в междубортовых пространствах и междудонных пространствах способствует сливу и сбросу остатков водяного баланса, особенно в условиях замерзания.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.7, (A1b)).

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/40.