|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/8 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 25 octobre 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Vingt-quatrième session

Genève, 27-31 janvier 2014

Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendements au Règlement annexé à l’ADN:

Autres propositions

Adaptation d’un renvoi à la norme applicable
à la soupape de dégagement à grande vitesse

Communication de l’Union européenne de la navigation fluviale

Introduction

1.	À sa vingt-troisième session, tenue en août 2013, le Comité de sécurité de l’ADN a décidé de mettre à jour les renvois à des normes et règles dans le Règlement annexé à l’ADN en fonction du document ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/18. Il avait aussi tenu compte de la définition énoncée dans le 1.2.1 pour la soupape de dégagement à grande vitesse, qui renverra désormais à la norme ISO 16852:2010.

2.	Le 1.6.7.2.2.2 énonce une règle temporaire pour la soupape de dégagement à grande vitesse.

| 1.2.1 | Soupape de dégagement à grande vitesse Épreuve selon la norme EN 12 874:1999 | N.R.T. Renouvellement du certificat d’agrément après le 31 décembre 2034 Jusqu’à cette date, les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: Les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être d’un type approuvé par l’autorité compétente pour l’usage prescrit |
| --- | --- | --- |

Proposition

3.	Il est proposé que le renvoi à la norme soit adapté en fonction du renvoi figurant dans le 1.2.1.

| 1.2.1 | Soupape de dégagement à grande vitesse Épreuve selon la norme EN ISO 16852:2010 | N.R.T. Renouvellement du certificat d’agrément après le 31 décembre 2034 Jusqu’à cette date, les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: Les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être d’un type approuvé par l’autorité compétente pour l’usage prescrit |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

Texte diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/8.