| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/25 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 18 December 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

162-я сессия

Женева, 11−14 марта 2014 года

Пункт 4.9.13 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 01 к Правилам № 123 (адаптивные системы переднего освещения (АСПО))

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семидесятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/70, пункты 46 и 47). В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/54 и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/63 без поправок. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Пункт 6.2.5.2 исключить.

Пункты 6.2.5.3–6.2.5.5.1 (прежние), изменить нумерацию на 6.2.5.2–6.2.5.4.1, соответственно.

Пункт 6.3.4.1 изменить следующим образом:

"6.3.4.1		каждый световой модуль (из световых модулей) с правой и с левой стороны обеспечивал не менее 16 200 кд в точке HV".

Приложение 3, таблица 1, исключить ссылку на сноску 6.

Приложение 3, исключить сноску 6 и соответствующим образом изменить нумерацию последующих сносок.

Приложение 9, пункт 1.8.1 изменить следующим образом:

"1.8.1		однако в тех случаях, когда соответствующее предписание применяют только к одной стороне, упомянутая выше сумма не делится пополам. Это касается пунктов 6.2.5.2, 6.2.8.1, 6.3.2.1.1, 6.3.2.1.2, 6.3.4.1, 6.4.6 и примечания 4 к таблице 1 в приложении 3".

Приложение 9, пункт 3.1.1.1 изменить следующим образом:

"3.1.1.1		Соответствие предписаниям пунктов 6.2.5.2 и 6.2.5.4.1 настоящих Правил проверяют по способам подсветки поворотов как категории 1, так и категории 2 без дополнительной горизонтальной перерегулировки".

Приложение 11, пункт 5 изменить следующим образом:

"5.		Измерение значения номинального светового потока модуля(ей) СИД, дающего(их) луч ближнего света класса С (основной), производится следующим образом:"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.