| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/40 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 April 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

163-я сессия

Женева, 24−27 июня 2014 года

Пункт 4.7.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRPE

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 06 к Правилам № 83 (выбросы загрязняющих веществ транспортными средствами категорий M1 и N1)

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды(

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) на ее шестьдесят восьмой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/68, пункт 25). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/3 с поправками, содержащимися в пункте 25 доклада, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/7 без поправок. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Включить новый пункт 1.2 следующего содержания:

"1.2		В официальном утверждении на основании настоящих Правил не нуждаются транспортные средства, контрольная масса которых составляет 2 380−2 610 кг, с двигателями, которые были официально утверждены на основании Правил № 49 в порядке распространения действующего официального утверждения".

Пункт 5.3.1.4, таблица 1, добавить примечание 2 следующего содержания:

"5.3.1.4	При условии соблюдения положений пункта 5.3.1.5 испытание повторяют три раза. Результаты умножаются на соответствующие коэффициенты износа, полученные в соответствии с пунктом 5.3.6, и в случае систем периодической регенерации, определенных в пункте 2.20, должны также умножаться на коэффициенты Ki, полученные в соответствии с приложением 13. Масса газообразных выбросов и − в случае транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, − масса частиц, полученных в ходе каждого испытания, должна быть меньше предельных значений, указанных в таблице 1 ниже:

# Таблица 1
Предельные значения выбросов

| Предельные значения |
| --- |
|  | Контрольная масса (RM) (кг) | Масса моноксида углерода (CO) | Суммарная масса углеводородов (THC) | Масса углеводородов, не содержащих метан (NMHC) | Масса окислов азота (NOx) | Суммарная масса углеводородов и окислов азота (THC + NOx) | Масса взвешенных частиц (PM) | Число частиц (P) |
|  |  | L1 (мг/км) | L2 (мг/км) | L3 (мг/км) | L4 (мг/км) | L2 + L3 (мг/км) | L5 (мг/км) | L6 (число/км) |
| Категория | Класс |  | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI1 | CI | PI | CI |
| M | - | Все | 1 000 | 500 | 100 | - | 68 | - | 60 | 180 | - | 230 | 4,5 | 4,5 | - | 6,0 x 1011 |
| N1 | I | RM ≤ 1 305 | 1 000 | 500 | 100 | - | 68 | - | 60 | 180 | - | 230 | 4,5 | 4,5 | - | 6,0 x 1011 |
|  | II | 1 305 < RM ≤ 1 760 | 1 810 | 630 | 130 | - | 90 | - | 75 | 235 | - | 295 | 4,5 | 4,5 | - | 6,0 x 1011 |
|  | III | 1 760 < RM2 | 2 270 | 740 | 160 | - | 108 | - | 82 | 280 | - | 350 | 4,5 | 4,5 | - | 6,0 x 1011 |
| N2 | - | Все | 2 270 | 740 | 160 | - | 108 | - | 82 | 280 | - | 350 | 4,5 | 4,5 | - | 6,0 x 1011 |
| Пояснения: PI = Принудительное зажигание, CI = Воспламенение от сжатия Примечания: |
| 1 Стандартное значение массы частиц, выбрасываемых двигателем с принудительным зажиганием, будет применяться только к транспортным средствам, оснащенным двигателями с прямым впрыском. 2 Включая транспортные средства M1, которые соответствуют определению «транспортные средства для удовлетворения "особых социальных потребностей"». |

"

# Footnotes

(	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.