|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2014/42 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 1er avril 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

163e session

Genève, 24-27 juin 2014

Point 4.7.4 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements 
à des Règlements existants, proposés par le GRPE

Proposition de complément 4 à la série 01 
d’amendements au Règlement no 101 (Émissions de CO2/consommation de carburant)

Communication du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) à sa soixante-huitième session (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/68, par. 27). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/5 non modifié. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 5.1.3, modifier le tableau A comme suit:

«5.1.3	Le tableau A illustre les modalités d’application des prescriptions d’essai pour l’homologation de type d’un véhicule.

# Tableau A

# Application des prescriptions d’essai pour l’homologation de type: émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d’énergie électrique et autonomie électrique

| Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, y compris les véhicules hybrides | Essai? |
| --- | --- |
| Monocarburant | Essence (E5/E10)3 |  | Oui |
|  | GPL |  | Oui |
|  | GN/biométhane |  | Oui |
|  | Hydrogène |  | Oui |
| Bicarburant1 | Essence (E5/E10)3 | GPL | Oui (les deux carburants) |
|  | Essence (E5/E10)3 | GN/biométhane | Oui (les deux carburants) |
|  | Essence (E5/E10)3 | Hydrogène | Oui (les deux carburants) |
| Polycarburant1 | Essence (E5/E10)3 | Éthanol (E85) | Oui (les deux carburants) |
|  | GN/biométhane | H2NG | Oui (les deux carburants) |
| Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression, y compris les véhicules hybrides | Essai? |
| Polycarburant | Gazole (B5/B7)3 | Biogazole | Oui (B5/B7 seulement)2, 3 |
| Monocarburant | Gazole (B5/B7)3 |  | Oui |
| Autres véhicules | Essai? |
| Véhicules électriques purs | Oui |
| Véhicules à hydrogène à pile à combustible | Oui |

Notes:

1  Lorsqu’un véhicule bicarburant est combiné avec un véhicule polycarburant, les deux prescriptions d’essai s’appliquent.

2  Ces dispositions sont temporaires; de nouvelles prescriptions pour le biogazole seront proposées ultérieurement.

3  Au choix du constructeur, les véhicules à moteur à allumage commandé et à allumage par compression peuvent être essayés avec soit les carburants E5 ou E10, soit les carburants B5 ou B7, respectivement. Toutefois:

Au plus tard 16 mois après les dates fixées au paragraphe 12.2.1 du Règlement no 83, les nouveaux essais d’homologation ne seront effectués qu’avec les carburants E10 et B7;

Au plus tard à compter des dates fixées au paragraphe 12.2.4 du Règlement no 83, tous les nouveaux véhicules seront homologués avec les carburants E10 et B7».

Paragraphes 5.2.3 et 5.2.4, lire (la note 3 reste inchangée):

«5.2.3	Les valeurs de la consommation de carburant doivent être exprimées en litres par 100 km (dans le cas de l’essence (E5/E10), du GPL, de l’éthanol (E85) et du gazole (B5/B7)), en mètres cubes par 100 km (dans le cas du GN/biométhane et du H2NG) ou en kilos par 100 km (dans le cas de l’hydrogène); elles doivent être calculées conformément au paragraphe 1.4.3 de l’annexe 6. Les résultats doivent être arrondis à la première décimale.

5.2.4	Aux fins du calcul prescrit au paragraphe 5.2.3, la consommation de carburant sera exprimée dans les unités appropriées et les caractéristiques suivantes des carburants seront appliquées:

a)	Masse volumique: mesurée sur le carburant d’essai conformément à la norme ISO 3675 ou selon une méthode équivalente. Pour l’essence (E5/E10), le gazole (B5/B7), le biogazole et l’éthanol (E85 et E75), la masse volumique mesurée à 15 °C sera retenue; pour le GPL et le gaz naturel, une masse volumique de référence sera retenue, comme suit:

0,538 kg/l pour le GPL;

0,654 kg/m3 pour le GN3;

b)	Rapport hydrogène/carbone: les valeurs fixes à utiliser seront:

C1H1,89O0,016 pour l’essence (E5);

C1H1,93O0,033 pour l’essence (E10);

C1H1,86O0,005 pour le gazole (B5);

C1H1,86O0,007 pour le gazole (B7);

C1H2,525 pour le GPL;

CH4 pour le GN et le biométhane;

C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85);

C1H2,61O0,329 pour l’éthanol (E75)».

Annexe 6, paragraphes 1.4.2 et 1.4.3, modifier comme suit:

«1.4.2	Les valeurs de la consommation de carburant doivent être calculées à partir des émissions d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone, déterminées à partir des résultats des mesures selon les dispositions du paragraphe 6.6 de l’annexe 4a du Règlement no 83 en vigueur à la date de l’homologation du véhicule.

1.4.3	La consommation de carburant, exprimée en litres par 100 km (dans le cas de l’essence (E5/E10), du GPL, de l’éthanol (E85) et du gazole (B5/B7)), en mètres cubes par 100 km (dans le cas du GN/biométhane et du H2NG) ou en kilos par 100 km (dans le cas de l’hydrogène), doit être calculée au moyen des deux formules suivantes:

a)	Pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’essence (E5):

b)	Pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’essence (E10):

c)	Pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GPL:

…

d)	Pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GN/biométhane:

e)	Pour les véhicules à allumage par compression alimentés au gazole (B5):

f)	Pour les véhicules à allumage par compression alimentés au gazole (B7):

g)	Pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’éthanol (E85):

h)	Pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés au H2NG:

i)	Pour les véhicules à moteur alimentés à l’hydrogène gazeux:

Sous réserve d’un accord préalable avec l’autorité d’homologation de type, et pour les véhicules à moteur alimentés à l’hydrogène gazeux ou liquide, le constructeur peut choisir, au lieu de la méthode ci-dessus, soit d’appliquer la formule:

pour les véhicules mus uniquement par un moteur à combustion interne, soit d’appliquer une méthode conforme à des normes telles que SAE J2572 ou ISO 23828.

Dans ces formules:

FC =	consommation de carburant en litres par 100 km (dans le cas de l’essence (E5/E10), de l’éthanol, du GPL, du gazole (B5/B7) ou du biogazole) ou en mètres cubes par 100 km (dans le cas du gaz naturel et du H2NG) ou en kilos par 100 km (dans le cas de l’hydrogène);

HC =	émissions mesurées d’hydrocarbures en g/km;

…».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.