| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/42 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 April 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

163-я сессия

Женева, 24−27 июня 2014 года

Пункт 4.7.4 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к существующим правилам, 
представленных GRPE

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01 к Правилам № 101 (выбросы СО2/расход топлива)

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) на ее шестьдесят восьмой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/68, пункт 27). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/5 без поправок. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Пункт 5.1.3 изменить таблицу А следующим образом:

"5.1.3		В таблице A продемонстрировано применение требований к испытаниям на официальное утверждение типа транспортного средства.

# Таблица A
Применение требований к испытаниям: выбросы CO2, расход топлива, 
потребление электроэнергии и пробег транспортного средства 
на электротяге

| Транспортные средства, оснащенные двигателем с принудительным зажиганием, включая гибридные транспортные средства: | Испытание? |
| --- | --- |
| работающие на одном виде топлива | бензин (E5/E10)3 |  | да |
|  | СНГ |  | да |
|  | ПГ/биометан |  | да |
|  | водород |  | да |
| работающие на двух видах топлива1 | бензин (E5/E10)3 | СНГ | да (оба вида топлива) |
|  | бензин (E5/E10)3 | ПГ/биометан | да (оба вида топлива) |
|  | бензин (E5/E10)3 | водород | да (оба вида топлива) |
| гибкотопливные1 | бензин (E5/E10)3 | этанол (E85) | да (оба вида топлива) |
|  | ПГ/биометан | H2ПГ | да (оба вида топлива) |
| Транспортные средства, оснащенные двигателем с воспламенением от сжатия, включая гибридные транспортные средства: | Испытание? |
| гибкотопливные | дизельное топливо (B5/B7)3 | биодизельное топливо | да (только в случае B5/B7)2, 3 |
| работающие на одном виде топлива | дизельное топливо (B5/B7)3 |  | да |
| Прочие транспортные средства: | Испытание? |
| только электромобили | да |
| транспортные средства на водородных топливных элементах | да |
| Примечания: 1 В случае комбинации транспортного средства, работающего на двух видах топлива, с гибкотопливным транспортным средством применяются оба требования, предъявляемые к испытаниям. 2 Это положение является временным. Дальнейшие требования относительно биодизельного топлива должны быть предложены на более позднем этапе. 3 По выбору изготовителя транспортные средства, имеющие двигатель с принудительным зажиганием и двигатель с воспламенением от сжатия, могут проходить испытания с использованием топлива соответственно либо Е5, либо Е10; либо В5, либо В7. Однако: • не позднее чем через 16 месяцев после дат, указанных в пункте 12.2.1 Правил № 83, новые официальные утверждения типа выдаются только с использованием топлива Е10 и В7; • не позднее дат, указанных в пункте 12.2.4 Правил № 83, все новые транспортные средства утверждаются с использованием топлива Е10 и В7. |

"

Пункты 5.2.3 и 5.2.4 изменить следующим образом (оставив сноску 3 без изменений):

"5.2.3		Показатели расхода топлива должны быть выражены в литрах на 100 км (в случае бензина (Е5/Е10), СНГ, этанола (E85) и дизельного топлива (В5/В7)), в м3 на 100 км (в случае ПГ/биометана и H2ПГ) либо в кг на 100 км (в случае водорода) и рассчитываются в соответствии с пунктом 1.4.3 приложения 6. Результаты округляются до ближайшего десятичного знака.

5.2.4		Для целей расчета, упомянутого в пункте 5.2.3, показатель расхода топлива выражается в соответствующих единицах и используются следующие характеристики топлива:

а)	плотность: замеряется на испытываемом топливе в соответствии со стандартом ISO 3675 или эквивалентным методом. В случае бензинового (Е5/Е10), дизельного (В5/В7), биодизельного топлива и этанола (Е85 и Е75) используется значение плотности, замеренное при 15 °C; в случае СНГ и природного газа/биометана используются следующие значения плотности:

0,538 кг/л для СНГ,

0,654 кг/м3 для ПГ3;

b)	водородно-углеродное соотношение: должны использоваться следующие фиксированные значения:

C1H1,89O0,016 для бензина (Е5),

C1H1,93O0,033 для бензина (Е10),

C1H1,86O0,005 для дизельного топлива (В5),

C1H1,86O0,007 для дизельного топлива (В7),

C1H2,525 для СНГ (сжиженного нефтяного газа),

CH4 для ПГ (природного газа) и биометана,

C1H2,74O0,385 для этанола (E85),

C1H2,61O0,329 для этанола (Е75)".

Приложение 6, пункты 1.4.2 и 1.4.3 изменить следующим образом:

"1.4.2		Расход топлива рассчитывают на основе объема выбросов углеводородов, моноксида углерода и двуокиси углерода, объем которых определяется на основании результатов измерений с использованием положений, содержащихся в пункте 6.6 приложения 4а к Правилам № 83 и действующих на момент официального утверждения транспортного средства.

1.4.3		Расход топлива, выраженный в литрах на 100 км (в случае бензина (Е5/Е10), СНГ, этанола (Е85) и дизельного топлива (В5/В7)), в м3 на 100 км (в случае ПГ/биометана и Н2ПГ) или в кг на 100 км (в случае водорода), рассчитывается по следующим формулам:

а) 	для двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием, работающих на бензине (Е5):

;

b)	для двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием, работающих на бензине (Е10):

FC = (0,120/D) ∙ [(0,830 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) + (0,273 ∙ CO2)];

c) 	для двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием, работающих на СНГ:

…

d)	для двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием, работающих на ПГ/биометане:

;

e) 	для дизельных двигателей транспортных средств с воспламенением от сжатия (B5):

;

f)	для дизельных двигателей транспортных средств с воспламенением от сжатия (B7):

FC = (0,116/D) ∙ [(0,859 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) + (0,273 ∙ CO2)];

g)	для двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием, работающих на этаноле (Е85):

;

h)	для двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием, работающих на Н2ПГ:

;

i)	для транспортных средств, работающих на газообразном водороде:

.

Согласно предыдущей договоренности с органом, ответственным за официальное утверждение типа, и в случае транспортных средств, работающих либо на газообразном, либо на жидком водороде, изготовитель в качестве альтернативы указанному выше методу может выбрать либо формулу

,

причем только для транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, либо метод, соответствующий таким стандартным протоколам, как SAE J2572 или ISO 23828.

В этих формулах:

FC	−	расход топлива в литрах на 100 км (в случае бензина (E5/E10), этанола, СНГ, дизельного (B5/B7) или биодизельного топлива), в м3 на 100 км (в случае природного газа и Н2ПГ) либо в кг на 100 км в случае водорода;

НС	−	измеренный объем выбросов углеводородов в г/км;

..."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.