| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/49 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 April 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

163-я сессия

Женева, 24−27 июня 2014 года

Пункт 4.9.5 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к существующим правилам, представленных GRRF

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 02 к Правилам № 90 (сменные тормозные накладки)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят шестой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/76, пункт 22). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/9 с поправками, содержащимися в приложении IV к докладу. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Оригинальные тормозные диски, тормозные барабаны, тормозные накладки в сборе и тормозные накладки барабанного тормоза, установленные во время изготовления транспортного средства, и оригинальные сменные тормозные диски, тормозные барабаны, тормозные накладки в сборе и тормозные накладки барабанного тормоза, предназначенные для обслуживания транспортного средства, не подпадают под действие настоящих Правил".

Включить новые пункты 2.2.13 и 2.2.14 следующего содержания:

"2.2.13	"идентичная тормозная накладка в сборе" − это сменная тормозная накладка в сборе, которая идентична тормозной накладке в сборе, входящей в комплект поставки, установленной в качестве оригинального оборудования и включенной в официальное утверждение типа транспортного средства в соответствии с Правилами № 13 или Правилами № 13-Н, за исключением маркировки изготовителей транспортного средства/тормозной системы в сборе, которая отсутствует.

2.2.14		"идентичная накладка барабанного тормоза в сборе" означает сменную накладку барабанного тормоза в сборе, которая идентична накладке барабанного тормоза в сборе, входящей в комплект поставки, установленной в качестве оригинального оборудования и включенной в официальное утверждение типа транспортного средства в соответствии с Правилами № 13 или Правилами № 13-Н, за исключением маркировки изготовителей транспортного средства/тормозной системы в сборе, которая отсутствует".

Пункт 2.3.3.2 изменить следующим образом:

"2.3.3.2	"идентичный тормозной диск": сменный тормозной диск, который идентичен тормозному диску, входящему в комплект поставки, установленному в качестве оригинального оборудования и включенному в официальное утверждение типа транспортного средства в соответствии с Правилами № 13 или Правилами № 13-Н, за исключением маркировки изготовителей транспортного средства/тормозной системы в сборе и идентификационного кода, которые отсутствуют".

Пункт 2.3.3.3 изменить следующим образом:

"2.3.3.3	"идентичный тормозной барабан": сменный тормозной барабан, который идентичен тормозному барабану, входящему в комплект поставки, установленному в качестве оригинального оборудования и включенному в официальное утверждение типа транспортного средства в соответствии с Правилами № 13 или Правилами № 13-Н, за исключением маркировки изготовителей транспортного средства/тормозной системы в сборе и идентификационного кода, которые отсутствуют".

Включить новый пункт 5.1.3 следующего содержания (включив также ссылку на новую сноску и текст этой сноски):

"5.1.3		В испытании идентичных сменных тормозных накладок в сборе и идентичных накладок барабанных тормозов в соответствии с требованиями пункта 5.2.1 нет необходимости, если соблюдены следующие условия:

а)	податель заявки на официальное утверждение подтверждает, что он изготовляет и поставляет указанные тормозные накладки в сборе или накладки барабанных тормозов изготовителю транспортного средства или тормозной системы в качестве оригинального оборудования для конкретных моделей транспортных средств, осей и тормозов, упомянутых в пункте 6 приложения 1А, в отношении которых запрашивается официальное утверждение;

b)	техническая служба и/или орган, ответственный за предоставление официального утверждения, удостоверяется в том, что податель заявки изготовляет и поставляет соответствующую часть, указанную в официальном утверждении в соответствии с добавлением 1 к приложению 2 к Правилам № 13 или с добавлением к приложению 1 к Правилам № 13-Н ООН, в пункте, касающемся "марки и типа тормозных накладок"*;

c)	податель заявки на официальное утверждение продолжает изготовлять оригинальные и идентичные части:

i)	из того же сочетания сырья;

ii)	с соблюдением того же процесса изготовления;

iii)	на той же производственной линии;

iv)	с использованием той же системы обеспечения качества;

v)	с теми же результатами испытаний на соответствие производства, на которые сделана ссылка в пункте 8.4.1, что и в случае оригинальных деталей.

Подтверждение соответствия требованиям, указанным в настоящем пункте, должно подкрепляться проведением проверки на месте техническими службами, ответственными за официальное утверждение. Для содействия этой проверке изготовитель должен обеспечить доступ к схеме технологического процесса и плану проведения проверок.

*  По просьбе подателя (подателей) заявки на официальное утверждение в соответствии с Правилами № 90 компетентный орган, предоставляющий официальное утверждение типа, передает информацию, содержащуюся в добавлении 1 к приложению 2 к Правилам № 13-Н или в добавлении к приложению 1 к Правилам № 13-Н. Вместе с тем эта информация должна предоставляться только для официального утверждения на основании Правил № 90".

Пункт 5.3.2.1 изменить следующим образом:

"5.3.2.1	Податель заявки на официальное утверждение должен подтвердить технической службе и/или органу по официальному утверждению, что он производит и поставляет представленные тормозные диски или барабаны изготовителю транспортного средства в качестве оригинального оборудования для конкретной модели/конкретных моделей, осей, упомянутых в пункте 4 приложения 1В, для которых запрашивается официальное утверждение. Это подтверждение должно включать поддающиеся проверке доказательства того, что тормозные диски или барабаны изготавливаются в тех же производственных условиях и с использованием тех же систем обеспечения качества, что и оригинальные детали, в соответствии с пунктом 2.3.1. В частности, податель заявки на официальное утверждение должен продолжать изготовлять оригинальные и идентичные детали:

а)	из того же сырья, с соблюдением того же состава и той же микроструктуры;

b)	с соблюдением того же процесса изготовления;

c)	на той же производственной линии;

d)	с использованием той же системы обеспечения качества;

e)	с теми же результатами испытаний на соответствие производства, на которые сделана ссылка в пункте 8.4.2, что и в случае оригинальных деталей.

Подтверждение соответствия требованиям, указанным в настоящем пункте, должно подкрепляться проведением проверки на месте техническими службами, ответственными за официальное утверждение. Для обеспечения этой проверки изготовитель должен обеспечить доступ к схеме технологического процесса и плану проведения проверок".

Приложение 1В

Пункт 4 изменить следующим образом:

"4.		Транспортные средства/оси, для которых официально утвержден данный сменный тормозной диск или сменный тормозной барабан:…………………………………………………………………".

Приложение 11,

Пункт 3.2.1.2 изменить следующим образом:

"c)	При испытании тормозных дисков и барабанов для транспортных средств, имеющих более 2 осей:

| m = 0,55 maxle | maxle: максимальная технически допустимая масса оси". |
| --- | --- |

Приложение 12,

Пункт 3.2.1.2 изменить следующим образом:

"3.2.1.2	Испытательная масса

Испытательную массу для расчета инерционной массы определяют следующим образом:

| m = 0,55 maxle | maxle: максимальная технически допустимая масса оси". |
| --- | --- |

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.