| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRB/2014/8 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 18 June 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам шума

Шестидесятая сессия

Женева, 1−3 сентября 2014 года

Пункт 7 предварительной повестки дня

Правила № 117 (звук, производимый шинами при качении, 
и их сцепление на мокрой поверхности)

Предложение по дополнению 7 к поправкам серии 02 к Правилам № 117

Представлено экспертами от Российской Федерации и Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес(

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК) и согласован с экспертами от Российской Федерации. Он представлен с целью исправления несоответствий в связи с точностью измерения времени для приборов, используемых в рамках метода определения сопротивления качению (приложение 6 к Правилам № 117), и во исполнение решения GRB дождаться получения пересмотренного предложения, подготовленного совместно экспертами от Российской Федерации и ЕТОПОК (ECE/TRANS/WP.29/GRB/56, пункт 16). Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений и зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 6, добавление 1, пункт 4 изменить следующим образом:

"4.	Точность управления

…

d)	время: ±0,5 мс

i)	+/-0,2% для временных инкрементов, указанных в пункте 3.5 а) приложения 6, применительно к сбору данных методом выбега, по формуле либо ∆ω/∆t или dω/dt;

ii)	+/-5% для других временных периодов, указанных в приложении 6".

Приложение 6, добавление 1, пункт 5 изменить следующим образом:

"5.	Точность измерительных приборов

Приборы, используемые для считывания и записи данных испытаний, должны быть точными в пределах допусков, указанных ниже:

| Параметр | Индекс несущей способности ≤ 121 | Индекс несущей способности > 121 |
| --- | --- | --- |
| нагрузка на шину | ±10 Н или ±0,5%(a) | ±30 Н или ±0,5%(a) |
| внутреннее давление | ±1 кПа | ±1,5 кПа |
| сила на оси вращения | ±0,5 Н или ±0,5%(a) | ±1,0 Н или ±0,5%(a) |
| входной крутящий момент | ±0,5 Нм или ±0,5%(a) | ±1,0 Нм или ±0,5%(a) |
| расстояние | ±1 мм | ±1 мм |
| электрическая мощность | ±10 Вт | ±20 Вт |
| температура | ±0,2 °C |
| окружная скорость | ±0,1 км/ч |
| время | ±0,01 с ±0,1% - ±10 с(b) |
| угловая скорость | ±0,1% |

(a)	В зависимости от того, что больше.

(b)	+/-0,1% для временных инкрементов, указанных в пункте 3.5 а) приложения 6, применительно к сбору данных методом выбега, по формуле либо ∆ω/∆t или dω/dt +/-10 с для других временных периодов, указанных в приложении 6".

II.	Обоснование

1.	В приложении 6 к Правилам № 117 временные показатели продолжительности указаны в нескольких пунктах:

- 3.5 a) относительно сбора данных методом выбега (максимальная продолжительность 0,5 с);

- 4.2 относительно выдерживания при заданной температуре (минимум 3 часа для шин класса С1 и 6 часов для шин классов С2 и С3);

- 4.3 относительно регулирования давления (должно быть проверено через 10 минут после корректировки);

- 4.4 относительно прогрева шин (30, 50, 150 и 180 минут в зависимости от категории шины, LI и номинального диаметра обода);

- 6.5 относительно продолжительности прогрева в случае проведения нескольких последовательных измерений (10, 20 или 30 минут в зависимости от категории шины).

2.	Вместе с тем, в пункте 4 d) добавления 1 к приложению 6 приводится только один временной показатель точности управления, а именно ±0,02 с. Это означает, что данный показатель точности применяется ко всем временным периодам, указанным в приложении 6 к Правилам № 117 и перечисленным выше. Он не представляется приемлемым для временных периодов свыше одной минуты и не вполне отвечает потребностям сбора данных методом выбега.

3.	Для решения этой проблемы предлагается включить в пункты 4 и 5 добавления 1 к приложению 6 к Правилам № 117 по два набора показателей точности:

i)	точность управления +/-0,2% и соответствующая точность измерительных приборов +/-0,1% для временных инкрементов, указанных в пункте 3.5 а) приложения 6, применительно к сбору данных методом выбега, по формуле либо ∆ω/∆t или dω/dt;

ii)	точность управления +/-5% и точность измерительных приборов максимум +/-10 с для других временных периодов, указанных в приложении 6.

4.	Обоснованием предлагаемых значений для сбора данных методом выбега служит пункт 2 части II неофициального документа GRB-58-13, представленного экспертом от Российской Федерации.

5.	Обоснованием предлагаемых значений для других временных периодов, указанных в приложении 6 к Правилам № 117 (пункты 4.2, 4.3, 4.4 и 6.5) служит следующее:

- как показывает опыт экспертов ЕТОПОК, точность управления +/-5% вполне подходит для обеспечения повторяемости и воспроизводимости результатов, получаемых при помощи различных методов измерения сопротивления шины качению;

- точность измерительных приборов 10 с хорошо адаптирована к вышеуказанной точности управления (минимум +/-30 с для 10-минутного периода) и ее легко обеспечить с использованием имеющихся приборов для замера времени.

# Footnotes

(	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.