| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/10 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 17 January 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят первая сессия

Женева, 31 марта – 3 апреля 2014 года

Пункт 12 d) предварительной повестки дня

Прочие вопросы – Разное

Предложение по поправкам к Правилам № 113 (автомобильные фары, испускающие 
симметричный луч ближнего света)

Представлено экспертами от Международной ассоциации заводов-изготовителей мотоциклов*

Приводимый ниже текст был подготовлен экспертами от Международной ассоциации заводов-изготовителей мотоциклов (МАЗМ) с целью исправить типографические ошибки, допущенные в предыдущей поправке к данным правилам (ECE/TRANS/WP29/2012/83). Первоначальные изменения уже были включены в пересмотр 2 Правил № 113 ООН. Изменения к существующему тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом (новый текст) или зачеркиванием (исключенный текст).

I.	Предложение

Приложение 1,

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.	Краткое описание:

Категория, обозначенная соответствующей маркировкой3:

Количество и категория(и) лампы (ламп) накаливания, если таковые имеются:

Количество и категория(и) газоразрядного(ых) источника(ов) света, если таковые имеются:

Количество и конкретный(е) идентификационный(е) код(ы) модулей СИД, если таковые имеются, и для каждого модуля СИД указание на то, является ли он съемным: (да/нет)2

Количество и конкретный(е) идентификационный(е) код(ы) электронного(ых) механизма(ов) управления источником света, если таковые имеются:

…"

Приложение 8 изменить следующим образом:

"…

Сокращения:	P:	ближний свет,

D:	дальний свет (D1 + D2 означает два луча дальнего света),

F:	передний противотуманный огонь,

|  |  | : означает цикл, предусматривающий 15 минут в выключенном состоянии и 5 минут в зажженном состоянии, |
| --- | --- | --- |
|  |  | : означает цикл, предусматривающий 9 минут в выключенном состоянии и 1 минуту в зажженном состоянии. |
| Все указанные ниже сгруппированные огни и передние противотуманные фары вместе с добавленными маркировочными обозначениями В приведены в качестве примеров и не являются исчерпывающими. |
| P, D или F 1. P, D или F (C-BS, R-BS или B) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| D P 2. P+D (CR-BS) или P+D1+D2 (CR-BS R-BS) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| D P 3. P+D (C/R-BS) или P+D1+D2 (C/R-BS R-BS) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| F P 4. P+F (C-BS B) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| F P 5. P+F (C-BS B/) или C-BS/B |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| D F 6. D+F (R-BS B) или D1+D2+F (R-BS R-BS B) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| D F 7. D+F (R-BS B/) или D1+D2+F (R-BS R-BS B/) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |

| D+F P 8. P+D+F (CR-BS B) или P+D1+D2+F (CR-BS R-BS B) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| F D P 9. P+D+F (C/R-BS B) или P+D1+D2+F (C/R-BS R-BS B) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| F D P 10. P+D+F (CR-BS B/) или P+D1+D2+F (CR-BS R-BS B/) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| F D P 11. P+D+F (C/R-BS B/) или P+D1+D2+F (C/R-BS R-BS/B) |  |  |  |
| 0 4 8 12 ч. |

…"

II.	Обоснование

1.	В настоящем документе содержатся исправления непреднамеренных редакционных ошибок, допущенных в документе ECE/TRANS/WP.29/2012/83.

A.	Приложение 1, пункт 9

2.	Первоначальная цель поправки (WP29/2012/83) состояла в том, чтобы включить в пункт 9 приложения 1 следующие два предложения:

a)	Количество и конкретный(е) идентификационный(е) код(ы) дополнительного(ых) светового(ых) модуля(ей) и для каждого модуля СИД указание на то, является ли он съемным, если таковые имеются:…..

b)	Минимальный(е) угол (углы) крена для соблюдения требования пункта 6.2.8.1, если это предусмотрено:…..

3.	Остальной текст пункта 9 должен был остаться без изменений, но отмеченные выше жирным шрифтом три строки прежнего текста, существовавшие до внесения поправки (WP29/2012/83), были по ошибке исключены в ходе составления документа WP29/2012/83.

B.	Приложение 8

4.	Первоначальная цель поправки (ECE/TRANS/WP29/2012/83) заключалась в том, чтобы включить в диаграммы периодов работы в приложении 8 только прерывистые линии для указания способов освещения дополнительного(ых) источника(ов) света, используемого(ых) для подсветки поворотов. Однако 
в документе ECE/TRANS/WP29/2012/83, а также в документах CE4675 и ECE/TRANS/WP29/GRE/2012/15 прерывистые линии (указывающие периодически работающее освещение) были ошибочно представлены как непрерывные линии (указывающие непрерывно работающее освещение). Помимо этих изменений, были также допущены следующие непреднамеренные ошибки в отображении существующих линий диаграммы:

Приложение 8 (С ПОПРАВКАМИ СОГЛАСНО 
НАСТОЯЩЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ)

ОБЗОР ПЕРИОДОВ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИСПЫТАНИЯМ
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Сокращения:	P:	ближний свет,

D:	дальний свет (D1 + D2 означает два луча дальнего света),

F:	передний противотуманный огонь,

|  |  | : означает цикл, предусматривающий 15 минут в выключенном состоянии и 5 минут в зажженном состоянии, |
| --- | --- | --- |
|  |  | : означает цикл, предусматривающий 9 минут в выключенном состоянии и 1 минуту в зажженном состоянии. |
| Все указанные ниже сгруппированные огни и передние противотуманные фары вместе с добавленными маркировочными обозначениями В приведены в качестве примеров и не являются исчерпывающими. |
| P, D или F 1. P, D или F (C-BS, R-BS или B) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| D P 2. P+D (CR-BS) или P+D1+D2 (CR-BS R-BS) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |

(аналогичные ошибки повторяются в пунктах 3−11 приложения 8 к докумен-ту ECE/TRANS/WP29/2012/83).

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для подсветки поворотов

Эта прерывистая тонкая линия ошибочно заменена на непрерывную тонкую линию в документе WP29/2012/83

Эта прерывистая жирная линия ошибочно заменена на непрерывную жирную линию в документе WP29/2012/83

WP29/2012/83

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов