| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/17 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 6 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят вторая сессия

Женева, 20−22 октября 2014 года

Пункт 4 i) iv) предварительной повестки дня
Прочие вопросы – разное

Предложение по дополнению 16 к поправкам серии 02 к Правилам № 3 (светоотражающие устройства)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ в целях уточнения используемых процедур испытания. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Добавить новый пункт 4.1.3 следующего содержания:

"4.1.3		На приспособлениях с пониженными характеристиками распределения света в соответствии с пунктами 3.2 или 3.4 приложения 7 к настоящим Правилам – вертикальной стрелки, исходящей от горизонтального сегмента и направленной вниз".

Пункт 5.2 изменить следующим образом:

"5.2		Если официальное утверждение, предоставленное какому-либо светоотражающему приспособлению, распространяется на другие такие приспособления, отличающиеся только цветом, то два образца любого другого цвета, представленные на основании пункта 3.1.4 настоящих Правил, должны соответствовать только колориметрическим и фотометрическим предписаниям, а проведения других испытаний не требуется. Настоящий пункт не применяется в отношении приспособлений класса IVA".

Приложение 2, пункт 9, изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание:

Используется отдельно/в качестве части комплекта приспособлений2………………………………………………………………………..

Цвет испускаемого света: белый/красный/автожелтый2: …………….

Устанавливается в качестве составной части огня, встроенного в корпус транспортного средства: да/нет2

Геометрические параметры установки и соответствующие варианты, если таковые допускают:........................................................…….

Только для ограниченной высоты установки, не превышающей 750 мм над уровнем грунта: да/нет2"

Приложение 3, рис. 1, изменить следующим образом (добавление стрелки, направленной вниз):

"Рис. 1
(Маркировка одиночных огней)

Образец A

a = 4 мм мин.

a = 4 мм мин.

a = 4 мм мин.

Примечание:

Номер официального утверждения должен проставляться в любом месте рядом с кругом, в который вписана буква "Е". Цифры этого номера должны быть ориентированы таким же образом, что и буква "Е". Группа обозначений, указывающая класс, должна находиться на стороне, диаметрально противоположной номеру официального утверждения.

Вертикальная стрелка, исходящая от горизонтального сегмента и обращенная вниз, указывает допустимую высоту установки данного устройства, составляющую не более 750 мм от поверхности грунта, и может быть проставлена либо над, либо под кругом, в который вписана буква "Е", либо рядом с ним, вблизи группы обозначений, указывающих класс, или цифр, представляющих собой номер официального утверждения.

Органы по официальному утверждению типа не используют для официального утверждения номера IA, IВ, IIIА, IIIВ и IVА, которые можно спутать с обозначениями классов IA, IВ, IIIА, IIIВ и IVА.

На этих рисунках изображены различные схемы, которые приведены лишь в качестве примера.

Вышеуказанный знак официального утверждения, наносимый на светоотражающее приспособление, означает, что данный тип приспособления утвержден в Нидерландах (Е4) под номером официального утверждения 02216. Номер официального утверждения означает, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил с внесенными в них поправками серии 02".

II.	Обоснование

1.	Новый пункт 4.1.3 и соответствующие поправки к приложениям 2 и 3 предлагаются с учетом введения в практику в последнее время приспособлений с пониженными характеристиками распределения света, устанавливаемых на высоте не более 750 мм.

2. Пункт 5.2 Правил № 3 включает ссылку на пункт 3.1.4, который предусматривает, что владелец торгового наименования или товарного знака или, в случае необходимости, его должным образом уполномоченный представитель должен представить "при необходимости два образца другого(их) цвета(ов) в целях одновременного или последующего распространения официального утверждения на приспособления другого(их) цвета(ов).  Рабочая группа по фотометрическим характеристикам пришла к выводу, что текст пункта 5.2 следует уточнить, указав на необходимость проверки фотометрических характеристик в связи с тем, что изменение цвета предполагает также необходимость изменения производственного процесса.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Образец С

Образец В