| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/23 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 8 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят вторая сессия

Женева, 20−22 октября 2014 года

Пункт 4 i) iv) предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Правила

Прочие вопросы − Прочие вопросы

Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 01 к Правилам № 98 (фары с газоразрядными источниками света)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ с целью внесения изменений в требования, касающиеся загрязняющей испытательной смеси. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 4, пункт 1.2.1.1 изменить следующим образом:

1.2.1.1	Испытательная смесь

1.2.1.1.1	Для фары с внешним рассеивателем из стекла:

смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на фару, состоит из:

9 частей по весу силикатного песка с размером частиц 0−100 мкм,

1 части по весу угольной пыли органического происхождения, которая получена из буковой древесины (буковая древесина), с размером частиц 0−100 мкм,

0,2 части по весу NaCMC3 и

5 частей по весу хлористого натрия (99-процентного),

соответствующего количества дистиллированной воды, проводимость которой (1 мСм/м.

Вышеуказанная смесь должна быть подготовлена не ранее чем за 14 дней до испытания.

1.2.1.1.2	Для фары с внешним рассеивателем из пластического материала:

смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на фару, состоит из:

9 частей по весу силикатного песка с размером частиц 0−100 мкм,

1 части по весу угольной пыли органического происхождения, которая получена из буковой древесины (буковая древесина), с размером частиц 0−100 мкм,

0,2 части по весу NaCMC3 и

5 частей по весу хлористого натрия (99-процентного),

13 частей по весу дистиллированной воды, проводимость которой (1 мСм/м, и

2 ( 1 частей по весу поверхностно-активного вещества4.

Вышеуказанная смесь должна быть подготовлена не ранее чем за 14 дней до испытания.

II.	Обоснование

В настоящее время в Правилах указаны несколько испытательных смесей для имитации грязи во время испытания фар. Поскольку нет причин для того, чтобы использовать различные виды испытательных смесей, предлагается внести в Правила изменения путем введения единой испытательной смеси, используемой для всех соответствующих испытаний. Кроме того, с целью избежать неправильного толкования термин "(буковая древесина)" заменен на формулировку "которая получена из буковой древесины".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2012–2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.