|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/27 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 11 août 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-douzième session

Genève, 20-22 octobre 2014

Point 4 i) iv) de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Règlements

Questions diverses − Autres questions

Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au Règlement no 119 (Feux d’angle)

Communication de l’expert du Groupe de travail
«Bruxelles 1952» (GTB)*

Le texte ci-après, établi par l’expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952» (GTB), vise à modifier les prescriptions relatives à la stabilité photométrique. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les parties de texte nouvelles ou biffés pour les parties supprimées.

I.	Proposition

Annexe 3, paragraphe 3.3, modifier comme suit:

«3.3	Pour tout feu d’angle, excepté ceux équipés de lampe(s) à incandescence, les intensités lumineuses mesurées après 1 min et après 30 10 min de fonctionnement doivent être conformes aux prescriptions minimales et maximales. On peut doit calculer la distribution de l’intensité lumineuse après 1 min et après 10 min de fonctionnement à partir de la distribution de l’intensité lumineuse mesurée après 30 min de fonctionnement que la stabilité photométrique soit atteinte, en appliquant à chaque point d’essai le rapport des intensités lumineuses mesurées en 45 °L 2,5 °D après 1 min et après 30 min de fonctionnement pour un feu monté sur le côté gauche (l’angle L devrait être remplacé par l’angle R pour un feu monté sur le côté droit):

a)	Après 1 min;

b)	Après 10 min; et

c)	Une fois la stabilité photométrique atteinte.

La stabilité photométrique est atteinte lorsque la variation de l’intensité lumineuse pour le point d’essai spécifié est inférieure à 3 % au cours de toute période de 15 min».

II.	Justification

- Selon le Règlement no 119, les feux d’angle qui sont équipés de sources lumineuses autres que des lampes à incandescence, sont tenus de satisfaire aux prescriptions photométriques pertinentes après 1 min et après 30 min de fonctionnement.

- Toutefois, dans les conditions normales de circulation, ces lampes, compte tenu des spécifications de divers constructeurs établies en fonction des conditions de fonctionnement les plus difficiles, ne sont pas utilisées pendant plus de 6 min. Il est donc proposé de procéder à la seconde mesure après 10 min au lieu de 30 min. En outre, cette modification permettra d’harmoniser les prescriptions avec la norme SAE J1889.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.

http://standards.sae.org/.