| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/28 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 18 July 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

107-я сессия

Женева, 30 сентября − 3 октября 2014 года

Пункт 9 предварительной повестки дня

Правила № 110 (транспортные средства, 
работающие на КПГ/СПГ)

Предложение по поправкам к Правилам № 110 (транспортные средства, работающие на КПГ/СПГ)

Представлено экспертом от Бельгии*

Воспроизводимый ниже текст был подготовлен экспертом от Бельгии в порядке уточнения положений, регламентирующих периодический осмотр предохранительных клапанов. В случае новых положений изменения к нынешнему тексту Правил № 110 выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Приложение 3B, пункт 2.1.3, изменить следующим образом:

"2.1.3.	Периодическая проверка на соответствие установленным требованиям

Рекомендации по периодической проверке баков на соответствие установленным требованиям методом визуального осмотра или испытания в течение срока службы даются изготовителем бака исходя из условий эксплуатации, определенных в настоящем документе. Каждый бак подвергают визуальному осмотру не реже одного раза в 120 месяцев после даты его сдачи в эксплуатацию на транспортном средстве (регистрации транспортного средства) и во время любой операции по повторному монтажу на предмет обнаружения внешних повреждений и изъянов, в том числе и под крепежными хомутами. Периодический осмотр в целях проверки правильной работы предохранительных клапанов проводится не реже одного раза в пять лет. Визуальный осмотр производится технической службой, назначенной или признанной органом по официальному утверждению типа, в соответствии со спецификациями изготовителя: баки без маркировки, содержащей обязательные данные, или с маркировкой, содержащей обязательные, но неразборчивые данные, подлежат в любом случае изъятию из эксплуатации. Если бак можно конкретно идентифицировать по названию изготовителя или серийному номеру, то допускается нанесение новой маркировки и как следствие дальнейшая эксплуатация бака."

II.	Обоснование

1.	В Правилах № 110 не указана периодичность осмотров в целях проверки правильной работы предохранительных клапанов.

2.	Опыт проведения в последние несколько десятилетий периодических проверок криогенных баллонов на соответствие установленным требованиям в рамках международного Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) показал, что предохранительные клапаны необходимо проверять раз в пять лет (EN 1251-3) на основе оценки безопасности. Это находит поддержку и со стороны газовой отрасли. Цистерны для сжиженного природного газа (СПГ) строятся в соответствии с такими же стандартами на изготовление (например, EN 1251-2) и в течение всего срока службы находятся под открытым небом во всевозможных погодных условиях и подвергаются воздействию значительной вибрации, соли и пыли. Это вполне оправдывает необходимость уделения такого же внимания и предохранительным клапанам, в связи с чем эксперты Бельгии предлагают применять в данных Правилах ту же периодичность, что и в ДОПОГ.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.