|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2015/11 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 24 mars 2015 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-septième session

Genève, 22-26 juin 2015

Point 3 de l’ordre du jour provisoire

Inscription, classement et emballage

Matières qui pourraient être identifiées
comme toxiques et corrosives

Communication de l’expert de la République de Corée

Introduction

À la dix-huitième session du Sous-Comité des marchandises dangereuses, cargaisons solides et conteneurs de l’OMI (DSC 18, 2013), la République de Corée a soumis une proposition (DSC 18/7/8) visant à introduire des informations relatives aux polluants marins dans la Liste des marchandises dangereuses du code IMDG à propos des matières qui satisfont aux critères des matières dangereuses pour l’environnement d’après les profils de risque du GESAMP (BLG.1/Circ.34, annexe 7).

L’objectif proposé était de fournir des renseignements corrects aux expéditeurs et aux transporteurs; le Sous-Comité a approuvé la proposition et ces matières sont désormais identifiées comme des polluants marins dans le code IMDG (amendement 37-14), après vérification par le Groupe des questions éditoriales et techniques à sa vingtième session.

De la même façon, en supposant que l’évaluation des risques par le GESAMP et le classement selon la toxicité à l’ingestion et à l’absorption cutanée ou l’irritation et la corrosion cutanées du Règlement type des Nations Unies utilisent les mêmes critères du SGH des Nations Unies, les informations relatives à la toxicité à l’ingestion et à l’absorption cutanée ou à l’irritation et la corrosion cutanées des matières dans les profils de risque du GESAMP (PPR.1/Circ.1, annexe 5) pourraient être utiles lorsqu’on détermine le danger des matières qui figurent sur la Liste des marchandises dangereuses du Règlement type des Nations Unies.

Examen

Les critères utilisés dans le Règlement type pour le classement dans la Division 6.1 des matières toxiques à l’ingestion et à l’absorption cutanée et dans la classe 8 des matières corrosives pour la peau sont identiques à ceux utilisés par le GESAMP pour l’évaluation des risques (GESAMP Revised Reports and Studies No 64, deuxième édition).

Les critères de classement pour la toxicité à l’ingestion (DL50) et la toxicité à l’absorption cutanée (DL50) figurent dans les colonnes C1 et C2 du tableau 1 conformément à la procédure révisée d’évaluation des risques du GESAMP. Les critères de classement des matières toxiques figurant au paragraphe 2.6.2.2.4.1 du Règlement type sont indiqués dans le tableau 2.

# Tableau 1
Procédure révisée d’évaluation des risques du GESAMP

| Colonnes C et D Santé humaine (effets toxiques pour les mammifères) |
| --- |
| Évaluation numérique | C Toxicité aiguë pour les mammifères | D Irritation, corrosion et effets à long terme sur la santé |
|  | CI Toxicité à l’ingestion | C2 Toxicité à l’absorption cutanée | C3 Toxicité à l’inhalation | D1 Irritation et corrosion de la peau | D2 Irritation et corrosion oculaires | D3 Effets à long terme sur la santé |
|  | DL50/ETA | DL50/ETA | CL50/ETA |  |  |  |
| 0 | >2 000 | >2 000 | >20 | Pas d’irritation | Pas d’irritation | C = Carcinogène M = Mutagène R = Toxique pour la reproduction SS = Sensibilisant cutané SR = Sensibilisant respiratoire A = Danger par aspiration T = Toxicité pour certains organes cibles N = Neurotoxique I = Immunotoxique |
| 1 | >300 − ≥5 | >1 000 − ≤2 000 | >10 − ≤20 | Légère irritation | Légère irritation |  |
| 2 | >50 − ≥300 | >200 − ≤1 000 | >2 − ≤10 | Irritation | Irritation |  |
| 3 | >5 − ≤50 | >50 − ≤200 | >0,5 − ≤2 | Irritation ou corrosion grave 3A Corr. (≤4 h) 3B Corr. (≤1 h) 3C Corr. (≤3 min) | Irritation grave |  |
| 4 | ≤5 | ≤50 | ≤0,5 |  |  |  |

# Tableau 2
Critères de classement pour les matières toxiques du Règlement type

| Groupe d’emballage | Toxicité à l’ingestion DL50 (mg/kg) | Toxicité à l’absorption cutanée DL50 (mg/kg) | Toxicité à l’inhalation de poussières et de brouillards CL50 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ≤5,0 | ≤50 | ≤0,2 |
| II | >5,0 et ≤50 | >50 et ≤200 | >0,2 et ≤2,0 |
| III | >50 et ≤300 | >200 et ≤1 000 | >2,0 et ≤4,0 |

De la même façon, les critères de classement des matières corrosives pour la peau peuvent aussi être comparés à la procédure d’évaluation des risques du GESAMP. Les critères de classement de l’évaluation numérique pour l’irritation et la corrosion cutanées figurent dans la colonne D1 du tableau 1. Les critères de classement des matières corrosives résumés au paragraphe 2.8.2.5 du Règlement type sont indiqués au tableau 3.

# Tableau 3
Critères de classement des matières corrosives dans le Règlement type

| Groupe d’emballage | Durée d’application | Période d’observation | Effet |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ≤3 min | ≤60 min | Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur |
| II | >3 min ≤1 h | ≤14 d | Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur |
| III | >1 h ≤4 h | ≤14 d | Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur |
| III | - | - | Vitesse de corrosion sur des surfaces soit en acier soit en aluminium dépassant 6,25 mm par an à la température d’épreuve de 55 °C, lorsque les épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux |

Le Groupe de travail EHS du GESAMP communique les profils de risque établis par le GESAMP (PPR.1/Circ.1) conformément à la procédure d’évaluation.

Proposition

D’après les profils de risque du GESAMP (PPR.1/Circ.1, annexe 5), des matières correspondant au niveau 2 ou plus de l’évaluation numérique dans les colonnes C1 et C2, qui ne sont pas affectés à la division 6.1 dans le Règlement type, pourraient être considérées comme des matières potentiellement toxiques conformément aux critères du 2.6.2.2.4.1 du Règlement type (voir le tableau 4).

# Tableau 4
Comparaison des critères de classement des matières toxiques utilisés respectivement dans la procédure d’évaluation des risques du GESAMP et dans le Règlement type

| Règlement type ONU | Toxicité à l’ingestion DL50 (mg/kg) | Toxicité à l’absorption cutanée DL50 (mg/kg) | Profils de risque du GESAMP |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe d’emballage |  |  | Évaluation numérique |
| I | ≤5,0 | ≤50 | 4 |
| II | >5,0 et ≤50 | >50 et ≤200 | 3 |
| III | >50 et ≤ 300 | >200 et ≤1 000 | 2 |

Toujours selon les profils de risque du GESAMP (PPR.1/Circ.1, annexe 5), des matières correspondant au niveau 3A, 3B ou 3C dans la colonne D1 qui ne sont pas affectées à la classe 8 dans le Règlement type pourraient être considérées comme des matières potentiellement corrosives conformément aux critères du 2.8.2.5 du Règlement type (voir le tableau 5).

# Tableau 5
Comparaison des critères de classement des matières corrosives pour la peau utilisés respectivement dans la procédure d’évaluation des risques du GESAMP 
et dans le Règlement type

| Règlement type ONU | Critères de classement des matières corrosives pour la peau | Profils de risque du GESAMP |
| --- | --- | --- |
| Groupe d’emballage |  | Évaluation numérique |
| I | ≤3 min | 3C |
| II | >3 min ≤1 h | 3B |
| III | >1 h ≤4 h | 3A |

S’agissant des résultats, les matières qui ne sont pas affectées à la division 6.1 du Règlement type alors que leur désignation répond aux critères utilisés dans la procédure d’évaluation des profils de risque du GESAMP (PPR.1/Circ.1, annexe 5) sont indiquées au tableau 6.

Les matières qui ne sont pas affectées à la classe 8 du Règlement type alors que leur désignation répond aux critères de la procédure d’évaluation des profils de risque du GESAMP (PPR.1/Circ.1, annexe 5) sont indiquées au tableau 7.

# Tableau 6
Matières qui pourraient être affectées à la division 6.1

| Règlement type ONU: Liste des marchandises dangereuses | Profils de risque du GESAMP |
| --- | --- |
| No ONU | Classe | Désignation officielle de transport | Nom EHS | C1 | C2 |
| 1005 | 2.3(8) | AMMONIAC ANHYDRE | Ammoniac (anhydre ou en solution aqueuse, 28 % ou moins) | 1 | (2) |
| 1036 | 2.1 | ÉTHYLAMINE | Éthylamine | 2 | 2 |
| 1125 | 3(8) | n-BUTYLAMINE | Butylamine | 2 | 2 |
| 1130 | 3 | HUILE DE CAMPHRE | Huile de camphre, blanche | 2 | NI |
| 1154 | 3(8) | DIÉTHYLAMINE | Diéthylamine | 1 | 2 |
| 1160 | 3(8) | DIÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE | Diéthylamine (en solution aqueuse 40-50 %) | 2 | 0 |
| 1221 | 3(8) | ISOPROPYLAMINE | Isopropylamine | 2 | 2 |
| 1235 | 3(8) | MÉTHYLAMINE, EN SOLUTION AQUEUSE | Méthylamine en solution à 42 % ou moins | 2 | (2) |
| 1277 | 3(8) | PROPYLAMINE | Propylamine | 2 | 2 |
| 1296 | 3(8) | TRIÉTHYLAMINE | Triéthylamine | 1 | 2 |
| 1431 | 4.2(8) | MÉTHYLATE DE SODIUM | Méthylate de sodium (21-30 % dans le méthanol) | 2 | (2) |
| 1604 | 8(3) | ÉTHYLÈNE DIAMINE | Éthylène diamine | 1 | 2 |
| 1754 | 8 | ACIDE CHLOROSULPHONIQUE | Acide chlorosulphonique | (2) | (3) |
| 1778 | 8 | ACIDE FLUOROSILICIQUE | Acide fluorosilicique | 2 | (2) |
| 1796 | 8 | ACIDE SULFONITRIQUE | Acide sulfonitrique (acide mixte) | 3 | 3 |
| 1814 | 8 | HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION | Hydroxyde de potassium en solution | 2 | (2) |
| 2048 | 3 | DICYCLOPENTADIÈNE | Mélange dicyclopentadiène (80-90 %)/ Co-dimères (10-20 %) | 2 | 0 |
| 2054 | 8(3) | MORPHOLINE | Morpholine | 1 | 2 |
| 2079 | 8 | DIÉTHYLÈNE TRIAMINE | Diéthylène triamine | 1 | 3 |
| 2209 | 8 | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION | Formaldéhyde (solution à 37-50 %) | 2 | 2 |
| 2215 | 8 | ANHYDRIDE MALÉIQUE | Anhydride maléique | 1 | 2 |
|  |  | ANHYDRIDE MALÉIQUE, FONDU |  |  |  |
| 2225 | 8 | CHLORURE DE BENZÈNESULPHONYLE | Chlorure de benzènesulphonyle | 1 | (2) |
| 2248 | 8(3) | DI-n-BUTYLAMINE | Di-n-butylamine | 2 | 2 |
| 2259 | 8 | TRIÉTHYLÈNE TÉTRAMINE | Triéthylène tétramine | 0 | 2 |
| 2264 | 8(3) | N,N-DIMÉTHYL CYCLOHEXYLAMINE | N,N-Diméthyl cyclohexylamine | 1 | 2 |
| 2270 | 3(8) | ÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE | Solutions d’éthylamine (72 % ou moins) | 2 | 2 |
| 2320 | 8 | TÉTRAÉTHYLÈNE PENTAMINE | Tétraéthylène pentamine | 0 | 2 |
| 2357 | 8(3) | CYCLOHEXYLAMINE | Cyclohexylamine | 2 | 2 |
| 2361 | 3(8) | DIISOBUTHYLAMINE | Diisobuthylamine | 2 | (2) |
| 2389 | 3 | FURANNE | Furfural | 2 | (2) |
| 2493 | 3(8) | HEXAMÉTHYLÈNEIMINE | Hexaméthylèneimine | 3 | 1 |
| 2511 | 8 | ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE | Acide chloro-2 propionique | 1 | (3) |
| 2529 | 3(8) | ACIDE ISOBUTYRIQUE | Acide isobutyrique | 2 | 2 |
| 2815 | 8 | N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE | N-Aminoéthylpipérazine | 0 | 2 |
| 3320 | 8 | BOROHYDRURE DE SODIUM ET HYDROXIDE DE SODIUM EN SOLUTION | Mélange borohydrure de sodium/ hydroxide de sodium (en solution) | (2) | (1) |

# Tableau 7
Matières qui pourraient être affectées à la classe 8

| Règlement type ONU: liste des marchandises dangereuses | Profils de risque du GESAMP |
| --- | --- |
| No ONU | Classe | Désignation officielle de transport | Désignation EHS | D1 |
| 1131 | 3(6.1) | DISULPHURE DE CARBONE | Disulphure de carbone | 3A |
| 2023 | 6.1(3) | ÉPICHLORYDRINE | Épichlorydrine | 3A |
| 2313 | 3 | PICOLINES | Méthyl − 2 pyridine | 3A |
|  |  |  | Méthyl − 3 pyridine | 3 |
|  |  |  | Méthyl − 4 pyridine | 3 |

Les profils de risque peuvent donner des informations utiles aux industriels et aux expéditeurs qui doivent évaluer les matières dangereuses. Par conséquent, l’expert de la République de Corée estime que si les matières indiquées aux tableaux 6 et 7 sont considérées comme potentiellement toxiques ou corrosives, elles pourraient aussi être considérées comme des matières toxiques ou corrosives dans la Liste des marchandises dangereuses du Règlement type.

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2015-2016, adopté par le Comité à sa septième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/92, par. 95, et ST/SG/AC.10/42, par. 15).