| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRB/2015/5 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 14 November 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам шума

Шестьдесят первая сессия

Женева, 27−29 января 2015 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

Общие поправки: дополнительные положения 
для правил № 9, 41 и 63

Предложения по поправкам к правилам № 9, 41 и 63

Представлено экспертом от Международной ассоциации заводов − изготовителей мотоциклов*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной ассоциации заводов − изготовителей мотоциклов (МАЗМ). Настоящий документ заменяет собой документ ECE/TRANS/WP.29/GRB/60/07, и в нем учтены замечания, высказанные в ходе шестидесятой сессии GRB. Цель данного предложения заключается в том, чтобы ввести недавно опубликованный стандарт ISO 10844:2014 и согласовать переходные положения, касающиеся новых официальных утверждений типа и распространения официальных утверждений. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

1.	Правила № 9 "Шум, производимый трехколесными транспортными средствами"

Включить новые пункты 11.7 и 11.8 следующего содержания:

"11.7	Начиная с официальной даты вступления в силу дополнения 1 к поправкам серии 07 ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не отказывает в предоставлении или признании официального утверждения типа на основании дополнения 1 к поправкам серии 07 к настоящим Правилам.

11.8	По истечении 60 месяцев после даты вступления в силу дополнения 1 к поправкам серии 07 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения типа только в том случае, если подлежащий официальному утверждению тип транспортного средства отвечает предписаниям настоящих Правил с поправками, содержащимися в дополнении 1 к поправкам серии 07 к настоящим Правилам".

Приложение 1, пункт 19 изменить следующим образом:

"19.	Отклонения в калибровке шумомера

19.	Окружающие условия

19.1	Свидетельство испытательного трека в соответствии с 
(ненужное зачеркнуть): приложением 4 к настоящим 
Правилам/стандартом ISO 10844:2014

19.2	Значения температуры окружающего воздуха (в °С):

19.3	Атмосферное давление (в кПа):

19.4	Влажность (в %):

19.5	Скорость ветра (в м/с):

19.6	Направление ветра:

19.7	Фоновый шум (в дБ(A)): 	 ".

Приложение 3, пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2	Испытательная площадка… низкий уровень шума, создаваемого катящимися шинами.

На испытательной площадке… мосты или здания. Поверхность испытательной площадки должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении 4 к настоящим Правилам, или стандарту ISO 10844:2014.

Вблизи микрофона…".

Приложение 4,

Заголовок, включить ссылку на сноску 1 и текст сноски 1 следующего содержания:

"1	Технические требования к испытательной площадке, приведенные в настоящем приложении, действительны до конца периода, указанного в пункте 11.8".

Пункт 1, ссылка на сноску 1 и текст сноски 1, изменить нумерацию на 2.

2.	Правила № 41 "Шум, производимый мотоциклами"

Пункт 12.3 изменить следующим образом:

"12.3	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не отказывают в распространении официальных утверждений, предоставленных на основании поправок предыдущих серий к настоящим Правилам, которые будут проводиться на испытательной площадке, указанной в приложении 4 или соответствующей стандарту ISO 10844:2014".

Включить новые пункты 12.8 и 12.9 следующего содержания:

"12.8	Начиная с официальной даты вступления в силу дополнения 2 к поправкам серии 04 ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не отказывает в предоставлении или признании официального утверждения типа на основании дополнения 2 к поправкам серии 04 к настоящим Правилам.

12.9	По истечении 60 месяцев после даты вступления в силу дополнения 2 к поправкам серии 04 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если подлежащий официальному утверждению тип транспортного средства отвечает предписаниям настоящих Правил с поправками, содержащимися в дополнении 2 к поправкам серии 04 к настоящим Правилам".

Приложение 1, пункт 20 изменить следующим образом:

"20.	Отклонения в калибровке шумомера: 	 дБ(A)

20.	Окружающие условия

20.1	Свидетельство испытательного трека в соответствии с 
(ненужное зачеркнуть): приложением 4 к настоящим 
Правилам/стандартом ISO 10844:2014

20.2	Значения температуры окружающего воздуха (в °С):

20.3	Атмосферное давление (в кПа):

20.4	Влажность (в %):

20.5	Скорость ветра (м/с):

20.6	Направление ветра:

20.7	Фоновый шум (в дБ(A)): 	 ".

Приложение 3, пункт 1.2.1 изменить следующим образом:

"1.2.1		Испытательная площадка

Испытательная площадка… низкий уровень шума, создаваемого катящимися шинами.

На испытательной площадке… мосты или здания. Дорожное покрытие на испытательном площадке должно соответствовать требованиям, изложенным в приложении 4, или стандарту ISO 10844:2014.

Наличия преград вблизи микрофона...".

Приложение 4,

Заголовок, включить ссылку на сноску 1 и текст сноски 1 следующего содержания:

"1	Технические требования к испытательной площадке, приведенные в настоящем приложении, действительны до конца периода, указанного в пункте 12.9".

Пункт 1, ссылка на сноску 1 и текст сноски 1, изменить нумерацию на 2.

Пункт 2.2, ссылка на сноску 2 и текст сноски 2, изменить нумерацию на 3.

3.	Правила № 63 "Шум, производимый мопедами"

Включить новые пункты 10.7 и 10.8 следующего содержания:

"10.7	Начиная с официальной даты вступления в силу дополнения 1 к поправкам серии 02 ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не отказывает в предоставлении или признании официального утверждения типа на основании дополнения 1 к поправкам серии 02 к настоящим Правилам.

10.8	По истечении 60 месяцев после даты вступления в силу дополнения 1 к поправкам серии 02 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения типа только в том случае, если подлежащий официальному утверждению тип транспортного средства отвечает предписаниям настоящих Правил с поправками, содержащимися в дополнении 1 к поправкам серии 02 к настоящим Правилам".

Приложение 1, пункт 20 изменить следующим образом:

"20.	Отклонения в калибровке шумомера:

20.	Окружающие условия

20.1	Свидетельство испытательного трека в соответствии с 
(ненужное зачеркнуть): приложением 5 к настоящим 
Правилам/стандартом ISO 1084 4:2014

20.2	Значения температуры окружающего воздуха (в °С):

20.3	Атмосферное давление (в кПа):

20.4	Влажность (в %):

20.5	Скорость ветра (м/с):

20.6	Направление ветра:

20.7	Фоновый шум (в дБ(A)): 	 ".

Приложение 3, пункт 2.1.2 изменить следующим образом:

"2.1.2	Поверхность испытательной площадки должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении 5 к настоящим Правилам, или стандарту ISO 10844:2014".

Приложение 5,

Заголовок, включить ссылку на сноску 1 и текст сноски 1 следующего содержания:

"1	Технические требования к испытательной площадке, приведенные в настоящем приложении, действительны до конца периода, указанного в пункте 10.8".

Пункт 1, ссылка на сноску 1 и текст сноски 1, изменить нумерацию на 2.

II.	Обоснование

Настоящее предложение направлено на то, чтобы исправить ссылку на последнюю версию стандарта ISO 10844 и ввести переходные положения в связи с переходом – применительно к требованиям, предъявляемым к испытательной площадке, – от стандарта ISO 10844:1994 к стандарту ISO 10844:2014.

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.