| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/15 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 January 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения

и световой сигнализации

Семьдесят третья сессия

Женева, 14–17 апреля 2015 года

Пункт 7 i) предварительной повестки дня
Другие правила – Правила № 98 
(фары с газоразрядными источниками света)

Предложение по дополнению 7 к поправкам серии 01 к Правилам № 98 (фары с газоразрядными источниками света)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ в целях включения в Правила № 99 новой категории (D9S) газоразрядных источников света высокой интенсивности (ксеноновых ламп) с двумя уровнями рабочего режима. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Пункт 2.1.5 изменить следующим образом:

"2.1.5		на какие источники света подается напряжение, когда используются различные комбинации источников света, и, в случае источника света, относящегося к категории с более чем одним значением номинального светового потока, какое используется значение номинального светового потока;"

Пункт 2.1.6 изменить следующим образом:

"2.1.6		категория источника света, указанная в перечне в Правилах № 37 или 99 и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, и, в случае источника света, относящегося к категории с более чем одним значением номинального светового потока, какое используется значение номинального светового потока для луча ближнего света и для луча дальнего света;

Пункт 6.1.3 изменить следующим образом:

"6.1.3		Фара считается приемлемой, если соблюдены фотометрические требования, изложенные в настоящем пункте 6, в случае одного источника света, который подвергался кондиционированию в течение по крайней мере 15 циклов в соответствии с пунктом 4 приложения 4 к Правилам № 99.

В качестве газоразрядного источника света, официально утвержденного в соответствии с Правилами № 99, используется стандартный (эталонный) источник света, световой поток которого может отличаться от номинального светового потока, указанного в Правилах № 99. В этом случае значения силы света корректируются соответствующим образом.

Если используется газоразрядный источник света, относящийся к категории с более чем одним значением номинального светового потока, податель заявки выбирает одно из значений номинального светового потока, указанных в соответствующей спецификации в Правилах № 99, и указывает в пунктах 9.4.1 и 9.4.2 карточки сообщения, содержащейся в приложении 1, значение номинального светового потока, которое было выбрано для официального утверждения типа".

Приложение 1, включить новые пункты 9.4.1 и 9.4.2 следующего содержания:

"9.4.1		Если указано более одного значения номинального светового потока: номинальный световой поток, использованный для основного луча ближнего света.

9.4.2		Если указано более одного значения номинального светового потока: номинальный световой поток, использованный для луча дальнего света".

II.	Обоснование

1.	Данное предложение имеет целью включить в Правила № 99 новую категорию (D9S) ксеноновых ламп с двумя уровнями рабочего режима, т.е. с двумя установленными значениями мощности и соответствующими значениями номинального светового потока. Эта новая категория (D9S) − первый источник света в Правилах № 99 с двумя установленными уровнями мощности.

2.	Когда этот источник света с двумя уровнями мощности используется в фаре, которая официально утверждается на основании Правил № 98, положения, регламентирующие проверку и официальное утверждение, должны быть четко определены в указанных Правилах с целью избежать неправильного толкования. В этой связи предлагается изменить соответствующие пункты в Правилах № 98 с тем, чтобы отразить в них этот разноуровневый аспект D9S и учесть возможность включения разноуровневых источников света в Правила 
№ 99.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.