| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/20 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 January 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят третья сессия
Женева, 14–17 апреля 2015 года
Пункт 7 m) предварительной повестки дня
Другие правила – Правила № 123 
(адаптивные системы переднего освещения (АСПО))

Предложение по дополнению 8 к поправкам серии 01 к Правилам № 123 (адаптивные системы переднего освещения (АСПО))

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ в целях исправления допущенной редакционной ошибки и улучшения текста во избежание неправильного толкования. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Пункт 6.3.2.1.1 изменить следующим образом:

"6.3.2.1.1	Максимальное значение (IM) ни при каких обстоятельствах не должно превышать 215 000 кд в каждом из световых модулей (луч дальнего света), установленных на левой и на правой стороне транспортного средства".

Пункт 6.3.3.1 изменить следующим образом:

"6.3.3.1.	система соответствует требованиям таблицы в пункте 6.3.2 и пунктова 6.3.2.1.1 и 6.3.2.1.2 выше при проведении измерений на каждом световом модуле согласно соответствующей процедуре, указанной в приложении 9".

II.	Обоснование

1.	Это предложение имеет целью исправить ошибку в ссылке.

2.	Потенциальная проблема устраняется за счет исключения из пункта 6.3.3.1 слов "на каждом световом модуле". Эта формулировка излишняя и противоречит приложению 9 и может привести к неправильному толкованию в том плане, что каждый световой модуль должен удовлетворять фотометрическим требованиям якобы во всех случаях.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.