| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/23 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 2 February 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Семьдесят третья сессия

Женева, 14–17 апреля 2015 года

Пункт 7 j) предварительной повестки дня
Другие правила – Правила № 112 (Фары, испускающие 
асимметричный луч ближнего света)

Предложение по исправлению поправок серии 01 к Правилам № 112

Представлено экспертом от Франции*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Франции в целях устранения несоответствия между текстом и рис. В в приложении 3.

I.	Предложение

Приложение III, рис. B, исправить следующим образом (отмечено голубым цветом):

II.	Обоснование

1.	В тексте пункта 6.2.4 испытательные точки определяются следующим образом:

"6.2.4.	Луч ближнего света должен иметь соответствующие значения силы света в испытательных точках, указанных в таблицах ниже и в приложении 3, рис. В (а для левостороннего движения – в точках, расположенных в зеркальном отражении относительно линии V−V):

| Фары для правостороннего движения** | Фара класса A | Фара класса B |
| --- | --- | --- |
| Обозначение испытательной точки | Угловые координаты испытательной точки в градусах | Требуемая сила света, кд | Требуемая сила света, кд |
|  |  | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. |
| B 50 L | 0,57U, 3,43L | 350 |  | 350 |  |
| BR | 1,0 U, 2,5R | 1 750 |  | 1 750 |  |
| 75 R | 0,57D, 1,15R |  | 5 100 |  | 10 100 |
| 75 L | 0,57D, 3,43L | 10 600 |  | 10 600 |  |
| 50 L | 0,86D, 3,43L | 13 200 |  | 13 200 |  |
| 50 R | 0,86D, 1,15R |  | 5 100 |  | 10 100 |
| 50 V | 0,86D, 0 |  |  |  | 5 100 |
| 25 L | 1,72D, 9,0L |  | 1 250 |  | 1 700 |
| 25 R | 1,72D, 9,0R |  | 1 250 |  | 1 700 |
| Любая точка в зоне III (в пределах следующих координат в градусах) 8 L 8 L 8 R 8 R 6 R 1,5 R V-V 4 L 1 U 4 U 4 U 2 U 1,5 U 1,5 U H-H H-H | 625 |  | 625 |  |
| Любая точка в зоне IV (0,86D – 1,72D, 5,15 L – 5,15 R) |  | 1 700 |  | 2 500 |
| Любая точка в зоне I (1,72D – 4D, 9 L – 9 R) | 17 600 |  | < 2I* |  |

2.	Угловые пределы ЗОНЫ I ограничены линиями 1.72D − 4D по вертикали и 9L − 9R по горизонтали. Однако на рис. 3 в приложении 3 нижний предел зоны I ограничена на уровне 5°D. Мы предлагаем устранить это несоответствие, допущенное на рисунке в поправках серии 01.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Зона II ограничена линией h-h, зоной I, зоной IV и вертикальными линиями, проходящими через точки 9° L and 9° R

1

8

6

5

4

3

2

7

B50L

25R

50L

75L

50V

50R

25L

Зона III

Зона I

Зона IV

Зона II

v

v

h

h

h

1°

1°

BR

75R