|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 4 novembre 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de la pollution et de l’énergie

Soixante-dixième session

Genève, 13-16 janvier 2015

Point 3 a) de l’ordre du jour provisoire

Véhicules légers − Règlements no 68 (Mesure de la vitesse maximale, 
y compris des véhicules électriques purs), no 83 (Émissions des véhicules 
des catégories M1 et N1), no 101 (Émissions de CO2/consommation 
de carburant) et no 103 (Catalyseurs de remplacement)

Proposition de modifications à la série 07 d'amendements au Règlement no 83 (Émissions des véhicules des catégories M1 et N1)

Communication de l’expert de la Commission européenne*

Le texte reproduit ci-après est soumis par l’expert de la Commission européenne sous une cote officielle à la soixante-dixième session du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie. Les modifications apportées au Règlement sont indiquées en gras pour les ajouts ou biffées pour les suppressions.

I.	Proposition

Paragraphe 12.2, modifier comme suit:

«12.2		Nouvelles homologations de type

12.2.1	Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent, à compter du 1er septembre 2014 pour les véhicules des catégories M ou N1 (classe I) et du 1er septembre 2015 pour les véhicules de la catégorie N1 (classes II or III) et de la catégorie N2, délivrer une homologation CEE pour de nouveaux types de véhicules que s’ils satisfont:

a)	Aux limites applicables pour l’essai de type I indiquées dans le tableau 1 et spécifiées au du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement; et

b)	Aux valeurs limites préliminaires OBD indiquées dans le tableau A11/2 et spécifiées au du paragraphe 3.3.2.2 de l’annexe 11 du présent Règlement.

12.2.2	Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent, à compter du 1er septembre 2015 pour les véhicules des catégories M ou N1 (classe I) et du 1er septembre 2016 pour les véhicules de la catégorie N1 (classes II or III) et de la catégorie N2, délivrer une homologation CEE pour de nouveaux types de véhicules que s’ils satisfont:

a)	Aux limites applicables pour l’essai de type I indiquées dans le tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement; et

b)	Aux valeurs limites préliminaires OBD indiquées dans le tableau A11/2 du paragraphe 3.3.2.2 de l’annexe 11 du présent Règlement.

12.2.2	À compter du 1er septembre 2015 pour les véhicules des catégories M ou N1 (classe I) et du 1er septembre 2016 pour les véhicules de la catégorie N1 (classes II or III) et de la catégorie N2, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne seront pas obligées d’accepter une homologation de type délivrée en vertu du présent Règlement s’il n’est pas satisfait:

a)	Aux limites applicables pour l’essai de type I indiquées dans le tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement; et

b)	Aux valeurs limites préliminaires OBD indiquées dans le tableau A11/2 et spécifiées au du paragraphe 3.3.2.2 de l’annexe 11 du présent Règlement.

12.2.3	Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent, à compter du 1er septembre 2017 pour les véhicules des catégories M ou N1 (classe I) et à compter du 1er septembre 2018 pour les véhicules de la catégorie N1 (classes II ou III) et de la catégorie N2, délivrer une homologation CEE pour de nouveaux types de véhicules que s’ils satisfont:

a)	Aux limites applicables pour l’essai de type I indiquées dans le tableau 1 et spécifiées au du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement; et

b)	Aux valeurs limites finales OBD indiquées dans le tableau A11/1 et spécifiées au du paragraphe 3.3.2.1 de l’annexe 11 du présent Règlement.

12.2.4	Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent, à compter du 1er septembre 2018 pour les véhicules des catégories M ou N1 (classe I) et à compter du 1er septembre 2019 pour les véhicules de la catégorie N1 (classes II ou III) et de la catégorie N2, délivrer une homologation CEE pour de nouveaux types de véhicules que s’ils satisfont:

a)	Aux limites applicables pour l’essai de type I indiquées dans le tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement; et

b)	Aux valeurs limites finales OBD indiquées dans le tableau A11/1 du paragraphe 3.3.2.1 de l’annexe 11 du présent Règlement.

12.2.4	À compter du 1er septembre 2018 pour les véhicules des catégories M ou N1 (classe I) et du 1er septembre 2019 pour les véhicules de la catégorie N1 (classes II or III) et de la catégorie N2, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne seront pas obligées d’accepter une homologation de type délivrée en vertu du présent Règlement s’il n’est pas satisfait:

a)	Aux limites applicables pour l’essai de type I indiquées dans le tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement; et

b)	Aux valeurs limites finales OBD indiquées dans le tableau A11/1 et spécifiées au du paragraphe 3.3.2.1 de l’annexe 11 du présent Règlement.».

II.	Justification

Ces modifications visent à préciser le texte des dispositions transitoires et de les aligner sur les Directives générales concernant l’élaboration des Règlements de l’ONU et les dispositions transitoires qu’ils contiennent (ECE/TRANS/WP.29/1044/Rev.1). La formulation proposée ci-dessus permettrait en outre aux Parties contractantes de ne pas accepter des homologations de type s’il n’est pas satisfait aux prescriptions spécifiées dans la série 07 d’amendements.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.