|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/14 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 19 février 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

108e session

Genève, 4-8 mai 2015

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 46 (Dispositifs de vision indirecte)

Proposition de complément 3 à la série 06 d’amendements
au Règlement no 107 (Véhicules des catégories M2 et M3)

Communication de l’expert des Pays-Bas*

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert des Pays-Bas, vise à aligner les dispositions du Règlement no 107 sur les amendements au Règlement no 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2) proposés en vue d’offrir la possibilité de remplacer les rétroviseurs par des systèmes à caméra et moniteur. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement no 107 sont signalées en caractères gras.

I.	Proposition

Annexe 3, paragraphes 7.7.1.8 à 7.7.1.8.4, modifier comme suit:

«7.7.1.8	Toutefois, un ou plusieurs strapontins destinés à l’équipage peuvent obstruer l’accès à une porte de service quand ils sont en position d’utilisation, à condition que:

…

7.7.1.8.4	Aucun élément du strapontin, aussi bien en position d’utilisation qu’en position repliée, ne dépasse un plan vertical passant par le centre de la surface du coussin du siège du conducteur dans sa position la plus reculée et par le centre du miroir rétroviseur extérieur monté du côté opposé du véhicule ou par le centre de tout moniteur utilisé comme dispositif de vision indirecte, selon le cas.».

II.	Justification

Le paragraphe 7.7.1.8.4 vise à éviter qu’un strapontin utilisé par l’équipage n’obstrue la vue du rétroviseur extérieur pour le conducteur. La même disposition devrait être applicable aux moniteurs utilisés comme dispositifs de vision indirecte.

La présente proposition tend à modifier en ce sens les dispositions relatives aux caractéristiques générales de construction qui figurent dans le Règlement no 107.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94 et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.