|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 20 janvier 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Groupe de travail de la sécurité passive

Cinquante-quatrième session

Genève, 17-20 décembre 2013

Rapport du Groupe de travail de la sécurité passive
sur sa cinquante-quatrième session

Table des matières

Paragraphes	Page

I.	Participation		1–2	4

II.	Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour)		3	4

III.	Règlement technique mondial no 7 (Appuie-tête) (point 2 de l’ordre du jour)		4–6	4

IV.	Règlement technique mondial no 9 (Sécurité des piétons) (point 3 de l’ordre du jour)		7–9	5

A.	Phase 2 du Règlemet technique mondial		7–8	5

B.	Proposition d’amendement 2		9	6

V.	Harmonisation des mannequins utilisés pour les essais de choc latéral
(point 4 de l’ordre du jour)		10	6

VI.	Règlement technique mondial sur les véhicules électriques (point 5 de l’ordre
du jour)		11–12	6

VII.	Compatibilité des véhicules en cas de choc (point 6 de l’ordre du jour) 		13	7

VIII.	Règlement no 11 (Serrures et organes de fixation des portes)
(point 7 de l’ordre du jour) 		14	7

IX.	Règlement no 14 (Ancrage des ceintures de sécurité) (point 8 de l’ordre du jour)		15–16	7

X.	Règlement no 16 (Ceintures de sécurité) (point 9 de l’ordre du jour)		17	8

XI.	Règlement no 17 (Résistance mécanique des sièges) (point 10 de l’ordre du jour)		18	8

XII.	Règlement no 22 (Casques de protection) (point 11 de l’ordre du jour)		19	8

XIII.	Règlement no 29 (Cabines des véhicules utilitaires) (point 12 de l’ordre du jour)		20	9

XIV.	Règlement no 44 (Dispositifs de retenue pour enfants) (point 13 de l’ordre du jour)		21-22	9

XV.	Règlement no 94 (Choc avant) (point 14 de l’ordre du jour)		23	9

XVI.	Règlement no 95 (Choc latéral) (point 15 de l’ordre du jour)		24–25	10

A.	Proposition de nouveau règlement concernant les essais de choc latéral
contre un poteau		24	10

B.	Proposition d’amendements		25	10

XVII.	Règlement no 100 (Construction et sécurité de fonctionnement des véhicules
électriques à batterie) (point 16 de l’ordre du jour)		26	10

XVIII.	Autobus et autocars (point 17 de l’ordre du jour) 		27	10

XIX.	Règlement no 127 (Sécurité des piétons) (point 18 de l’ordre du jour)		28–29	11

A.	Proposition de complément au Règlement no 127		28	11

B.	Proposition de série 01 d’amendements au Règlement no 127		29	11

XX.	Règlement no 129 (Dispositifs améliorés de retenue pour enfants)
(point 19 de l’ordre du jour)		30	11

XXI.	Proposition de nouveau règlement sur les véhicules à hydrogène et à pile à combustible (point 20 de l’ordre du jour)		31	12

XXII.	Élection du bureau (point 21 de l’ordre du jour)		32	12

XXIII.	Autres questions (point 22 de l’ordre du jour)		33–40	13

A.	Échanges d’informations sur les prescriptions nationales et internationales en matière de sécurité passive		33	13

B.	Accord de 1997 (Contrôle technique périodique) – Élaboration de la Règle no 2		34	13

C.	Véhicules de transport peu bruyants (QRTV)		35	13

D.	Définitions et acronymes figurant dans les Règlements relevant de la responsabilité du GRSP à l’initiative du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie		36	13

E.	Mise au point d’une homologation de type internationale du véhicule complet (IWVTA) et participation des groupes de travail à cette tâche		37	13

F.	Faits marquants des sessions de juin et de novembre 2013 du WP.29		38	13

G.	Règlement technique mondial no 13 (Véhicules à hydrogène et à pile à combustible)		39	14

H.	Règlement no 25 (Appuie-tête)		40	14

XXIV.	Hommages (point 23 de l’ordre du jour)		41	14

XXV.	Ordre du jour de la prochaine session (point 24 de l’ordre du jour)		42	14

Annexes

I.	Liste des documents (GRSP-54-…) distribués sans cote officielle pendant la session		16

II.	Projet d’amendement 2 au Règlement technique mondial no 9 (Sécurité des piétons – phase 2)		19

III.	Projets d’amendements au Règlement no 14 		42

IV.	Projets d’amendements au Règlement no 44 		43

V.	Projets d’amendements au Règlement no 127		44

VI.	List of GRSP informal working groups 		49

I.	Participation

1.	Le Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) a tenu sa cinquante-quatrième session à Genève, du 17 au 20 décembre 2013, sous la présidence de Mme M. Versailles (États-Unis d’Amérique). Des experts des pays dont les noms suivent ont participé à ses travaux, conformément à l’article 1 a) du Règlement intérieur du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) (TRANS/WP.29/690 et Amend.1): Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chine, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse. Un expert de la Commission européenne (CE) était aussi présent, ainsi que des experts des organisations non gouvernementales suivantes: Association européenne des fournisseurs de l’automobile (CLEPA), Association internationale des constructeurs de motocycles (IMMA), Consumers International (CI), Fondation pour l’automobile et la société (Fondation FIA) et Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA).

2.	On trouvera à l’annexe I du présent rapport les documents sans cote distribués pendant la session.

II.	Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour)

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/14
Document informel GRSP-54-06

3.	Le Groupe de travail a examiné et adopté l’ordre du jour (ECE/TRANS/WP.29/
GRSP/2013/14) proposé pour la cinquante-quatrième session, auquel avaient été ajoutés les points 22 g), 22 h), 23 et 24, ainsi que l’ordre d’examen des points (GRSP-54-06). On trouvera la liste des groupes de travail informels relevant du GRSP à l’annexe VI du présent rapport.

III.	Règlement technique mondial no 7 (Appuie-tête) (point 2 de l’ordre du jour)

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/17
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/24
Documents informels GRSP-54-05, GRSP-54-18-Rev.1, GRSP-54-23, GRSP-54-28 et GRSP-54-30

4.	L’expert du Japon, dont le pays était le responsable technique du Règlement technique mondial no 7 – phase 2 (RTM ONU), a informé le Groupe de travail des résultats de la dernière réunion (GRSP-54-30), qui s’est tenue du 10 au 11 septembre 2013 à Göteborg, en Suède, du groupe de travail informel préparant le projet de Règlement technique mondial. L’expert de l’Allemagne a présenté (GRSP-54-28) l’atelier qui s’était tenu à Bergisch Gladbach (le 16 juillet 2013), en Allemagne, en vue de définir une procédure pour la position d’essai du mannequin biofidèle de choc arrière (BioRID II). Il a ajouté que suite à l’atelier, les experts étaient convenus que l’utilisation du dispositif de mesure de la position de l’appuie-tête (DMPA) n’était plus nécessaire pour l’évaluation statique et le positionnement du BioRID. Il a indiqué enfin que les procédures d’essai et les critères de blessure seraient vraisemblablement finalisés lors de la prochaine réunion du groupe de travail informel, prévue du 4 au 6 février 2014 à Bruxelles. L’expert du Royaume-Uni a présenté, pour information, la dernière étape du projet de RTM ONU (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/24) et un projet d’additif 1 (GRSP-54-05) à la Résolution mutuelle no 1 (R.M.1). Il a expliqué qu’une proposition officielle révisée du RTM ONU serait soumise par le groupe de travail à la session de mai 2014 du GRSP, ainsi qu’un projet d’additif final à la R.M.1.

5.	Le Président du Groupe de travail a précisé que les caractéristiques et les tolérances applicables à la machine tridimensionnelle point H (machine 3-D H) ne feraient pas encore partie du projet d’additif au R.M.1., en raison de la priorité donnée aux caractéristiques du BioRID. En revanche, le Groupe de travail est convenu de recommander au groupe de travail informel de débattre de la question de savoir si la machine 3-D H devait être propre au RTM ONU no 7 (et au Règlement no 17 de l’ONU) ou s’il devait faire référence à un autre RTM ONU existant et à un autre Règlement de l’ONU, au moins jusqu’à ce qu’un projet d’additif au R.M.1 soit proposé.

6.	L’expert des Pays-Bas a présenté le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/17, qui vise à augmenter la hauteur de l’appuie-tête du siège du conducteur, pour tenir compte des occupants plus grands, et à réduire la hauteur de l’appuie-tête des sièges passagers avant, pour une question de visibilité. L’expert des États-Unis d’Amérique a pointé (GRSP-54-23) l’absence de logique dans les propositions de hauteur. L’expert de l’OICA a de nouveau exprimé sa crainte (GRSP-54-18-Rev.1) que la nouvelle méthode de mesure ne réduise la hauteur mesurée de 30 mm. Une telle diminution, associée à la nouvelle valeur limite fixée à 830 mm, conduirait à augmenter la hauteur des appuie-têtes de 60 mm par rapport aux prescriptions actuelles. Enfin, le Groupe de travail a décidé de reprendre l’examen de ce point de l’ordre du jour, en se fondant sur des propositions finales soumises par le groupe de travail informel et de nouveaux éléments relatifs au document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/17, et de conserver les documents GRSP-54-18-Rev.1 et GRSP-54-23 à titre de référence.

IV.	Règlement technique mondial no 9 (Sécurité des piétons) (point 3 de l’ordre du jour)

A.	Phase 2 du Règlement technique mondial

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/AC.3/24
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/13
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/25
Documents informels GRSP-54-08, GRSP-54-32, GRSP-54-33-Rev.2 et GRSP-54-34-Rev.1

7.	L’expert de l’Allemagne, coprésident du groupe de travail informel de la sécurité des piétons, a présenté le projet de RTM ONU no 9, phase 2 (GRSP-54-33) visant à incorporer l’élément de frappe jambe flexible de piéton (FlexPLI), suite à la dernière réunion du groupe de travail informel qui s’est tenue les 16 et 17 décembre, avant la session du GRSP. Il a expliqué que la proposition remplaçait les documents ECE/TRANS/
WP.29/GRSP/2011/13, ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/25 et GRSP-54-08, laissant en suspens la question des valeurs de référence de l’évaluation des blessures (IARV) pour la jambe d’essai souple (par. 5.1.1) et pour la tolérance de la masse FlexPLI (par. 6.3.1.1 et 6.3.1.1.3). La proposition a suscité des commentaires de l’expert des États-Unis d’Amérique (GRSP-54-32) qui s’est interrogé sur l’absence d’informations concernant les IARV précitées. Il a indiqué que le projet de RTM ONU ne pourrait faire l’objet d’une recommandation à moins que les Parties contractantes ne soient autorisées à choisir des IARV adéquates lors de la transposition du RTM ONU dans leurs législations nationales. En réponse, l’expert de l’Allemagne a présenté le document GRSP-54-33-Rev.2 qui répond à cette préoccupation. L’expert de l’OICA a regretté l’absence d’accord sur cette dernière question qui conduit à la persistance d’un certain nombre de possibilités, entravant ainsi une harmonisation.

8.	Le Groupe de travail a recommandé le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/
2013/25, tel que modifié par l’annexe II du présent rapport, et adopté le rapport final du groupe de travail informel (GRSP-54-34-Rev.1), tel qu’il est reproduit à l’annexe II. Le Groupe de travail est convenu de solliciter les instructions du Comité exécutif de l’Accord de 1998 (AC.3) à sa session de mars 2014 en ce qui concerne les IARV du paragraphe 5.1.1 et l’approbation de l’AC.3 pour proroger le mandat du groupe de travail informel jusqu’en novembre 2014, pour lui permettre de finaliser l’intégration du FlexPLI dans l’additif au R.M.1. Enfin, le Groupe de travail a prié le secrétariat de soumettre la proposition, en tant que projet d’amendement 2 au RTM ONU no 9, et son rapport final à l’AC.3 pour examen et mise aux voix à sa session de juin 2014.

B.	Proposition d’amendement 2

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/2
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/14
Documents informels GRSP-54-07-Rev.1, GRSP-54-31

9.	L’expert de la CE a présenté le document GRSP-54-07-Rev.1 qui vise à préciser les dispositions relatives aux éléments de frappe tête et remplaçant le document ECE/TRANS/ WP.29/GRSP/2012/14 (y compris le rapport final ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/2). L’expert des États-Unis d’Amérique a déclaré que, de manière générale, la proposition ne s’appuyait pas sur des données factuelles (GRSP-54-31) et manquait de données issues de la méthode actuelle. Le Groupe de travail a accepté de reprendre l’examen de cette question à sa session de mai 2014, sur la base d’un complément d’information, a prié le secrétariat de distribuer le document GRSP-54-07-Rev.1 sous une cote officielle et décidé de conserver le document GRSP-54-31 à titre de référence.

V.	Harmonisation des mannequins utilisés pour les essais de choc latéral (point 4 de l’ordre du jour)

Document:	ECE/TRANS/WP.29/AC.3/28

10.	L’expert des États-Unis d’Amérique, qui préside le groupe informel de l’harmonisation des mannequins de choc latéral, à rendu compte oralement de l’état d’avancement des travaux du groupe. Elle a informé le GRSP que la préparation de l’additif au R.M.1 prévoyant l’utilisation du mannequin WorldSID du 50e centile était suspendue, dans l’attente d’un accord avec l’ISO sur la disponibilité de l’ensemble des dessins et caractéristiques, y compris le manuel d’utilisation. Elle a enfin informé le GRSP que le mannequin femme WorldSID du 5e centile devait être repensé en partie, même s’il était toujours prévu qu’il soit achevé avant la fin 2015, conformément à ce qui avait été indiqué précédemment.

VI.	Règlement technique mondial sur les véhicules électriques (point 5 de l’ordre du jour)

11.	L’expert des États-Unis d’Amérique a informé le Groupe de travail que les progrès des travaux du groupe informel sur la sécurité des véhicules électriques étaient conformes au mandat (ECE/TRANS/WP.29/2012/121), sous l’impulsion de leurs coresponsables, à savoir les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne, la Chine et le Japon. Il a ajouté que le groupe avait bien avancé lors de sa récente réunion à Beijing (14 au 16 octobre 2013) et avait actualisé les grandes lignes du projet de RTM ONU avec les propositions soumises par le Canada, la Chine, le Japon et les États-Unis d’Amérique. Il a précisé que les propositions se composaient d’éléments de recherche et de calendrier admissibles au RTM ONU. En outre, il a informé le GRSP que le groupe informel avait également examiné une proposition de projet présentée par l’expert de l’OICA. Il a ajouté que le groupe avait discuté d’une nouvelle idée visant à créer des sous-groupes qui seraient chargés de questions techniques spécifiques déterminées par le groupe informel. Ces sous-groupes, selon ses précisions, auraient pour tâche de fournir des données et des analyses/études à l’appui des prescriptions et des recommandations formulées auprès du groupe informel. En raison de l’absence de l’un des coresponsables, l’examen de cette proposition devait se poursuivre.

12.	En ce qui concerne la feuille de route en vue de l’établissement du RTM ONU, il a confirmé que les solutions visant à finaliser les travaux liés au RTM ONU en une ou deux phases avaient été examinées à la session de novembre 2013 de l’AC.3. Au cours de cette réunion, les États-Unis d’Amérique ont indiqué qu’ils n’accepteraient pas une approche en deux phases inspirée du Règlement no 100, ce règlement ne s’appuyant pas, de leur point de vue, sur des données factuelles, comme le prévoit l’Accord de 1998 (voir ECE/TRANS/WP.29/1106, par. 104). Le Groupe de travail a accepté de solliciter, au besoin, les instructions de l’AC.3 sur cette question à ses prochaines sessions, en attendant la décision du groupe informel sur lesdites instructions. Enfin, il a informé le GRSP que la cinquième réunion du groupe de travail informel sur la sécurité des véhicules électriques devait avoir lieu du 14 au 16 avril 2014 à Washington.

VII.	Compatibilité des véhicules en cas de choc (point 6 de l’ordre du jour)

13.	Aucune nouvelle information n’a été fournie pour ce point de l’ordre du jour.

VIII.	Règlement no 11 (Serrures et organes de fixation des portes) (point 7 de l’ordre du jour)

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/16
Document informel GRSP-54-16

14.	L’expert de l’Allemagne a retiré le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/16 dans l’intention de soumettre une nouvelle proposition à la session de mai 2014 du Groupe de travail, préparée en collaboration avec les experts de l’Australie et du Royaume-Uni. L’expert de l’OICA a retiré le document GRSP-54-16.

IX.	Règlement no 14 (Ancrage des ceintures de sécurité)
(point 8 de l’ordre du jour)

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/4
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/15
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/18
Document informel GRSP-54-19-Rev.2

15.	Le GRSP a examiné et adopté le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/18, tel qu’il est modifié par l’annexe III au présent rapport, et prié le secrétariat de le soumettre au WP.29 et à l’AC.1, pour examen et mise aux voix à leurs sessions de juin 2014, en tant que projet de complément 6 à la série 07 d’amendements au Règlement de l’ONU.

16.	L’expert de l’OICA a présenté le document GRSP-54-19-Rev.2 modifiant le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/4, et qui vise à introduire une exemption, dans certaines conditions, pour les véhicules comportant un seul siège par rangée. Le Groupe de travail a adopté le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/4 tel qu’il est modifié par l’annexe III au présent rapport et a prié le secrétariat de le soumettre au WP.29 et à l’AC.1 pour examen et mise aux voix à leurs sessions de juin 2014, en tant que partie (voir par. 15) du projet de complément 6 à la série 07 d’amendements au Règlement de l’ONU. Enfin, le GRSP a décidé de reprendre l’examen du document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/15 à sa session de mai 2014, à l’exclusion du paragraphe 5.3.8.8, comme cela était déjà convenu pour le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/4.

X.	Règlement no 16 (Ceintures de sécurité) (point 9 de l’ordre du jour)

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/25
Document informel GRSP-54-03

17.	Le Groupe de travail a décidé de reporter l’examen des documents ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/25 et GRSP-54-03 dans l’attente de l’adoption de l’amendement à l’Accord de 1958, par souci de cohérence avec les futures prescriptions relatives aux dispositions transitoires.

XI.	Règlement no 17 (Résistance mécanique des sièges)
(point 10 de l’ordre du jour)

Documents:	Documents informels GRSP-54-04 et GRSP-54-20

18.	L’expert de la CLEPA a présenté le document GRSP-54-04, dont l’objet est d’introduire des dispositions se rapportant à la détermination du moment d’inertie de l’épreuve de résistance des bagages au choc. L’expert du Japon a présenté le document GRSP-54-20 dans lequel il est proposé de réglementer uniquement la limite inférieure du moment d’inertie des masses d’essai. Suite à la discussion, le Groupe de travail a décidé de reprendre le débat à sa session de mai 2014, en se fondant sur une proposition révisée que l’expert de la CLEPA s’est offert à préparer.

XII.	Règlement no 22 (Casques de protection) (point 11 de l’ordre du jour)

Document:	Document informel GRSP-54-29

19.	L’expert du Royaume-Uni a fait rapport sur les résultats du programme d’évaluation et de notation de la sécurité des casques (SHARP) (GRSP-54-29), mis en œuvre par son pays. L’expert de la CE a soulevé la question de la sécurité des utilisateurs de vélos à assistance électrique et de l’absence de casques adaptés à leur protection. Le Groupe de travail est convenu de conserver ce point à l’ordre du jour de ses prochaines sessions dans l’attente de futures propositions.

XIII.	Règlement no 29 (Cabines des véhicules utilitaires)
(point 12 de l’ordre du jour)

Document:	ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/19

20.	L’expert de l’OICA a présenté le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/19, dans lequel est proposée une configuration d’essai (A, B ou C) pour chaque catégorie N de véhicules. Le Groupe de travail a adopté le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/19, non modifié, et a prié le secrétariat de le soumettre au WP.29 et à l’AC.1, pour examen et mise aux voix à leurs sessions de juin 2014, en tant que projet de complément 2 à la série 03 d’amendements au Règlement de l’ONU.

XIV.	Règlement no 44 (Dispositifs de retenue pour enfants) (point 13 de l’ordre du jour)

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/10
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/20

21.	L’expert du Japon a présenté à nouveau le document ECE/TRANS/WP.29/ GRSP/2013/10 qui vise à étendre le champ d’application de l’essai de retournement à une gamme plus large de dispositifs de retenue pour enfants. Le Groupe de travail a adopté la proposition, telle qu’elle est modifiée par l’annexe IV au présent rapport et a prié le secrétariat de le soumettre au WP.29 et à l’AC.1, pour examen et mise aux voix à leurs sessions de juin 2014, en tant que projet de complément 8 à la série 04 d’amendements au Règlement de l’ONU.

22.	Le GRSP a également adopté le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/20, non modifié, qui introduit, pour les ancrages ISOFIX de classe de taille B1, plusieurs prescriptions pertinentes relatives aux essais. Le secrétariat a été invité à soumettre le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/20 au WP.29 et à l’AC.1, pour examen et mise aux voix à leurs sessions de juin 2014 en tant que partie (voir par. 21) du projet de complément 8 à la série 04 d’amendements au Règlement de l’ONU.

XV.	Règlement no 94 (Choc avant) (point 14 de l’ordre du jour)

Documents:	Documents informels GRSP-54-25, GRSP-54-27 et GRSP-54-40

23.	L’expert de la France, qui préside le groupe de travail informel sur le choc avant, a présenté le rapport de situation du groupe (GRSP-54-40). Il a informé le GRSP que le groupe serait prêt à soumettre une proposition pour sa session de mai 2014 et a présenté un premier avant-projet (GRSP-54-27), à titre d’information seulement. Il a précisé que l’amendement introduirait: i) un essai de choc avant sur la largeur totale contre une barrière rigide à une vitesse de 50 km/h; ii) de nouveaux critères biomécaniques pour les personnes âgées (de 65 an et plus); et iii) un mannequin femme du 5e centile. L’expert du Japon a fait un exposé (GRSP-54-25) pour montrer l’influence de la diagonale de la ceinture de sécurité dans la déformation du thorax et a annoncé une proposition pour résoudre ce problème, dans le cadre des activités du groupe informel. L’expert de la France a confirmé l’importance de la position de la ceinture dans la déformation du thorax et précisé que la proposition actuelle du groupe informel s’adressait aux personnes des deux sexes, et prenait également en compte la sécurité des occupants plus jeunes. Enfin, le Groupe de travail a décidé, à l’unanimité, de reprendre l’examen de ce point de l’ordre du jour à sa session de mai 2014, en se fondant sur une proposition concrète du nouveau Règlement de l’ONU et non d’un amendement au Règlement no 94 de l’ONU, préparée par le groupe informel.

XVI.	Règlement no 95 (Choc latéral) (point 15 de l’ordre du jour)

A.	Proposition de nouveau règlement concernant les essais de choc latéral contre un poteau

Document:	Document informel GRSP-54-14.

24.	L’expert de l’Australie a présenté au Groupe de travail, à titre d’information, une proposition de projet (GRSP-54-14) de Règlement visant à transposer le RTM ONU sur le choc latéral contre un poteau dans l’Accord de 1958. Il a exhorté le Groupe de travail à adopter la proposition en 2014, et a indiqué, que pour cette tâche, le groupe informel sur les essais de choc latéral n’était plus nécessaire. Il a également souligné que la proposition avait une portée différente de celle du Règlement no 95, et comportait des mannequins et des critères de blessure différents, raisons pour lesquelles il suggérait de proposer un nouveau Règlement au lieu d’un amendement au Règlement no 95 de l’ONU. Le Groupe de travail a décidé, par consensus, de reprendre l’examen de cette question à sa session de mai 2014, en se fondant sur une proposition de nouveau Règlement de l’ONU que l’expert de l’Australie s’est offert à préparer.

B.	Proposition d’amendements

25.	Aucune nouvelle information n’a été fournie pour ce point de l’ordre du jour.

XVII.	Règlement no 100 (Construction et sécurité de fonctionnement des véhicules électriques à batterie)
(point 16 de l’ordre du jour)

Documents:	Documents informels GRSP-54-13 et GRSP-54-26

26.	L’expert de l’Allemagne, au nom du Président du groupe d’experts des systèmes rechargeables de stockage de l’énergie (SRSE), a informé le GRSP de l’avancement des travaux du groupe et a présenté, à titre d’information, un premier projet d’amendement au Règlement no 100 de l’ONU (GRSP-54-13). Le Groupe de travail a néanmoins noté que le groupe d’experts n’avait pas encore décidé si la proposition finale modifierait le Règlement no 100 de l’ONU ou porterait sur un nouveau Règlement et qu’une décision serait prise lors de sa prochaine réunion (qui aura lieu du 23 au 24 janvier 2014 à Barcelone en Espagne). L’expert du Japon a présenté le document GRSP-54-26 qui suggère au groupe d’experts d’exclure les catégories de véhicules L5, L6 et L7 de la proposition, compte tenu de la nécessité de procéder à un examen plus détaillé de la résistance desdites catégories de véhicules en cas d’accident. Le GRSP a décidé de reprendre les débats à sa session de mai 2014, en se fondant sur une proposition préparée par le groupe d’experts.

XVIII.	Autobus et autocars (point 17 de l’ordre du jour)

27.	Le Groupe de travail a décidé de supprimer ce point de l’ordre du jour de sa prochaine session, faute de nouvelles informations.

XIX.	Règlement no 127 (Sécurité des piétons) (point 18 de l’ordre du jour)

A.	Proposition de complément 1 au Règlement no 127

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/18 ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/19
Documents informels GRSP-54-09-Rev.1 et GRSP-54-38

28.	Faisant référence à l’amendement au RTM ONU no 9 proposé au point 3b) de l’ordre du jour (voir le paragraphe 9), l’expert de l’OICA a présenté un projet d’amendement parallèle au Règlement ONU no 127 (GRSP-54-09-Rev.1), qui incorpore le document GRSP-54-38 et remplace les documents ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/18 et ECE/TRANS/ WP.29/GRSP/2011/19. Le Groupe de travail a adopté le document GRSP-54-09-Rev.1 tel qu’il est reproduit à l’annexe V du présent rapport. Le secrétariat a été prié de soumettre la proposition au WP.29 et à l’AC.1 pour examen et mise aux voix à leurs sessions de juin 2014 en tant que projet de complément 1 au Règlement de l’ONU.

B.	Proposition de série 01 d’amendements au Règlement no 127

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/14
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/20
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/26
Documents informels GRSP-54-15-Rev.1 et GRSP-54-39

29.	Le Groupe de travail a examiné le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/26 qui vise à introduire les dispositions FlexPLI dans le Règlement de l’ONU. Le Groupe de travail à examiné et adopté le document GRSP-54-15-Rev.1 (qui remplace les documents ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/14, ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/20 et ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/26), tel qu’il est reproduit dans l’additif 1 au présent rapport. Le secrétariat a été prié de soumettre la proposition au WP.29 et à l’AC.1 pour examen et mise aux voix à leurs sessions de juin 2014 en tant que projet de série 01 d’amendements au Règlement no 127 de l’ONU. Le Groupe de travail a noté que les valeurs en suspens, qui restaient entre crochets (par. 1.1 et 1.4 de l’annexe IV au document GRSP-54-15-Rev.1), seraient finalement résolues à sa session de mai 2014. Enfin, l’expert du Japon a retiré le document GRSP-54-39.

XX.	Règlement no 129 (Dispositifs améliorés de retenue pour enfants) (point 19 de l’ordre du jour)

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/21
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/23
documents informels GRSP-54-24, GRSP-54-35 et GRSP-54-36

30.	L’expert de la France, Président du groupe informel des dispositifs améliorés de retenue pour enfants, a présenté le rapport d’activité de son groupe (GRSP-54-35). Il a également présenté le projet de série 01 d’amendements au Règlement no 129 de l’ONU (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/23) et le document GRSP-54-24 qui le modifie. Il a expliqué que la proposition concernerait la phase 2 du Règlement de l’ONU et comprendrait des dispositions pour des DRE de type non intégral («Rehausseur universel» ou «Rehausseur propre à un véhicule»). L’expert de l’Allemagne a fait part de ses réserves quant à la proposition, souhaitant que l’utilisation du mannequin Q10 (proposé par le groupe uniquement à des fins de contrôle) soit examinée par le groupe de travail informel, afin d’assurer aux enfants de différents âges et de différentes tailles un meilleur niveau de sécurité. Il a proposé en outre de modifier les dispositions transitoires pour permettre l’homologation de type des DRE, conformément aux Règlements no 44 et no 129 de l’ONU. Le GRSP a décidé de transmettre le document GRSP-54-36 au groupe de travail informel, pour qu’il incorpore toutes les modifications convenues à la session et lui soumette une proposition officielle révisée à sa session de mai 2014. Le Groupe de travail a également examiné le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/21 concernant la configuration des dispositifs de retenue pour enfants comportant une embase fixée au véhicule et pourvue d’une coque. Le Groupe de travail a adopté le document ECE/TRANS/ WP.29/GRSP/2013/21 modifié (tel qu’il est reproduit dans le document ECE/TRANS/ WP.29/2014/33) et a prié le secrétariat de le soumettre au WP.29 et à l’AC.1, pour examen et mise aux voix à leurs sessions de mars 2014, en tant que projet de complément 3 au règlement de l’ONU. Le GRSP a également recommandé aux experts de fournir, avant la session de mai 2014, un projet de texte de brochure dans le cadre de la campagne d’information coordonnée sur le Règlement no 129 de l’ONU.

XXI.	Proposition de nouveau règlement sur les véhicules à hydrogène et à pile à combustible (point 20 de l’ordre du jour)

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/22
Documents informels GRSP-54-01, GRSP-54-02, GRSP-54-12, GRSP-54-21, GRSP-54-22 et GRSP-54-37

31.	L’expert de l’OICA a fait un exposé (GRSP-54-01) pour présenter un projet de nouveau règlement sur les véhicules à hydrogène et à pile à combustible (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/22), transposant le RTM ONU no 13 dans l’Accord de 1958 sur le même sujet. Il a également présenté le document GRSP-54-12, qui apporte quelques corrections à la proposition et le document GRSP-54-02 (pour information seulement), qui souligne les modifications apportées par rapport au RTM ONU. L’expert du Japon a fait un exposé (GRSP-54-37) sur le principal objet de la proposition. Il a également suggéré (GRSP-54-22) l’adoption d’un règlement distinct, pour tenir compte des systèmes de stockage d’hydrogène liquéfiés et permettre aux Parties contractantes d’appliquer les essais de choc déjà en vigueur au niveau national jusqu’à la conclusion de la phase 2 du RTM ONU. Enfin, il a présenté plusieurs corrections (GRSP-54-21) apportées au texte de la proposition. Le Groupe de travail a décidé de reprendre l’examen de cette question à sa session de mai 2014, en se fondant sur une proposition officielle révisée, que les experts de la CE et de l’OICA se sont offerts à préparer, en incorporant les observations transmises par les parties intéressées. Le Groupe de travail a également décidé de conserver les documents GRSP-54-21 et GRSP-54-12 à l’ordre du jour de la prochaine session, pour référence uniquement.

XXII.	Élection du bureau (point 21 de l’ordre du jour)

32.	Conformément à l’article 37 du Règlement intérieur (TRANS/WP.29/690 et ECE/TRANS/WP.29/690/Amend.1), le Groupe de travail a procédé à l’élection de son bureau. Les représentants des Parties contractantes, présents et votants, ont élu à l’unanimité Mme Mary Versailles (États-Unis d’Amérique) Présidente du GRSP et M. Jae-Wan Lee (République de Corée) Vice-Président pour ses sessions de l’année 2014.

XXIII.	Autres questions (point 22 de l’ordre du jour)

A.	Échange d’informations sur les prescriptions nationales et internationales en matière de sécurité passive

33.	Aucune nouvelle information n’a été fournie pour ce point de l’ordre du jour.

B.	Accord de 1997 (Contrôle technique périodique) – Élaboration de la Règle no 2

34.	Aucune nouvelle information n’a été fournie pour ce point de l’ordre du jour.

C.	Véhicules de transport peu bruyants (QRTV)

Document:		ECE/TRANS/WP.29/AC.3/33

35.	Aucune nouvelle information n’a été fournie pour ce point de l’ordre du jour et le Groupe de travail a décidé de le retirer de l’ordre du jour de ses prochaines sessions.

D.	Définitions et acronymes figurant dans les Règlements relevant de la responsabilité du GRSP à l’initiative du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie

Document:	Document informel GRSP-51-03

36.	Le GRSP a recommandé aux présidents de ses groupes de travail informels d’adresser leurs observations à l’expert de la CE à propos de la liste provisoire des acronymes (GRSP-51-03). Il a décidé de reprendre l’examen de ce point à sa session de mai 2014.

E.	Mise au point d’une homologation de type internationale du véhicule complet (IWVTA) et participation des groupes de travail à cette tâche

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/2014/26
Document informel WP.29-161-17

37.	Le Groupe de travail a noté que le document ECE/TRANS/WP.29/2014/26 était le plus à jour sur l’avancement des travaux du groupe informel de l’IWVTA et que quelques questions méritaient encore un examen plus approfondi par le sous-groupe IWVTA de l’examen de l’Accord de 1958. L’expert du Japon, Ambassadeur du GRSP pour l’IWVTA, a présenté le document WP.29-161-17 qui explique l’objet principal de l’IWVTA et a annoncé que la prochaine réunion du groupe informel se tiendrait du 21 au 24 janvier 2014 à Sendai, au Japon.

F.	Faits marquants des sessions de juin et de novembre 2013 du WP.29

38.	Le secrétaire a rendu compte des faits marquants des 160e et 161e sessions du WP.29 (ECE/TRANS/WP.29/1104 et ECE/TRANS/WP.29/1106).

G.	Règlement technique mondial no 13 (Véhicules à hydrogène et à pile à combustible)

Documents:	Documents informels GRSP-54-10 et GRSP-54-11

39.	Le Groupe de travail a pris acte de la proposition d’amendements au RTM ONU no 13 (GRSP-54-10) et du texte de synthèse du RTM ONU, incorporant les amendements proposés, soumis par l’expert de la CE. L’expert de l’OICA a suggéré l’adoption rapide de cette proposition (constituée pour l’essentiel de corrections au texte réel), dans la mesure où leur incorporation à l’élaboration de la phase 2 du RTM ONU prendrait davantage de temps. Il a également proposé l’adoption d’une approche pragmatique de la phase 2 en ce qui concerne les prescriptions en matière d’harmonisation des essais de choc, par le recours à celles appliquées aux véhicules conventionnels, et non aux véhicules nouveaux spécifiques. L’expert des États-Unis d’Amérique a annoncé une proposition portant sur la mise au point de la phase 2 du RTM ONU à la session de mai 2014 du Groupe de travail. Il a en outre suggéré de coordonner les efforts visant à obtenir un document unique contenant toutes les erreurs relevées par les parties intéressées. Le Groupe de travail a observé que si la proposition n’était pas prise en compte dans le cadre de la phase 2, l’expert de la CE devait en premier lieu soumettre la proposition à l’AC.3, en sollicitant l’autorisation d’élaborer l’amendement. Le GRSP est convenu de reprendre l’examen de ce point de l’ordre du jour à sa prochaine session, en se fondant sur des documents révisés, et de conserver les documents GRSP-54-10 et GRSP-54-11 uniquement à titre de référence.

H.	Règlement no 25 (Appuie-tête)

Document:		Document informel GRSP-54-17

40.	L’expert de l’OICA a présenté le document GRSP-54-17 qui vise à interdire la mise en conformité obligatoire des appuie-têtes dans plusieurs règlements de l’ONU. Le Groupe de travail a décidé de reprendre l’examen de ce point de l’ordre du jour à sa session de mai 2014 et prié le secrétariat de distribuer le document GRSP-54-17 sous une cote officielle.

XXIV.	Hommages (point 23 de l’ordre du jour)

41.	Ayant appris que M. G. Eriksson ne participerait plus à ses sessions, le GRSP l’a remercié de sa précieuse contribution à ses travaux et lui a adressé ses meilleurs vœux de réussite dans ses activités futures.

XXV.	Ordre du jour de la prochaine session (point 24 de l’ordre du jour)

42.	Pour sa cinquante-quatrième session, qui doit se tenir à Genève du 19 (14 h 30) au 23 (12 h 30) mai 2014, le Groupe de travail a noté que la date limite pour la soumission des documents officiels au secrétariat avait été fixée au 21 février 2014, soit douze semaines avant le début de la session. L’ordre du jour provisoire ci-après a en outre été adopté:

1.	Adoption de l’ordre du jour.

2.	Règlement technique mondial no 7 (Appuie-tête).

3.	Règlement technique mondial no 9 (Sécurité des piétons):

a)	Phase 2 du Règlement technique mondial;

b)	Proposition d’amendement 3.

4.	Règlement technique mondial no 13 (Règlement technique mondial sur les véhicules à hydrogène et à pile à combustible).

5.	Harmonisation des mannequins d’essai de choc latéral.

6.	Règlement technique mondial sur les véhicules électriques.

7.	Compatibilité des véhicules en cas de choc.

8.	Règlement no 11 (Serrures et charnières des portes).

9.	Règlement no 14 (Ancrages des ceintures de sécurité).

10.	Règlement no 16 (Ceintures de sécurité).

11.	Règlement no 17 (Résistance mécanique des sièges).

12.	Règlement no 22 (Casques de protection).

13.	Règlement no 25 (Appuie-tête).

14.	Règlement no 44 (Dispositifs de retenue pour enfants).

15.	Règlement no 100 (Sécurité des véhicules électriques à batterie).

16.	Règlement no 127 (Sécurité des piétons).

17.	Règlement no 129 (Dispositifs améliorés de retenue pour enfants).

18.	Proposition de nouveau règlement sur les véhicules à hydrogène et à pile à combustible.

19.	Proposition de nouveau règlement sur les essais de choc latéral contre un poteau.

20.	Proposition de nouveau règlement sur les chocs avant.

21.	Autres questions:

a)	Échange d’informations sur les prescriptions nationales et internationales en matière de sécurité passive;

b)	Définitions et acronymes figurant dans les Règlements relevant de la responsabilité du GRSP;

c)	Mise au point d’une homologation de type internationale du véhicule complet (IWVTA) et participation des groupes de travail à cette tâche;

d)	Faits marquants de la session de mars 2014 du WP.29.

Annexe I

[En anglais seulement]

Liste des documents (GRSP-54-…) distribués sans cote officielle pendant la session

| No | Document communiqué par | Point de l’ordre du jour | Langue | Titre | Suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CE/OICA | 20 | Anglais | Transposition of UN GTR No.13 "Hydrogen and fuel cell vehicles" into a UN Regulation | a) |
| 02 | CE/OICA | 20 | Anglais | Draft Regulation on hydrogen and fuel cell vehicles | a) |
| 03 | OICA | 9 | Anglais | Proposal for Supplement 6 to the 06 series of amendments to Regulation No. 16 (Safety-belts) | c) |
| 04 | CLEPA | 10 | Anglais | Proposal for Supplement 3 to the 08 series of amendments to Regulation No. 17 (Strength of seat) | a) |
| 05 | Groupe informel GTR7 PH2 | 2 | Anglais | Draft Addendum 1 - Specifications for the Construction, Preparation and Certification of the 50th percentile male Biofidelic Rear Impact Dummy, (BioRID-II) anthropometric test device | c) |
| 06 | Président du GRSP | 1 | Anglais | Running order of the session | a) |
| 07/ Rev.1 | CE | 3 b) | Anglais | Proposal for Amendment [2] to global technical regulation No. 9 (Pedestrian safety) | a) |
| 08 | CE/Allemagne | 3 a) | Anglais | Proposal for Amendment [3] to global technical regulation No. 9 (Pedestrian safety) | a) |
| 09/ Rev.1 | OICA | 18 a) | Anglais | Draft Supplement 1 to Regulation No. 127 in its original version | d) |
| 10 | CE | 22 f) | Anglais | Proposal for amendment to global technical regulation No.13 (Hydrogen and fuel cell vehicles) | c) |
| 11 | CE | 22 g) | Anglais | Proposal for amendment to global technical regulation No.13 (Hydrogen and fuel cell vehicles) | c) |
| 12 | CE/OICA | 20 | Anglais | Proposal for amendment to ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/22 (Draft Regulation on hydrogen and fuel cell vehicles) | c) |
| 13 | Président du Groupe informel REESS | 16 | Anglais | Proposal for requirements regarding vehicles of category L with electric power train | a) |
| 14 | Australie | 15 a) | Anglais | Draft new Regulation No. [X] and 01 series of amendments concerning the approval of vehicles with regard to their pole side impact performance | a) |
| 15/ Rev.1 | OICA | 18 b) | Anglais | Consolidated version of the UN Regulation No. 127 including Corr. 1 to the original version, draft Supplement 1 to the original version and the draft 01 series of amendments to the UN Regulation | d) |
| 16 | OICA | 7 | Anglais | Regulation No. 11 (Door latches and hinges) - Proposal for Supplement 4 to the 03 series of amendments | a) |
| 17 | OICA | 22 h) | Anglais | Proposal for Supplement 1 to the 04 series of amendments to UN Regulation No. 25 (Head restraints) | b) |
| 18/ Rev.1 | OICA | 2 | Anglais | Global Technical Regulation No. 7 (Head restraints) OICA position on head restraint height | c) |
| 19/ Rev.2 | OICA | 8 | Anglais | Proposed amendments to ECE/TRANS/WP.29/ GRSP/2013/15 (Proposal by Germany of Supplement 6 to the 07 series of amendments to Regulation No. 14) | d) |
| 20 | Japon | 10 | Anglais | Proposal for amendments to GRSP-54-04 (Proposal for Supplement 3 to the 08 series of amendments to Regulation No. 17) (Strength of seat) | a) |
| 21 | Japon | 20 | Anglais | Proposal for revision of ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/22 | c) |
| 22 | Japon | 20 | Anglais | Comments for the proposal for revision of ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/22 | a) |
| 23 | Etats-Unis d’Amérique | 2 | Anglais | Comments from the United States on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/17 | c) |
| 24 | Groupe informel ECRS | 19 | Anglais | Proposal for amendment to ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/23 (Draft 01 series of amendments (Phase 2 of the Regulation)) | a) |
| 25 | Japon | 14 | Anglais | Research on Chest Injury Criteria | a) |
| 26 | Japon | 16 | Anglais | Japan’s Position Regarding the REESS | a) |
| 27 | Groupe informel FI | 14 | Anglais | Proposal of amendments to UN Regulation No. 94 | a) |
| 28 | Allemagne | 2 | Anglais | Short Report Status of GTR No. 7 BioRID TEG | a) |
| 29 | Royaume-Uni | 11 | Anglais | Safety Helmet Assessment and Rating Programme (SHARP) | a) |
| 30 | Japon | 2 | Anglais | Draft 5th progress report of the informal group on Phase 2 of gtr No. 7 (Head restraints gtr Phase2) | a) |
| 31 | Etats-Unis d’Amérique | 3 b) | Anglais | Comments from the United States on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/14 | c) |
| 32 | Etats-Unis d’Amérique | 3 a) | Anglais | Comments from the United States on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/25 | a) |
| 33/ Rev.2 | Groupe informel GTR9 PH2 | 3 a) | Anglais | Draft amendment [2], as updated in the informal working group meeting of 16 – 17 December 2013 | d) |
| 34/ Rev.1 | Groupe informel GTR9 PH2 | 3 a) | Anglais | Draft final report of the informal group on Phase 2 of gtr No. 9 (IG GTR9 - PH2) | d) |
| 35 | Groupe informel ECRS | 19 | Anglais | UN Regulation N°129 - Status report | a) |
| 36 | Président du GRSP | 19 | Anglais | UN Regulation N°129 - Consolidated amendments following the discussion of GRSP 54th session. | c) |
| 37 | Japon | 20 | Anglais | Scope of the Draft Regulation on Hydrogen and Fuel Cell Vehicles | a) |
| 38 | Japon | 18 a) | Anglais | Draft Supplement 1 to Regulation No. 127 in its original version | a) |
| 39 | Japon | 18 b) | Anglais | Proposal for amendments to ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/26 (Proposal of 01 series of amendments to Regulation No. 127) | a) |
| 40 | Groupe informel FI | 14 | Anglais | Regulation N°94 Status report IWG FI | a) |

Notes:

(a)	Consideration completed or superseded.

(b)	Continue consideration at the next session with an official symbol.

(c)	Continue consideration at the next session as informal document.

(d)	Adopted and to be submitted to WP.29.

Annexe II

Projet d’amendement 2 au Règlement technique mondial no 9 (Sécurité des piétons – phase 2)

Amendements adoptés concernant le document ECE/TRANS/WP.29/
GRSP/2013/25 (voir par. 8 du présent rapport)

Dans le texte des justifications techniques (1e partie), supprimer les crochets pour l’ensemble du texte.

Partie A, paragraphe 0, modifier comme suit:

«0.	Les sections 1 à 10, qui décrivent l’élaboration de la phase 1 du RTM no 9, portent sur les essais effectués avec la jambe d’essai conçue par le Comité européen du véhicule expérimental (CEVE), avec le fémur d’essai contre des pare-chocs hauts, mais aussi avec la tête d’essai.».

Partie A, section 10. (Appendice), modifier comme suit:

«10.	Appendice

…

| Number of working paper | Title of informal document |
| --- | --- |
| INF GR/PS/1 & Rev 1 | Agenda 1st meeting |
| INF GR/PS/2 | Terms of Reference of the GRSP IWG on Pedestrian Safety adopted by GRSP at ist thirty first seccion |
| INF GR/PS/3 | IHRA accident study presentation |
| INF GR/PS/4 & Rev 1 | JMLIT proposed legislation - Comparison of draft regulations |
| INF GR/PS/5 | IHRA feasibility study (doc. IHRA/PS/224 - Chapter 9) |
| INF GR/PS/6 | Japanese proposal for the scope of global technical regulation (gtr) on Pedestrian Protection |
| INF GR/PS/7 | Attendance list 1st meeting |
| INF GR/PS/8 & Rev 1 | Draft Meeting Minutes 1st meeting |
| INF GR/PS/9 & Rev 1 | Report of the First Meeting (Informal Document GRSP-32-07) |
| INF GR/PS/10 | Draft GRSP/Pedestrian Safety Ad hoc Action Plan |
| INF GR/PS/11 | Agenda 2nd meeting |
| INF GR/PS/12 | Pedestrian Protection In Europe - The Potential of Car Design and Impact Testing (GIDAS Study) |
| INF GR/PS/13 | Pedestrian Protection In Europe - The Potential of Car Design and Impact Testing (GIDAS Presentation) |
| INF GR/PS/14 | Italy 1990 – 2000 [accident data] |
| INF GR/PS/15 | Pedestrians killed in road traffic accidents [UN statistics of road traffic accidents in Europe and North America] |
| INF GR/PS/16 | Pedestrians injury profile evaluation in a hospital-based multicenter polytrauma survey [Spanish accident data] |
| INF GR/PS/17 | European Accident Causation Survey (EACS) |
| INF GR/PS/18 | Draft Meeting Minutes 2nd meeting |
| INF GR/PS/19 | Agenda 3rd meeting |
| INF GR/PS/20 | Canadian Pedestrian Fatalities and Injuries 1990 – 2000 |
| INF GR/PS/21 | Data from the Netherlands for the years 1990-2001: Pedestrian and Cyclists Casualties |
| INF GR/PS/22 | Vehicle Category (Proposal for the Scope) |
| INF GR/PS/23 | Draft content preliminary report |
| INF GR/PS/24 | Attendance list 3rd meeting |
| INF GR/PS/25 | Extract from the GIDAS study for pedestrian safety |
| INF GR/PS/26 | ITARDA Leg Injury Data |
| INF GR/PS/27 & Rev 1 | Draft Meeting Minutes 3rd meeting |
| INF GR/PS/28 | Technical feasibility - general |
| INF GR/PS/29 | Study of the Efficiency of Infrastructural Measures for Pedestrian Protection |
| INF GR/PS/30 | Frequency of Pelvis/Femur Fractures for Pedestrians more than 11 Years |
| INF GR/PS/31 | IHRA/PS-WG Pedestrian accident data |
| INF GR/PS/32 | ESV summary paper on IHRA/PS-WG report |
| INF GR/PS/33 | Introduction of the regulation of pedestrian head protection in Japan (Nishimoto/Toshiyuki, 18th ESV Conference, Nagoya 2003) |
| INF GR/PS/34 | Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users in the event of a collision with a motor vehicle and amending Directive 70/156/EEC; Commission of the European Communities, Brussels, February 2003 |
| INF GR/PS/35 | List of conflicts with existing legislation requirements |
| INF GR/PS/36 | Draft preliminary report |
| INF GR/PS/37 | Agenda 4th meeting |
| INF GR/PS/38 | Technical prescriptions concerning test provisions for pedestrian safety |
| INF GR/PS/39 & Rev 1 | Vehicle safety standards report 1 |
| INF GR/PS/40 | US Cumulative 2002 Fleet GVMR |
| INF GR/PS/41 | Swedish pedestrian fatalities 1994-2002 |
| INF GR/PS/42 | Proposal for a new draft gtr concerning uniform provisions for common definitions and procedures to be used in Gtrs (TRANS/WP.29/GRSG/2003/10) |
| INF GR/PS/43 | Vehicles of Category 1-1 in Japan |
| INF GR/PS/44 | Light duty truck |
| INF GR/PS/45 | Analysis of Euro NCAP data |
| INF GR/PS/46 | Development of JAMA / JARI pedestrian child and adult headform impactors |
| INF GR/PS/47 & Rev 1 | Preliminary report to GRSP 33rd session |
| INF GR/PS/48 & Rev 1 | Draft meeting minutes 4th meeting |
| INF GR/PS/49 | IHRA child head test method |
| INF GR/PS/50 | IHRA adult head test method |
| INF GR/PS/51 | Attendance list 4th meeting |
| INF GR/PS/52 | Provisional agenda for the 5th meeting |
| INF GR/PS/53 | Draft gtr format |
| INF GR/PS/54 | gtr proposal to WP.29 |
| INF GR/PS/55 | Proposal for a new draft gtr (Japan) |
| INF GR/PS/56 & Rev 1 | Pedestrian Safety Comparison Table |
| INF GR/PS/57 | Pedestrian Safety GTR Preparation Schedule (Draft) |
| INF GR/PS/58 | Contents of headform test procedure |
| INF GR/PS/59 | Comments on windscreen/A pillars as headform test area |
| INF GR/PS/60 | Document ISO/TC22/SC10/WG2 N613 |
| INF GR/PS/61 | IHRA Computer simulation results (document IHRA/PS 237) |
| INF GR/PS/62 | Action plan from 5th meeting |
| INF GR/PS/63 | Attendance list 5th meeting |
| INF GR/PS/64 & Rev 1 | Draft meeting minutes 5th meeting |
| INF GR/PS/65 & Rev 1 | Provisional agenda for the 6th meeting |
| INF GR/PS/66 | Australian NCAP pedestrian report |
| INF GR/PS/67 | CLEPA proposal for a test method - active hood / bonnet systems |
| INF GR/PS/68 | Initial Assessment of Target Population for Potential Reduction of Pedestrian Head Injury in the US (Mallory/Stammen 2004) |
| INF GR/PS/69 & Rev 1 | Proposed draft gtr on pedestrian protection - Transmitted by OICA |
| INF GR/PS/70 | Current Status in Korea for Pedestrian Safety Rule-making Researches |
| INF GR/PS/71 | Possibility to define an impact zone in the windscreen/A-pillar area to fulfil HIC criteria |
| INF GR/PS/72 | Head impact to windscreen |
| INF GR/PS/73 | Re-assessment of headform impactor test parameters |
| INF GR/PS/74 | Specification of headform impactor (document IHRA/PS 270) |
| INF GR/PS/75 | "Active hood" systems test method - CLEPA proposal |
| INF GR/PS/76 | IHRA Discussions on Legform Test - Reviewing the 14th IHRA Meeting Minutes |
| INF GR/PS/77 | UVA dynamic bending corridors for mid-thigh, knee, and Mid-Leg; explained by JARI instead of UVA |
| INF GR/PS/78 | Explanation of the Bio-Rating Method of Maltese M. R. (NHTSA) and Application the Method to Flex-PLI 2003R using UVA Dynamic Bending Corridors for Mid-Thigh, Knee, and Mid-Leg |
| INF GR/PS/79 | [IHRA anthropometric leg proposal] |
| INF GR/PS/80 | IHRA developed/IHRA recommendation to GTR [IHRA/PS/278] |
| INF GR/PS/81 | Schedule for legform impactor for gtr |
| INF GR/PS/82 | Discussion on Injury Threshold for Pedestrian Legform Test |
| INF GR/PS/83 | Action plan / decisions resulting from the 6th meeting |
| INF GR/PS/84 | Draft meeting minutes of the 6th meeting |
| INF GR/PS/85 | Attendance list of the 6th meeting |
| INF GR/PS/86 & Rev 1/2 | Proposed draft gtr on pedestrian protection |
| INF GR/PS/87 | Development of a biofidelic flexible pedestrian leg form impactor [document IHRA PS 273] |
| INF GR/PS/88 | Second interim report to GRSP 35 |
| INF GR/PS/89 | A study on the feasibility of measures relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users. Final Report. [European Commission] |
| INF GR/PS/90 | Provisional agenda for the 7th meeting |
| INF GR/PS/91 | Study on Technical Feasibility of EEVC WG17 (Matra/ACEA) |
| INF GR/PS/92 | Equal Effectiveness Study on Pedestrian Protection (TU Dresden/ACEA) |
| INF GR/PS/93 | Design of JAMA/JARI pedestrian headform impactor |
| INF GR/PS/94 | J-NCAP Pedestrian Headform Test - HIC Values in Windshield Impact |
| INF GR/PS/95 | Proposed gtr on Pedestrian Protection - JPN comment on PS-86-Rev 2 |
| INF GR/PS/96 | Problem of Undamped Accelerometer in Headform Impact Test - Generation of Abnormal Acceleration in Headform Impact Tests - Causes and Solutions |
| INF GR/PS/97 | Durability and repeatability of headform skin |
| INF GR/PS/98 | IHRA/PS decisions for the IHRA/PS legform test procedures - IHRA/PS Working Group (IHRA PS 310) |
| INF GR/PS/99 | Aging Effect of PVC Headform Skin on the Drop Certification Testing |
| INF GR/PS/100 | OICA proposed amendments to INF/GR/PS/86/Rev.2 J - 28 September 2004 |
| INF GR/PS/101 | JAMA Technical Feasibility Study on EEVC/WG17 - Pedestrian Subsystem Test |
| INF GR/PS/102 | Windscreen Tests according to Euro NCAP Protocol (Example) |
| INF GR/PS/103 | [Windscreen & A-pillar testing on one car model] |
| INF GR/PS/104 | Minimum Standard for Type Approval Testing of Active Deployable Systems of the Bonnet / Windscreen Area (CLEPA/OICA) |
| INF GR/PS/105 | Human Biomechanical Responses to support the Design of a Pedestrian Leg Impactor |
| INF GR/PS/106 | Information on the Flexible Pedestrian Legform Impactor (Flex-PLI) from J-MLIT Research |
| INF GR/PS/107 | Knee ligament figure |
| INF GR/PS/108 | Comment for IHRA or GTR regarding Legform Test |
| INF GR/PS/109 | [Flex-PLI as a certification tool] |
| INF GR/PS/110 | DRAFT: Definition of the windscreen reference lines |
| INF GR/PS/111 & Rev 1 | Pedestrian Safety Gtr Preamble [draft and guideline] |
| INF GR/PS/112 | Action plan resulting from the 7th meeting |
| INF GR/PS/113 | Proposed draft gtr on Pedestrian Protection |
| INF GR/PS/114 | Attendance list 7th meeting |
| INF GR/PS/115 & Rev 1 | Draft meeting minutes of the 7th meeting |
| INF GR/PS/116 | Proposed Draft gtr on Pedestrian Protection [working version] |
| INF GR/PS/117 | Proposed Draft gtr on Pedestrian Protection [Proposal for 37th GRSP] |
| INF GR/PS/118 & Rev 1 | Provisional agenda for the 8th meeting |
| INF GR/PS/119 | Proposal from the Chairman to include the history of ISO work in the Preamble under item III. Existing Regulations, Directives, and International Voluntary Standards |
| INF GR/PS/120 | A study on the feasibility of measures relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users - Addendum to Final Report (EC) |
| INF GR/PS/121 | TRANS/WP.29/GRSP/2005/3 incl. amendments of the 37th GRSP session |
| INF GR/PS/122 | GRSP-37-18 – USA Comments on Draft gtr on Pedestrian Head and Leg Protection (TRANS/WP.29/GRSP/2005/3) |
| INF GR/PS/123 | GRSP-37-15 - Japan’s Comment to TRANS/WP.29/GRSP/2005/3 |
| INF GR/PS/124 | GRSP-37-16 - Flex-PLI Technical Evaluation Group (Flex-PLI TEG) Activities |
| INF GR/PS/125 | Short report on comments received during GRSP-37 |
| INF GR/PS/126 | Request for submission of the justifications for PS gtr proposal [task list] |
| INF GR/PS/127 | Pedestrian Protection Phase 2 [EU] |
| INF GR/PS/128 | The need for harmonized legislation on pedestrian protection |
| INF GR/PS/129 | Comparison of the severity between the Japanese regulation based on IHRA and Phase 2 proposal based on EEVC |
| INF GR/PS/130 | Derivation of [head] impact direction; extract from Glaeser 1995 |
| INF GR/PS/131 | Analysis of pedestrian accident situation and portion addressed by this gtr |
| INF GR/PS/132 | GTR Head Tests of US Fleet Vehicles |
| INF GR/PS/133 & Rev.1 | Miniature Damped Accelerometer Series Kyowa ASE-A |
| INF GR/PS/134 | Head Impact Tests in the Centre of the Windscreen |
| INF GR/PS/135 | Definition of Windscreen Lower Reference Line |
| INF GR/PS/136 | Action 10 of INF GR/PS/112: Clarification of values upper legform/bumper |
| INF GR/PS/137 | Definition of High Bumper Vehicles |
| INF GR/PS/138 | Economic Appraisal for Technical Regulation on Pedestrian Protection, focused on head protection |
| INF GR/PS/139 | Action items from the 8th meeting |
| INF GR/PS/140 | IHRA Injury Breakdown (All Ages) |
| INF GR/PS/141 & Rev.1 | Certification Standard for Type Approval Testing of Active Deployable Systems of the Bonnet Area |
| INF GR/PS/142 | Relative humidity of Korea |
| INF GR/PS/143 & Rev.1 | Draft gtr based on INF GR/PS/121 as amended during the 8th meeting |
| INF GR/PS/144 & Rev.1 | Draft meeting minutes of the 8th meeting |
| INF GR/PS/145 | Attendance list 8th meeting |
| INF GR/PS/146 | Flex-PLI TEG Activities |
| INF GR/PS/147 | Proposals from Mr Césari for amendments to the preamble as agreed in the action items INF GR/PS/139 |
| INF GR/PS/148 | Assessment of the FTSS 4.5 kg aluminium headform as a possible alternative for EEVC WG17 |
| INF GR/PS/149 | New Requirement Proposal for the GTR Adult Headform Impactor Specification - Moment of Inertia |
| INF GR/PS/150 | Development of a Head Impact Test Procedure for Pedestrian Protection (Glaeser, 13th ESV Conference, Paris 1991) |
| INF GR/PS/151 | Proposed wording by Japan for the preamble on the headform (damped) accelerometer issue |
| INF GR/PS/152 | Provisional agenda for the 9th meeting |
| INF GR/PS/153 | Explanation of amendments to INF GR/PS/143 resulting in INF GR/PS/143 Rev. 1 |
| INF GR/PS/154 & Rev 1 | Handling Guideline for the EEVC WG17 Legform Impactor (Draft) and (Version 1.0) |
| INF GR/PS/155 | Proposal for a Definition of the Lower Windscreen Reference Line and Justification |
| INF GR/PS/156 | Proposal for Impact Angles for Headform to Windscreen Tests and Justification |
| INF GR/PS/157 | Proposal for HIC Limits for Headform to Windscreen Tests and Justification |
| INF GR/PS/158 | Proposal for New Criteria for Headform Impactor to Bonnet Tests and Justification |
| INF GR/PS/159 | Proposal for a Definition of Vehicles with High Bumpers and Justification |
| INF GR/PS/160 | Revised preamble replacing the preamble in doc. INF GR/PS/143 Rev. 1 |
| INF GR/PS/161 & Rev.1 | EU proposed amendments to doc. INF GR/PS/143 Rev. 1 |
| INF GR/PS/162 | Explanation of EU proposals (in INF GR/PS/161) to amend INF GR/PS/143 Rev. 1 |
| INF GR/PS/163 | SUV - Windshield Head Impacts |
| INF GR/PS/164 | Observation of different windscreen glass fracture modes during headform impactor tests |
| INF GR/PS/165 | Leg feasibility testing |
| INF GR/PS/166 | Relaxation zone and GVWR application for US |
| INF GR/PS/167 | EU field data on crossbeam height |
| INF GR/PS/168 | Relationship between HIC15, HIC36, Peak Acceleration and Pulse duration |
| INF GR/PS/169 | Revised Analysis of Pedestrian Accident Situation and Portion Addressed by this GTR |
| INF GR/PS/170 | Draft preamble: Target population for this gtr |
| INF GR/PS/171 | Draft meeting minutes of the 9th meeting |
| INF GR/PS/172 | Attendance list 9th meeting |
| INF GR/PS/173 | Provisional agenda for the 10th meeting |
| INF GR/PS/174 & Rev.1 | –Euro NCAP test results, Phase 12 – 17, lower leg tests - OICA presentation for Jan 2006 meeting |
| INF GR/PS/175 & Rev.1/2 | Lower/Upper Bumper Reference Lines, Data on existing vehicles - OICA presentation for Jan 2006 meeting |
| INF GR/PS/176 & Rev.1/2 | Headform test data - OICA presentation for Jan 2006 meeting |
| INF GR/PS/177 | IHRA/PS Proposal for the Moment of Inertia of gtr Adult/Child Headform Impactors |
| INF GR/PS/178 | Expected life-saving of introducing the GTR Head Protection Regulation in Japan |
| INF GR/PS/179 | Ongoing Researches on Pedestrian Leg Injuries Assessment Performed by INRETS in Relation with EEVC WG 17 |
| INF GR/PS/180 | OICA position on the change of the definition of the ble reference line |
| INF GR/PS/181 | Lower Extremity Pedestrian Injury in the US: A Summary of PCDS Data (from IHRA/PS 333) |
| INF GR/PS/182 | Factor causing scatter in dynamic certification test results for compliance with EEVC WG17 legform impactor standard (Matsui/Takabayashi, IJCrash 2004 Vol. 9 No. 1 pp. 5–13) |
| INF GR/PS/183 | OICA position on bonnet leading edge 165 mm exemption zone |
| INF GR/PS/184 | Final draft gtr (without preamble) |
| INF GR/PS/185 | Mr Saul letter dated on 3/1/2006 |
| INF GR/PS/186 | NHTSA revision of preamble PS/160 |
| INF GR/PS/187 & Rev 1 | EEVC WG17 report December 1998 and with September 2002 updates |
| INF GR/PS/188 | Draft meeting minutes of the 10th meeting |
| INF GR/PS/189 | Attendance list 10th meeting |

»

Partie B,

Paragraphe 133, modifier comme suit:

«133.		Les sections 1 à 6, qui décrivent … du fémur d’essai utilisé et les essais contre des pare-chocs hauts mais aussi sur les essais effectués avec une tête d’essai.».

Paragraphe 135, modifier comme suit:

«135.		Sous … (RTM) no 9 sur la sécurité des piétons. À l’issue de l’examen, le Groupe de travail a conclu que les questions en suspens seraient examinées par un groupe de travail informel reconstitué.».

Paragraphe 137, modification sans objet en français

Paragraphe 159, modifier comme suit:

«159.	La septième …Les deux dernières questions ont fait l’objet d’un accord de principe, mais la question …».

Ajouter de nouveaux paragraphes 160 et 161, ainsi conçus:

«160.	La huitième réunion du groupe de travail informel s’est tenue les 9 et 10 septembre 2013. La discussion a porté essentiellement sur plusieurs questions en suspens telles que les critères de blessure, les marges de certification du fémur et à l’examen du préambule et du texte réglementaire du RTM no 9.

161.	La neuvième réunion du groupe de travail informel s’est tenue les 16 et 17 décembre. Plusieurs questions y ont été examinées et résolues lors de l’examen final de l’amendement proposé pour le texte du RTM et le règlement no 127 de l’ONU. Une question en suspens, sur les limites de performance des critères de blessure, doit être examinée par le GRSP et toutes les Parties contractantes.».

Les paragraphes 160 à 189 deviennent les paragraphes 162 à 191.

Les paragraphes 190 et 191 deviennent les paragraphes 192 et 193, et sont à modifier comme suit:

«192.	Le groupe de travail informel…pour la certification de la FlexPLI.

193.	Les trois jambes d’essai … en vue de la certification des jambes d’essai souples, tant en ce qui concerne l’ensemble que les éléments constitutifs.».

Le paragraphe 192 devient le paragraphe 194.

Le paragraphe 193 devient le paragraphe 195.

Le paragraphe 194 devient le paragraphe 196.

Le paragraphe 195 devient le paragraphe 197 et est à modifier comme suit:

«197.	Le groupe de travail informel… Et pourtant, l’OICA a montré que les valeurs obtenues obtenus lors d’un exemple d’essai avec la FlexPLI, à partir d’un banc d’essai, n’étaient pas ...».

Le paragraphe 196 devient le paragraphe 198 et est à modifier comme suit:

«198.	Le JASIC a présenté des informations sur les critères d’efficacité et de blessure de la FlexPLI (GTR9-1-05r1, GTR9-1-06r1). La validation … Les limites du moment de flexion du tibia, le ligament latéral interne et le ligament croisé antérieur proposés par le groupe d’évaluation technique sur les FlexPLI ont été présentés aux participants.».

Les paragraphes 197 et 198 deviennent les paragraphes 199 et 200.

Les paragraphes 199 à 201 deviennent les paragraphes 201 à 203 et sont à modifier comme suit:

«201.	À la … FlexPLI dans sa configuration finale utilisée pour les essais comparatifs …

202.	Outre … demande de la NHTSA, le BASt et le JASIC ont expliqué comment, chacun de leur côté, ils obtenaient leur fonction de risque de blessure (GTR9-6-08r1, GTR9-6-26). Étant donné…

203.	Parmi … normalement répartie (GTR9-6-08r1).».

Le paragraphe 202 devient le paragraphe 204.

Les paragraphes 203 à 205 deviennent les paragraphes 205 à 207 et sont à modifier comme suit:

«205.	À … blessure (GTR9-6-08r1). Lors de la même … organisation (GTR9-6-26).

206.	À la … données techniques à la NHTSA (GTR9-7-07), mais sans parvenir … du groupe de travail informel (GTR9-8-11).

207.	Lors d’une recherche … Les dimensions de l’élément de frappe du CVE et de la …».

Le paragraphe 206 devient les paragraphes 208 et 209, qui sont à modifier comme suit:

«208.	Lors ... le risque de blessure avec l’aide de modèles informatiques humains. ... ont permis de comparer les résultats obtenus avec des modèles humains et avec la FlexPLI, dans des conditions équivalentes à celles des essais prescrits dans le RTM. Le BASt a reconnu la bonne corrélation entre le modèle humain FE et la version du modèle GTR, en configuration finale en termes de charge du tibia. Toutefois, la corrélation avec le genou, en particulier pour l’élongation du ligament latéral interne semble pouvoir être encore améliorée. Les membres de l’alliance ont indiqué que la corrélation de réponse entre les deux modèles de simulation (FlexPLI et humaine) ne serait pas considérée comme significative sur le plan statistique (R < 0.8). Par conséquent, il est proposé, sur la base de cette analyse que les limites de seuil du ligament latéral interne soient utilisées à titre indicatif, sans autant constituer un critère de réussite ou d’échec.

209.	À … FlexPLI sur la version finale de la FlexPLI actuellement utilisée (GTR9-7-08). Cette … les mêmes que celles proposées précédemment par le groupe d’experts technique. Le BASt a soulevé la question du mode de validation du modèle FlexPLI par rapport aux précédents modèles d’éléments de frappe (autres que le modèle de production de masse) utilisés pour établir les premières marges de certification dynamique, les jambes principales produisant des valeurs de résultat légèrement différentes des modèles précédents dans les essais de certification inverse.».

Le paragraphe 207 devient le paragraphe 210 et est à modifier comme suit:

«210.	À … des études supplémentaires sont peut-être nécessaires afin d’évaluer la validité de ces seuils sur leur territoire.».

Ajouter de nouveaux paragraphes 211 et 212, ainsi conçus:

«211.	Pour respecter le calendrier de la phase 2, les États-Unis d’Amérique ont proposé à la neuvième session du groupe de travail informel, d’inclure les valeurs de seuil de blessure actuelles dans le RTM ainsi que les courbes de risque de blessure dans le texte réglementaire du RTM en tant qu’options possibles pour les Parties contractantes. Les courbes de risque de blessures seraient utilisées par les Parties contractantes retenant cette option pour déterminer le seuil de blessure, après une évaluation nationale des avantages. Le groupe de travail informel a renvoyé l’examen de ce point au GRSP, afin que toutes les Parties contractantes participent à l’examen et à la décision prise sur cette question.

212.	À la cinquante-quatrième session du GRSP, les Parties contractantes sont convenues de se ménager une marge de manœuvre en ce qui concerne les valeurs de seuil de blessures, qui seraient toutefois limitées aux Parties contractantes n’ayant pas traduit, réglementation ou de normes de protection des piétons dans leur législation nationale, au moment de la phase 2 du RTM no 9. Le Groupe de travail a décidé de conserver les données relatives aux courbes de risque de blessure à titre de référence dans la liste des documents énumérés à la section 7. À titre d’exemple, pour le seuil du moment du tibia, les courbes de risque de blessure sont présentées dans le document GTR9-1-06r1.».

Les paragraphes 208 à 214 deviennent les paragraphes 213 à 219.

Les paragraphes 215 et 216 deviennent les paragraphes 220 et 221 et sont à modifier comme suit:

«220.	Comme … prescriptions de protection des piétons risque de mettre dans la difficulté des constructeurs automobiles qui proposent des voitures de conception particulière. Il faudrait donc … transposition des prescriptions dans le RTM no 9, … dont les véhicules ne sont soumis à aucune prescription en matière de sécurité des piétons mais qui ont prévu de se doter de telles prescriptions.

221.	Sans aucune obligation, il est recommandé aux Parties contractantes n’ayant pas de prescriptions en matière de sécurité des piétons d’appliquer la FlexPLI plutôt que la jambe d’essai du CEVE pendant la … phase 1 du RTM no 9.».

Ajouter un nouveau paragraphe 222, ainsi conçu:

«222.	Le groupe de travail informel a observé que l’utilisation simultanée de la jambe d’essai du CEVE et de la FlexPLI dans différentes prescriptions réglementaires ou en matière d’avis de consommateurs à l’échelle mondiale pouvait conduire à fausser le marché et à alourdir inutilement les contraintes pesant sur les constructeurs. Il est donc recommandé aux Parties contractantes d’imposer le respect de cet amendement le plus tôt possible, en tant qu’option à la discrétion du constructeur automobile. Néanmoins, dans les régions où une législation existe en matière de jambe d’essai du CEVE, les véhicules satisfaisant aux prescriptions de la phase 1 de ladite législation assurent déjà une protection de la partie inférieure des jambes. Lorsque tel est le cas, une analyse des coûts et avantages liés à l’adoption de la FlexPLI peut ne pas être justifiée si elle doit nécessiter une refonte générale des types de véhicules existants. Les Parties contractantes devraient envisager d’exempter les véhicules des prescriptions de la FlexPLI lorsqu’ils ont été conçus pour satisfaire aux prescriptions de la jambe d’essai du CEVE et qu’il est établi qu’ils les respectent.».

Section 6, titre, modifier comme suit:

«6.	Équipe spéciale sur la zone d’impact du pare-chocs (TF-BTA)»

Les paragraphes 217 et 218 deviennent les paragraphes 223 et 224 et sont à modifier comme suit:

«223.	À la demande de l’expert de la Commission européenne, un débat a eu lieu sur l’actuelle zone d’impact du pare-chocs, essentiellement pour l’élément de frappe. La nécessité d’améliorer et d’élargir considérablement la zone d’impact du pare-chocs pour l’élément de frappe a été mise en évidence parce que cette dernière est assez limitée en raison du dessin angulaire, des protubérances et d’autres caractéristiques de l’avant de certains véhicules qui modifient les plans à 60 degrés, lesquels, dans l’actuelle procédure d’essai, déterminent la zone d’essai. Il a été décidé d’examiner tous les aspects de la question en détail en confiant la question à une équipe spéciale chargée de la zone d’impact du pare-chocs (TF-BTA).

224.	Le groupe de travail informel a décidé de créer cette équipe spéciale. Cependant, il a également été convenu qu’en fonction des progrès de l’équipe spéciale, il pourrait être nécessaire, à une phase ultérieure, de tenir des débats distincts sur cette question et sur la FlexPLI. L’équipe spéciale chargée de la zone d’impact du pare-chocs relèverait du groupe informel mais ne devrait pas freiner l’avancée des travaux liés à la FlexPLI, qui reste la principale question dont le groupe est chargé. La direction des débats de l’équipe spéciale a été confiée à l’expert de la Commission européenne.».

Le paragraphe 219 devient le paragraphe 225.

Le paragraphe 220 devient les paragraphes 226 et 227 et est modifié comme suit:

«226.	Pour l’aider dans sa tâche, la Commission européenne s’est assuré les services d’un prestataire extérieur. Les premiers résultats obtenus montrent que, sur les véhicules neufs, la zone d’impact de la jambe d’essai sur le pare-chocs a été réduite. Le prestataire a donc été invité à explorer plus avant les solutions possibles à ce problème, en collaboration avec les parties intéressées.

227.	Les premiers résultats de cette étude ont été présentés lors de trois autres réunions qui se sont tenues entre décembre 2012 et septembre 2013, et ont confirmé la nécessité d’élargir la zone d’essai actuelle, qui est étroite. Néanmoins, il a également été admis qu’effectuer des essais en dehors de la zone prévue sur le pare-chocs pourrait poser d’autres problèmes qui nécessiteraient d’être évalués et pris en compte, si nécessaire. En particulier, la fiabilité des résultats d’essai devrait être étudiée plus avant. Cette question sera donc réexaminée, et soumise à tous les critères d’évaluation nécessaires pour déterminer si, et dans quelle mesure, les actuels et nouveaux éléments de frappe (jambe d’essai du CEVE LFI ou FlexPLI) peuvent être utilisés pour une évaluation de zones situées en dehors de celle des pare-chocs actuels.».

Ajouter un nouveau paragraphe 228 et une nouvelle section 7, ainsi conçus:

«228.	Il a été aussi admis que le TF-BTA ne pourra probablement pas mettre la dernière main aux évaluations nécessaires dans le délai prévu par le groupe de travail informel en ce qui concerne l’introduction de la FlexPLI et transmettra par conséquent une proposition distincte en temps voulu.

7.	Liste des documents examinés par le groupe de travail informel sur la RTM no 9, phase 2

| Cote | Rév. | Titre |
| --- | --- | --- |
| GTR9-C-01 | 1 | Agenda for the constitutional meeting of the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (IG PS2) |
| GTR9-C-02 | 1 | Minutes of the Constitutional Meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9 PH2) |
| GTR9-C-03 |  | Document informel GRSP-49-38: Draft Terms of Reference for the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (IG PS2) |
| GTR9-C-04 | 1 | History of Development of the FlexPLI |
| GTR9-C-05 |  | Review of the FlexPLI TEG Activities |
| GTR9-C-06 |  | Comments on the Draft Terms of Reference for the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (28/10/2011) |
| GTR9-C-07 | 1 | Final Operating Principles and Terms of Reference for the IG GTR9-PH2 |
| GTR9-C-08 |  | TEG document matrix |
| GTR9-1-01 | 1 | Agenda for the 1st meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-1-02 | 1 | Minutes of the 1st meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-1-03 | 1 | Document TF-RUCC-K-03-Rev.1: Work plan of Task Force Review and Update of Certification Corridors (TF-RUCC) |
| GTR9-1-04 |  | FlexPLI Version GTR Prototype SN-02 - Durability Assessment |
| GTR9-1-05 | 1 | Technical Discussion – Biofidelity |
| GTR9-1-06 | 1 | Technical Discussion – Injury Criteria |
| GTR9-1-07 | 1 | Technical Discussion – Benefit |
| GTR9-1-08 | 1 | FlexPLI GTR Status, 1 – 2 December 2011 |
| GTR9-1-09 |  | Document informel WP.29-155-35: Report to the November session of WP.29 on the activities of the IG GTR9-PH2 |
| GTR9-1-10 |  | Changes to Flex PLI GTR Since Prototype Build, Status Dec. 2010 |
| GTR9-1-11 |  | Pendulum Test Scatter |
| GTR9-1-12 |  | Document informel GRSP-49-23: Update on Pedestrian Leg Testing |
| GTR9-2-01 | 1 | Agenda for the 2nd meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-2-02 | 1 | Agenda for the 2nd meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) (version définitive) |
| GTR9-2-03 |  | Proposal for a Modification of the Bumper Test Area for Lower and Upper Legform to Bumper Tests |
| GTR9-2-04 | 1 | Robustness of SN02 prototype test results - Revision 1 |
| GTR9-2-05 |  | Comparison of Filter Classes for FlexPLI |
| GTR9-2-06 |  | Technical Specification and PADI |
| GTR9-2-07 | 1 | Technical Discussion – Benefit (Update of document GTR9-1-07 Rev. 1) |
| GTR9-2-08 |  | FlexPLI gtr meeting actions |
| GTR9-2-09 |  | FlexPLI gtr – FE model v2.0 |
| GTR9-2-10 | 2 | FlexPLI Comparison - test experiences with different impactors (completed during the 3rd meeting) |
| GTR9-2-11 |  | Document informel WP.29-156-11: First progress report of the IWG GTR9-PH2 |
| GTR9-2-12 |  | Re-examination of Number of Pedestrians by Injury Severity |
| GTR9-2-13 |  | FLEX PLI Update for Alliance of Automobile Manufacturers |
| GTR9-2-14 |  | Updated Japan Progress Report: Review and Update Certification Test Corridors and Test Methods (added pendulum Test data) |
| GTR9-3-01 | 1 | Agenda for the 3rd meeting of the IWG GTR9-PH2 (version définitive) |
| GTR9-3-02 | 1 | Minutes of the 3rd meeting of the IWG GTR9-PH2 (version définitive) |
| GTR9-3-03 |  | Document informel GRSP-51-15: Draft second progress report of the IWG GTR9-PH2 |
| GTR9-3-04 |  | Flex PLI GTR User Manual Rev. C |
| GTR9-3-05 |  | FlexPLI Prototype SN04 Robustness Test results |
| GTR9-3-06 |  | Proposal for a future vehicle test matrix |
| GTR9-4-01 | 1 | Agenda for the 4th meeting of the IWG GTR9-PH2 (version définitive) |
| GTR9-4-02 | 1 | Minutes of the 4th meeting of the IWG GTR9-PH2 (version définitive) |
| GTR9-4-03 | 3 | Status of activity list items |
| GTR9-4-04 |  | 1994 EEVC WG10 Report |
| GTR9-4-05 |  | 1996 EEVC WG10 report to the 15th ESV conference |
| GTR9-4-06 |  | 1998/2002 EEVC WG17 Report |
| GTR9-4-07 |  | TF-RUCC Activity Report 6 Sept. 2012 |
| GTR9-4-08 |  | Guidelines To Conduct FlexPLI Round Robin Car Test Smoothly and Effectively |
| GTR9-4-09 |  | FlexPLI Round Robin Test Results |
| GTR9-4-10 |  | Document informel WP.29-157-16: Proposal for the establishment of Special Resolution No. 2 on description and performance of test tools and devices necessary for the assessment of compliance |
| GTR9-4-11 |  | Investigation of the Influences of Friction within the Inverse Certification Test Setup |
| GTR9-4-12 |  | Report addressing the Pedestrian Research performed by JASIC |
| GTR9-4-13 |  | JP Research Summary: JASIC Flex Injury Estimate |
| GTR9-4-14 |  | Comparison of FlexPLI Performance in Vehicle Tests with Prototype and Series Production Legforms |
| GTR9-4-15 |  | Document informel WP.29-157-21: Second progress report of the IWG GTR9-PH2No. 9 |
| GTR9-4-16 | 1 | Pedestrian Lower Extremity Injury Risk - Revision 1 |
| GTR9-4-17 |  | FlexPLI Round Robin Car Test Schedule |
| GTR9-4-18 |  | FlexPLI vs. EEVC LFI Benefit Estimation |
| GTR9-4-19 |  | Overview of NHTSA Pedestrian Activities |
| GTR9-4-20 |  | Validation of pedestrian lower limb injury assessment using subsystem impactors (IRCOBI conference, 12th – 14th Sept. 2012) |
| GTR9-4-21 |  | OSRP Pedestrian Lower Leg Response Research test series |
| GTR9-4-22 |  | Checklist for Vehicle Testing |
| GTR9-5-01 | 1 | Agenda for the 4th meeting of the IWG GTR9-PH2 (version définitive) |
| GTR9-5-02 | 1 | Minutes of the 5th meeting of the IWG GTR9-PH2 (version définitive) |
| GTR9-5-03 |  | Pedestrian injuries by source: serious and disabling injuries in US and European cases (Mallory et al. Paper for 56th AAAM Annual Conference) |
| GTR9-5-04 |  | Flex PLI GTR User Manual Rev. D, Oct. 2012 |
| GTR9-5-05 | 2 | FlexPLI - Round Robin Tests |
| GTR9-5-06 |  | Document informel WP29-158-28: Draft 3rd progress report |
| GTR9-5-07 | c2 | Discussion on Feasibility of FlexPLI Countermeasures |
| GTR9-5-08 |  | Proposal for Procedure to Process FlexPLI Measurements in Rebound Phase |
| GTR9-5-09 |  | Applicability Information |
| GTR9-5-10 |  | FlexPLI Durability Against Larger Vehicles |
| GTR9-5-11 |  | FlexPLI Repeatability in Car Tests |
| GTR9-5-12 |  | Experimental Validation of Human and FlexPLI FE Models |
| GTR9-5-13 |  | FlexPLI vs. EEVC LFI Correlation |
| GTR9-5-14 |  | Benefit and Cost; Additional Analysis based on GTR9-2-07r1 |
| GTR9-5-15 |  | Moving Ram Friction Effect |
| GTR9-5-16 | 1 | Round Robin Test Result (E-Leg) |
| GTR9-5-17 |  | FlexPLI Test Results (SN-03) |
| GTR9-5-18 |  | Flex PLI Logbook for the IG GTR9-PH2 Round Robin Tests |
| GTR9-5-19 |  | Estimation of Cost Reduction due to Introduction of FlexPLI within GTR9 |
| GTR9-5-20 |  | Verification of draft FlexPLI prototype impactor limits and application to FlexPLI serial production level |
| GTR9-5-21 |  | US Round Robin Test Status |
| GTR9-5-22 |  | Information on vehicle data used in NHTSA's studies |
| GTR9-5-23 | c | Initial comments of OICA representatives to the 5th IWG GTR9-PH2 meeting in response to document GTR9-5-20 |
| GTR9-5-24 |  | Height tolerance for pedestrian protection |
| GTR9-5-25 |  | Flex PLI Inverse Test Setup - Moving Ram Friction |
| GTR9-5-26 |  | Investigation of the Influences of Friction within the Inverse Certification Test Setup of the FlexPLI - Lower Legform Impactor |
| GTR9-5-27 |  | Clarification of Injury Threshold Determination Process Used by JAMA |
| GTR9-5-28 |  | Operating Principles and Terms of Reference for the IWG GTR9-PH2, updated version 5th meeting |
| GTR9-5-29 |  | Draft gtr No 9 amendment, version 2012-12-06 |
| GTR9-5-30 |  | Discussion of the Rebound Issue, ACEA comments |
| GTR9-5-31 | 1 | FlexPLI version GTR drawing package |
| GTR9-6-01 | 1 | Agenda for the 6th meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-6-02 | 2 | Minutes of the 6th meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-6-03 |  | FlexPLI Testing: Propelling Accuracy |
| GTR9-6-04 |  | Guidelines for the development of drawings for a test tool to be added as an Addendum to UN Mutual Resolution No. 1 (M.R.1) - (ECE/TRANS/WP.29/1101) |
| GTR9-6-05 |  | Schedule to prepare an Addendum for FlexPLI for the M.R.1 |
| GTR9-6-06 |  | FlexPLI gtr User Manual Rev. E 2013 |
| GTR9-6-07 |  | Definition of FlexPLI Biofidelic Assessment Interval |
| GTR9-6-08 | 1 | Derivation of FlexPLI thresholds |
| GTR9-6-09 |  | FlexPLI Drawings |
| GTR9-6-10 |  | FlexPLI Pre- & Post-Test Procedure |
| GTR9-6-11 |  | Consideration of the Rebound Phase |
| GTR9-6-12 |  | Validation of Flex-gtr model |
| GTR9-6-13 |  | Proposal for a wording to consider tolerances of the normal ride height |
| GTR9-6-14 | 1 | FlexPLI Round Robin Testing |
| GTR9-6-15 | 1 | Summary JPR Report Evaluating the Methodology and Assumptions Made in Doc. GTR9-5-14 and GTR9-5-19 |
| GTR9-6-16 |  | JPR Report Evaluating the Methodology and Assumptions Made in Doc. GTR9-5-14 and GTR9-5-19 |
| GTR9-6-17 |  | Large Truck/SUV Challenges |
| GTR9-6-18 |  | FlexPLI Round Robin Test Results |
| GTR9-6-19 | 1 | FlexPLI Round Robin Test Results |
| GTR9-6-20 |  | Discussion on Impactor Thresholds |
| GTR9-6-21 |  | Flex-PLI Rebound Issue: Industry Proposal (Update) |
| GTR9-6-22 |  | FlexPLI Drawing Review (Surface Level) |
| GTR9-6-23 | 2 | FlexPLI Drawings Review |
| GTR9-6-24 |  | Durability Study SN-03 |
| GTR9-6-25 |  | Comments on GTR9-6-15(JP research review of JASIC & BASt FlexPLI injury reduction estimate) |
| GTR9-6-26 |  | Development of Injury Probability Functions for the Flexible Pedestrian Legform Impactor |
| GTR9-6-27 |  | Comments on Alliance and JP Research Documents (GTR9-6-15 and GTR9-6-16) |
| GTR9-6-28 |  | Certification test results of the OEM legform used in document GTR9-6-20 |
| GTR9-7-01 | 1 | Agenda for the 7th meeting of the IWG GTR9-PH2 (version définitive) |
| GTR9-7-02 | 1 | Minutes of the 7th meeting of the IWG GTR9-PH2 (version définitive) |
| GTR9-7-03 |  | Draft running order of the provisional agenda |
| GTR9-7-04 |  | Information on drawing package kindly provided by Humanetics |
| GTR9-7-05 | c | Result of drawing review (surface level) |
| GTR9-7-06 | c | Result of manual review |
| GTR9-7-07 |  | Injury Probability Function for Tibia Fracture and MCL Failure |
| GTR9-7-08 |  | Development of Flex-GTR master leg FE model and evaluation of validity of current threshold values |
| GTR9-7-09 |  | Flex-GTR Master Leg Level Impactor Test Data - Pendulum Test |
| GTR9-7-10 |  | FlexPLI Logbook - legform SN-01 |
| GTR9-7-11 |  | FlexPLI Logbook - legform SN-03 |
| GTR9-7-12 |  | FlexPLI Logbook - legform E-Leg |
| GTR9-7-13 |  | FlexPLI Rebound Phase |
| GTR9-7-14 |  | Detailed review of drawing package and itemized check against master leg impactor SN03 |
| GTR9-7-15 |  | BASt comments on GTR9-7-13:JASIC position on FlexPLI rebound phase |
| GTR9-7-16 | 1 | Collation of FlexPLI Pendulum Certification Test Results |
| GTR9-7-17 | 1 | Collation of FlexPLI Inverse Certification Test Results |
| GTR9-8-01 | 1 | Agenda for the 8th meeting of the IWG GTR9-PH2 (version définitive) |
| GTR9-8-02 |  | Minutes of the 8th meeting of the IWG GTR9-PH2 (projet) |
| GTR9-8-03 | 1 | GTR9 – Draft Working Document of IG GTR9 PH2; Version 1, 04 Sept. 2013 |
| GTR9-8-04 |  | GTR9 – Draft Preamble of IG GTR9 PH2; Version 1, 04 Sept. 2014 |
| GTR9-8-05 |  | (not used) |
| GTR9-8-06 |  | OICA comments on the draft text, based on document GRSP-53-29 |
| GTR9-8-07 |  | Proposed Title Block for Regulation Drawings |
| GTR9-8-08 | 1 | Comments to JAMA presentation GTR9-7-06c and proposed changes, FlexPLI gtr Manual |
| GTR9-8-09 |  | Comments to Cellbond Flex PLI Drawing Check Document GTR9-6-23 |
| GTR9-8-10 |  | Comments to JASIC's Comments Provided with Document GTR9-7-05c |
| GTR9-8-11 |  | Comparison of Effect of Different Approaches on Injury Risk Functions |
| GTR9-8-12 |  | Possible Influence of Temperature and Humidity on the FlexPLI Behavior |
| GTR9-8-13 |  | FlexPLI Manual: FlexPLI Preparation before Car Testing |
| GTR9-8-14 |  | Request for Transitional Provisions for FlexPLI Usage |
| GTR9-8-15 |  | FlexPLI Biofidelic Assessment Interval (BAI): Open Issues |
| GTR9-8-16 |  | Change to foam flesh used by EEVC lower & upper legforms |
| GTR9-8-17 |  | FlexPLI Version gtr - Testing of Vehicles with Different Bumper Systems |
| GTR9-8-18 |  | Femur Certification Corridors for the Inverse Test (Zero Cross Timing) |
| GTR9-8-19 |  | Femur Certification Corridors for the Pendulum Test (Zero Cross Timing) |
| GTR9-9-01 | 1 | Agenda for the 8th meeting of the IWG GTR9-PH2 (projet) |
| GTR9-9-02 |  | (Minutes of the 9th Meeting, not yet available) |
| GTR9-9-03 |  | FlexPLI weight tolerances, Reduction of proposed weight tolerances |
| GTR9-9-04 | 1 | Lower Legform Test Area, Justification of the Need for a Relaxation Zone |
| GTR9-9-05 |  | Proposal of 01 series of amendments to Regulation No. 127: Transitional provisions |
| GTR9-9-06 |  | Proposed amendments of the three-point bending certification test figure |
| GTR9-9-07 | 1 | FlexPLI gtr User Manual Rev. F (Draft) 2013 |
| GTR9-9-08 | 1 | Updates to Flex PLI Manual Rev E to Rev F |
| GTR9-9-09 |  | Max and Min Femur Certification Analysis FlexPLI |
| GTR9-9-10 |  | FlexPLI Weight Tolerance Review |
| GTR9-9-11 |  | Reviewed FlexPLI version GTR drawing package |
| GTR9-9-12 |  | Details of Drawing Updates to Flex gtr No. 9 Regulation Drawings |
| GTR9-9-13 |  | Flesh Neoprene Corridor FlexPLI |
| GTR9-9-14 |  | Dimensional Tolerance Review FlexPLI |
| GTR9-9-15 |  | Confor Foam Change [for EEVC Impactors] |
| GTR9-9-16 |  | Flex PLI Drawing Review |
| GTR9-9-17 |  | Legform Tests, Results from Round 2, FlexPLI |

»

Texte du Règlement (Partie II),

Paragraphes 3.23 et 3.24, supprimer les crochets

Paragraphe 5.1.1, modifier comme suit:

«5.1.1	Lors … dépasser [22 mm], et … dépasser [13 mm]. La … dépasser [340 Nm]. … au total jusqu’à 264 mm … pas dépasser [380 Nm] … le juge approprié.».

Paragraphe 6.3.1.1, modifier comme suit:

«6.3.1.1	… de 13,2 ± [0,4 kg]. Une fois assemblés dans l’élément de frappe…».

Paragraphe 6.3.1.1.3, modifier comme suit:

«6.3.1.1.3	Les … doivent être respectivement de 2,46 ± 0,12 kg et de 2,64 ± 0,13 kg … sans garnissage doit être de 4,28 ± 0,21 kg. … du tibia sans garnissage doit être de 9,38 [± 0,3] kg. ...».

La figure 15 b) est supprimée.

Ajouter une nouvelle figure 15 b), ainsi conçue:

«b)	Feuilles de néoprène

»

La figure 26 est supprimée.

Ajouter une nouvelle figure 26, ainsi conçue:

«Figure 26
…

»

Adoptée sur la base du document GRSP-54-34-Rev.1 (voir par. 9)

Rapport final du groupe de travail informel en charge de la phase 2 du RTM no 9 (IWG GTR9 - PH2)

Table des matières

I.	Introduction

II.	Objectif du groupe de travail informel

III.	Historique

Annexe 1 –	Mandat

Appendice – Liste des activités

Annexe 2 – Rapports au WP.29

Appendice – Documents de référence utilisés par le groupe de travail informel

1.	Le but du présent rapport est de complémenter les informations de procédures relatives à l’élaboration de la phase 2 du RTM no 9 contenues dans la première partie (Exposé des motifs techniques et justification) du document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/
2013/25 et de fournir des détails supplémentaires concernant le groupe de travail informel.

2.	Pour obtenir des informations sur l’argumentation technique justifiant l’élaboration de l’amendement, veuillez consulter la première partie du document ECE/TRANS/WP.29/
GRSP/2013/25.

I.	Introduction

3.	Le Groupe de travail a décidé de mettre sur pied un groupe informel sur la phase 2 de la sécurité des piétons chargé de formuler des propositions d’amendements au RTM no 9 en ce qui concerne l’introduction de la jambe d’essai souple (Flex-PLI) (ECE/TRANS/ WP.29/AC.3/24, ECE/TRANS/WP.29/1079, par. 101).

4.	Le Groupe d’évaluation technique Flex-PLI (Flex-TEG) est actif depuis septembre 2005. Les résultats de ses activités d’évaluation ont permis au Japon de soumettre des propositions d’amendements à la phase 2 du RTM no 9 ainsi qu’au projet de Règlement ONU sur la sécurité des piétons no 9 (phase 2).

5.	Lors de la quarante-neuvième session du GRSP, certaines délégations ont émis des réserves en ce qui concerne l’introduction de la jambe d’essai souple et ont demandé que soit mis sur pied un groupe informel chargé d’aborder les questions connexes et d’élaborer des propositions d’amendements au RTM no 9.

6.	Le GRSP a décidé de demander l’accord du WP.29 et de l’AC.3 pour charger un nouveau groupe informel de régler les questions en suspens en ce qui concerne l’introduction simultanée de la jambe d’essai Flex-PLI dans la phase 2 du RTM no 9 et dans le projet de Règlement ONU sur la sécurité des piétons. Le Forum mondial a décidé de créer ce groupe informel sous réserve que le texte approprié du mandat de ce groupe lui soit communiqué (ECE/TRANS/WP.29/1091, par. 36 et 100).

II.	Objectif du groupe de travail informel

7.	Le groupe de travail informel en charge de la phase 2 du RTM no 9 (GTR9-PH2) a pour principal objectif d’élaborer un projet de proposition de modification du RTM no 9 – phase 2 sur la sécurité des piétons en introduisant la jambe d’essai Flex-PLI en tant qu’instrument d’essai harmonisé unique pour améliorer la protection de la partie inférieure des jambes des piétons.

8.	Le groupe de travail informel ne se limitera pas à élaborer des propositions d’amendements au RTM no 9, mais il s’attachera aussi à préparer une proposition complémentaire de modification du projet de Règlement ONU no 127 sur la sécurité des piétons.

9.	Les travaux du groupe de travail informel GTR9-PH2 porteront sur les questions énumérées à l’appendice 1 du mandat (voir l’annexe 1 au présent document).

10.	Le groupe informel a également examiné d’autres propositions destinées à améliorer et/ou à clarifier certains aspects de la procédure de l’essai avec jambe factice.

III.	Historique

11.	À la 154e session du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et à la trente-deuxième session du Comité exécutif de l’Accord de 1998 (AC.3), il avait été décidé de charger un nouveau groupe informel de régler les questions en suspens liées à l’intégration simultanée de la jambe d’essai FlexPLI dans la phase 2 du RTM no 9 et dans le projet de Règlement sur la sécurité des piétons, sous réserve de la soumission d’un mandat adéquat au WP.29 et à l’AC.3 (document ECE/TRANS/ WP.29/1091, par. 36 et 100).

12.	Le Japon et l’Allemagne ont informé le Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules et le Comité exécutif de l’Accord de 1998 que ce groupe de travail informel intitulé «IG GTR9 − Phase 2» serait coparrainé par leurs deux pays..

13.	Le groupe de travail informel a commencé ses travaux le 3 novembre 2011 en tenant une réunion constituante organisée à Bonn (Allemagne) pour mettre sur le papier un projet de mandat, des principes de fonctionnement, un calendrier et un plan de travail. À cette occasion, les participants ont accepté la proposition du Japon et de l’Allemagne tendant à ce que le groupe de travail informel soit géré par l’Allemagne (présidence), le Japon (vice-présidence) et l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA) (secrétariat).

14.	À la 155e session du Forum mondial et à la trente-troisième session du Comité exécutif de l’Accord de 1998, le Japon et l’Allemagne ont informé les délégations des activités en cours au sein du groupe de travail informel chargé de la phase 2 du RTM no 9 (document WP.29-155-35). Les délégués ont été informés de la réunion constituante et de la gestion du groupe. Il était prévu de tenir la première réunion les 1er et 2 décembre 2011 pour entamer les discussions techniques et mettre la dernière main au projet de mandat et au plan de travail qui devaient être soumis au GRSP en décembre 2011.

15.	La première réunion du groupe de travail informel s’est tenue les 1er et 2 décembre 2011, à Genève (Suisse). Les discussions techniques ont débuté et le mandat, les principes de fonctionnement, le calendrier et le plan de travail ont été finalisés en vue d’être soumis au GRSP en décembre 2011. Le premier rapport d’activité a été soumis au GRSP en décembre 2011, au WP.29 à l’occasion de sa 156e session et à l’AC.3 à sa trente-quatrième session, en mars 2012. À sa 156e session, le WP.29 a approuvé en principe le mandat susmentionné, en attendant l’adoption du rapport de la session de décembre 2011 du GRSP. L’AC.3 a approuvé en principe le mandat du groupe de travail informel et a demandé au secrétariat de faire distribuer le document WP.29-156-11 sous une cote officielle pour juin 2012.

16.	La deuxième réunion du groupe de travail informel s’est tenue les 28 et 29 mars 2012 à Osaka (Japon). Les débats ont notamment porté sur les aspects techniques, y compris l’analyse des accidents et des avantages. Les activités relatives à la poursuite du perfectionnement des procédures d’homologation ont été aussi placées au premier rang des priorités. Au titre d’un autre point inscrit au programme de travail, une équipe spéciale a été créée pour mener des travaux concernant la zone d’impact du pare-chocs pour la jambe d’essai.

17.	Le deuxième rapport d’activité a été soumis au GRSP en mai 2012, au WP.29 pour sa 157e session et à l’AC.3 pour sa trente-cinquième session, en juin 2012. Le premier rapport d’activité (ECE/TRANS/WP.29/2012/58) et le mandat, y compris les principes de fonctionnement, le calendrier et le plan de travail ont été adoptés au cours des sessions susmentionnées. Le deuxième rapport d’activité (document ECE/TRANS/WP.29-157-21) a été distribué sous une cote officielle pour novembre 2012.

18.	La troisième réunion du groupe informel a eu lieu les 29 et 30 mai 2012, à Paris (France). Les principaux sujets abordés au cours de la réunion ont touché aux données traumatologiques relatives aux accidents impliquant des piétons, à l’évaluation des coûts et avantages et à l’établissement des marges d’homologation.

19.	La quatrième réunion du groupe informel a eu lieu du 17 au 19 septembre 2012 à Washington (États-Unis d’Amérique). Le groupe a poursuivi les discussions qu’il avait entamées à la troisième réunion, en se concentrant tout particulièrement sur la mise au point définitive des marges d’homologation et sur l’évaluation des coûts et avantages en vue de l’introduction de la jambe d’essai FlexPLI. Un rang de priorité élevé a été accordé à la définition du projet aux fins de la mise en place d’un programme international d’essai de véhicules utilisant la FlexPLI.

20.	Le projet de troisième rapport d’activité a été présenté au WP.29 à sa 158e session et à l’AC.3 à sa trente-sixième session. L’AC.3 a demandé au secrétariat de diffuser le projet de troisième rapport d’activité (WP.29-158-28) sous une cote officielle pour examen à sa session suivante et a adopté le deuxième rapport d’activité (ECE/TRANS/WP.29/ 2012/120).

21.	La cinquième réunion a eu lieu les 6 et 7 décembre 2012 à Bergisch Gladbach (Allemagne). Elle a principalement porté sur un examen de l’analyse coûts-avantages, un échange d’informations sur les premiers résultats de la répétabilité et de la reproductibilité des essais de la jambe FlexPLI avec véhicule et une discussion sur les valeurs de seuil applicables aux critères de blessure. En outre, le groupe de travail informel a décidé de demander au GRSP ainsi qu’au WP.29 et à l’AC.3 d’approuver une prorogation de son mandat (calendrier des activités) de manière que soient pris en compte tous les résultats des essais en vue de la modification du RTM.

22.	Au sujet du lancement de la phase 2 du RTM sur la sécurité des piétons d’après le mandat initial (calendrier des activités), les participants à la 159e session du WP.29 et à la trente-septième session de l’AC.3 ont pris note du fait que le GRSP avait adopté le mandat révisé du groupe de travail informel, tel que reproduit dans l’annexe II de son rapport (ECE/TRANS/WP.29/ GRSP/52). Le Forum mondial a approuvé la prorogation du mandat du groupe de travail jusqu’en juin 2014 (adoption prévue lors de la session de l’AC.3) et, en principe, le mandat révisé, en attendant l’adoption du rapport du GRSP sur sa session de décembre 2012 lors de la 160e session du Forum mondial en juin 2013.

23.	Le troisième rapport d’activité (ECE/TRANS/WP.29/2013/36) a été présenté à la 159e session du Forum mondial et à la trente-septième session de l’AC.3 avec les modifications proposées par le GRSP (WP.29-159-20) à sa session de décembre 2012. L’AC.3 a adopté le document ECE/TRANS/WP.29/2013/36, tel que modifié par l’annexe III du rapport du Forum mondial (ECE/TRANS/WP.29/1102).

24.	La sixième réunion du groupe de travail informel a eu lieu à Washington les 19 et 20 mars 2013. Le groupe de travail a décidé de la marche à suivre pour l’examen de la liasse de plans de la jambe d’essai FlexPLI en vue d’établir l’additif à la Résolution mutuelle no 1 (RM1). La réflexion au sujet de la controverse portant sur les études coûts-avantages a été menée à terme et il y a eu un échange d’informations sur les résultats obtenus par divers régions et laboratoires en matière de répétabilité et de reproductibilité des essais avec véhicule.

25.	Le projet de quatrième rapport d’activité du groupe de travail informel a été présenté à la cinquante-troisième session du GRSP. On a appris que le groupe de travail avait fait des progrès satisfaisants et qu’il serait en mesure de soumettre une proposition officielle à la session de décembre du GRSP, même s’il subsisterait peut-être quelques incertitudes quant aux valeurs de seuil pour les critères de blessure. Le GRSP a décidé de reprendre l’examen de cette question en se fondant sur une proposition soumise par le groupe de travail informel.

26.	À sa 160e session, le Forum mondial a été informé par le représentant des États-Unis d’Amérique que le GRSP était prêt à recommander l’amendement 2 (phase 2) au RTM sur la sécurité des piétons, visant à inclure la Flex-PLI et que la définition du point d’impact de la tête d’essai serait incluse à la fois dans la procédure relative au RTM no 9 et dans le Règlement no 127 de l’ONU. Le représentant des États-Unis a en outre annoncé la soumission d’un amendement 1 (phase 1) au RTM sur la sécurité des piétons, relatif à une définition actualisée du point d’impact de la tête d’essai.

27.	À la même session, le représentant du Japon, Vice-Président du groupe de travail informel chargé de la phase 2 du RTM no 9, a présenté le quatrième rapport d’activité du groupe ainsi qu’un exposé. Il a confirmé les progrès réalisés par le groupe et a annoncé qu’une proposition officielle visant à insérer la jambe d’essai FlexPLI serait soumise à la session de décembre 2013 du GRSP. L’AC.3 a adopté le quatrième rapport d’activité et a chargé le secrétariat de le faire distribuer sous une cote officielle à sa session de novembre 2013.

28.	La septième réunion du groupe de travail informel s’est tenue le 3 juillet 2013, par téléphone et par Internet. À cette occasion, le groupe s’est penché sur plusieurs questions, comme les valeurs de seuil pour les critères de blessure, la définition d’une phase de rebond et les tolérances applicables aux résultats de la jambe d’essai FlexPLI pendant la phase de projection. Les deux dernières questions ont fait l’objet d’un accord de principe mais la question relative aux valeurs de seuil est encore en suspens. Le groupe de travail a également convenu d’effectuer, au titre d’un autre point inscrit à son programme de travail, une analyse de la nécessité et de la possibilité d’inclure des marges d’homologation pour le moment de flexion du fémur.

29.	La huitième réunion du groupe de travail informel s’est tenue les 9 et 10 septembre 2013. Les débats ont essentiellement porté sur des questions en suspens, telles que les critères de blessure, les marges d’homologation applicables au fémur et le réexamen des parties introductives et réglementaires du RTM no 9.

30.	La neuvième réunion du groupe de travail informel s’est tenue les 16 et 17 décembre 2013. À cette occasion, le groupe a étudié des questions en suspens et les a résolues lors du dernier réexamen de la proposition d’amendement aux textes du RTM et du Règlement no 127. Une question restée en suspens concernant les limites de performance des critères de blessure doit être traitée par le GRSP avec la participation de toutes les Parties contractantes.

31.	À la cinquante-quatrième session du GRSP, les Parties contractantes ont étudié la possibilité de se ménager une marge de manœuvre en ce qui concerne les valeurs de seuil des blessures, qui serait toutefois limitée aux Parties contractantes n’ayant pas traduit de réglementation ou de normes de protection des piétons dans leur législation nationale, au moment de la phase 2 du RTM no 9. L’OICA s’est dite préoccupée par cette approche, faisant valoir qu’elle n’était pas pleinement conforme avec les principes d’harmonisation mondiale, et a recommandé de solliciter l’avis de l’AC.3 à ce sujet. Le GRSP est convenu de renvoyer le projet de modification de la phase 2 du RTM à la session de juin 2014 de l’AC.3 dans l’attente de sa décision quant à savoir si la formulation proposée était acceptable pour les Parties contractantes à l’Accord de 1998.

Annexe 1 – Mandat

A.	Introduction

1.	Le GRSP a décidé de créer un groupe informel sur la phase 2 de la sécurité des piétons chargé de formuler des propositions d’amendements au RTM no 9 en ce qui concerne l’introduction de la jambe d’essai souple (Flex-PLI) (ECE/TRANS/ WP.29/AC.3/24 et ECE/TRANS/WP.29/1079, par. 101).

2.	Le Groupe d’évaluation technique Flex-PLI (Flex-TEG) est actif depuis septembre 2005. Les résultats de ses activités d’évaluation ont permis au Japon de soumettre des propositions d’amendements à la phase 2 du RTM no 9 ainsi qu’au projet de Règlement ONU sur la sécurité des piétons no 9 (phase 2). Lors de la quarante-neuvième session du GRSP, certaines délégations ont émis des réserves en ce qui concerne l’introduction de la jambe d’essai souple et ont demandé que soit mis sur pied un groupe de travail informel chargé d’aborder les questions connexes et d’élaborer des propositions d’amendements au RTM no 9.

3.	Le GRSP a décidé de demander l’accord du WP.29 et de l’AC.3 pour charger un nouveau groupe informel de régler les questions en suspens en ce qui concerne l’introduction simultanée de la jambe d’essai Flex-PLI dans la phase 2 du RTM no 9 et dans le projet de Règlement ONU sur la sécurité des piétons. Le Forum mondial a décidé de créer ce groupe informel sous réserve que le texte approprié du mandat de ce groupe lui soit communiqué (ECE/TRANS/WP.29/1091, par. 36 et 100).

B.	Objectif du groupe de travail informel

4.	Le groupe de travail informel en charge de la phase 2 du RTM no 9 (GTR9-PH2) a pour principal objectif d’élaborer un projet de proposition de modification du RTM no 9 − phase 2 sur la sécurité des piétons en introduisant la jambe d’essai Flex-PLI en tant qu’instrument d’essai harmonisé unique pour améliorer la protection de la partie inférieure des jambes des piétons.

5.	Le groupe de travail informel ne se limitera pas à élaborer des propositions d’amendements au RTM no 9, mais il s’attachera aussi à préparer une proposition complémentaire de modification du projet de Règlement ONU sur la sécurité des piétons.

6.	Le groupe de travail informel pourrait aussi examiner d’autres propositions destinées à améliorer et/ou à clarifier certains aspects de la procédure de l’essai avec jambe factice.

7.	Les travaux du groupe de travail informel GTR9-PH2 porteront sur les questions énumérées à l’appendice I du présent document.

C.	Plan de travail et calendrier

Mai 2011			Proposition de projet de mandat au GRSP (document informel)

June 2011	Le GRSP demande l’accord du WP.29 et de l’AC.3 pour mettre en place un nouveau groupe de travail informel sur la protection des piétons

3 novembre 2011			Séance constituante du groupe de travail informel GTR9-PH2

(Bonn, Allemagne)

Novembre 2011			Rapport au WP.29 sur les activités du groupe de travail informel

1er et 2 décembre 2011 (Genève, Suisse)	Première réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2

Décembre 2011			Présentation du rapport d’activité au GRSP, soumission du projet de mandat au WP.29

Mars 2012			Présentation du rapport d’activité au WP.29 et adoption du mandat par l’AC.3

28 et 29 mars 2012 (Osaka, Japon)			Deuxième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2
Mai 2012			Présentation du rapport d’activité au GRSP

29 et 30 mai 2012 (Paris, France)			Troisième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2
Juin 2012			Présentation du rapport d’activité au WP.29

17-19 septembre 2012			Quatrième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2

(Washington, États-Unis)

Novembre 2012			Présentation du projet de rapport d’activité au WP.29

6-7 décembre 2012			Cinquième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2

(Bergisch Gladbach, Allemagne)

Décembre 2012			Présentation du rapport d’activité et soumission de documents informels au GRSP

Mars 2013			Présentation du rapport d’activité au GRSP

19-20 mars 2013			Sixième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2

(Washington, États-Unis)

May 2013	Présentation du projet de rapport d’activité et soumission de documents informels au GRSP pour examen

Juin 2013			Présentation du rapport d’activité au WP.29

3 juillet 2013			Septième réunion (WebEx) du groupe de travail informel GTR9-PH2

9-10 septembre 2013			Huitième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2

(Paris, France)

Novembre 2013			Présentation du projet de rapport d’activité au WP.29

16 et 17 décembre 2013			Neuvième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2

(Genève, Suisse)

Décembre 2013			Présentation du rapport final et soumission d’une proposition officielle au GRSP, adoption par le GRSP

Juin 2014			Adoption par le WP.29

※ Des réunions supplémentaires (y compris des réunions virtuelles) pourraient se tenir en fonction de l’avancement des débats et de la décision du groupe de travail informel.

Calendrier général

Appendice – Liste des activités

Les principales tâches dont devra s’acquitter le groupe de travail informel en ce qui concerne la phase 2 du RTM no 9 sont notamment:

1.	Examen des points en suspens:

a)	Examen des activités du groupe Flex-TEG ( pour définir une vision commune;

b)	Évaluation de la biofidélité (comparaison entre la jambe d’essai souple FlexPLI et l’élément de frappe tibia du CEVE);

c)	Évaluation des coûts et avantages (réduction des traumatismes et avantages supplémentaires par rapport à l’élément de frappe tibia du CEVE);

d)	Caractéristiques techniques (croquis) et manuel sur les procédures d’assemblage, de démontage et d’inspection (PADI);

e)	Évaluation de la durabilité;

f)	Procédure d’essai (rebond, bonnes pratiques, mesure de vitesse, etc.);

g)	Essais d’homologation;

h)	Analyse et échange des résultats des essais;

i)	Évaluation de la reproductibilité et de la répétabilité;

j)	Évaluation et décision en matière de performances, de critères relatifs aux blessures et de valeurs de seuil;

(k)	Évaluation des contre-mesures au niveau du véhicule (faisabilité technique).

2.	Élaboration d’un projet de proposition visant à modifier la phase 2 du RTM no 9.

3.	Élaboration d’un projet de proposition complémentaire de modification du projet de Règlement ONU sur la sécurité des piétons (incluant une recommandation relative aux dispositions transitoires sur la base du point 1).

Annexe 2 – Rapports soumis au WP.29

1er rapport d’activité		ECE/TRANS/WP.29/2012/58

2e rapport d’activité		ECE/TRANS/WP.29/2012/120

3e rapport d’activité		ECE/TRANS/WP.29/2013/36

4e rapport d’activité		ECE/TRANS/WP.29/2013/129

5e rapport d’activité		WP.29-161-21

Appendice − Documents de référence utilisés par le groupe informel

La liste de tous les documents informels employés par ce groupe informel peut être consultée sur le site Web du WP.29 de la CEE (www.unece.org/trans/main/welcwp29.html)

| Cote | Rév. | Titre |
| --- | --- | --- |
| ECE/TRANS/ WP.29/GRSP/2011/13 |  | Proposal for Amendment 2 to global technical regulation No. 9 (Pedestrian safety) |
| GRSP-49-38 |  | Draft terms of reference for the IWG on pedestrian safety phase 2 (IG PS2) |
| ECE/TRANS/ WP.29/1091 |  | Reports of the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations on its 154th session, Administrative Committee of the 1958 Agreement on its forty-eighth session, Executive Committee of the 1998 Agreement on its thirty-second session, Administrative Committee of the 1997 Agreement on its eighth session |
| GTR9-C-01 | 1 | Agenda of the Constitutional Meeting of the IWG on gtr No 9 - Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-C-02 | 1 | Minutes of the Constitutional Meeting of the IWG on gtr No. 9 – Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-C-03 |  | Informal document GRSP-49-38: Draft terms of reference for the IWG on pedestrian safety phase 2 (IG PS2) |
| GTR9-C-04 | 1 | History of Development of the FlexPLI |
| GTR9-C-05 |  | Review of the FlexPLI TEG Activities |
| GTR9-C-06 |  | Comments on the Draft Terms of Reference for the IWG on Pedestrian Safety Phase 2 (28/10/2011) |
| GTR9-C-07 | 1 | Final Operating Principles and Terms of Reference for the IG GTR9-PH2 |
| GTR9-C-08 |  | TEG document matrix |
| GTR9-1-01 | 1 | Agenda for the 1st meeting of the IWG GTR9-PH2 |
| GTR9-1-02 | 1 | Minutes of the 1st meeting of the IWG GTR9-PH2 |
| GTR9-1-03 | 1 | Document TF-RUCC-K-03-Rev.1: Work plan of TF-RUCC |
| GTR9-1-04 |  | FlexPLI Version GTR Prototype SN-02 - Durability Assessment |
| GTR9-1-05 | 1 | Technical Discussion – Biofidelity |
| GTR9-1-06 | 1 | Technical Discussion – Injury Criteria |
| GTR9-1-07 | 1 | Technical Discussion – Benefit |
| GTR9-1-08 | 1 | FlexPLI GTR Status, 1 – 2 December 2011 |
| GTR9-1-09 |  | Inf. Doc. WP.29-155-35: Report to the November session of WP.29 on the activities of the IWG GTR9-PH2 |
| GTR9-1-10 |  | Changes to Flex PLI GTR Since Prototype Build, Status Dec. 2010 |
| GTR9-1-11 |  | Scatter of pendulum test results, 09.11.2010 |
| GTR9-1-12 |  | Informal document GRSP-49-23: Update on Pedestrian Leg Testing |
| GTR9-2-01 | 1 | Agenda for the 2nd meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-2-02 | 1 | Minutes of the 2nd meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-2-03 |  | Proposal for a Modification of the Bumper Test Area for Lower and Upper Legform to Bumper Tests |
| GTR9-2-04 | 1 | Robustness of SN02 prototype test results - Revision 1 |
| GTR9-2-05 |  | Comparison of Filter Classes for FlexPLI |
| GTR9-2-06 |  | Technical Specification and PADI |
| GTR9-2-07 | 1 | Technical Discussion – Benefit (Update of document GTR9-1-07 Rev. 1) |
| GTR9-2-08 |  | FlexPLI GTR meeting actions |
| GTR9-2-09 |  | FlexPLI GTR – FE model v2.0 |
| GTR9-2-10 | 2 | FlexPLI Comparison - test experiences with different impactors (completed during the 3rd meeting) |
| GTR9-2-11 |  | Informal document WP.29-156-11: First progress report of the IWG GTR9-PH2 |
| GTR9-2-12 |  | Re-examination of Number of Pedestrians by Injury Severity |
| GTR9-2-13 |  | FLEX PLI Update for Alliance of Automobile Manufacturers |
| GTR9-2-14 |  | Updated Japan progress report: Review and update certification test corridors and test methods (added pendulum test data) |
| GTR9-3-01 | 1 | Agenda for the 3rd meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-3-02 | 1 | Minutes of the 3rd meeting of the IWG GTR9-PH2 – Final |
| GTR9-3-03 |  | Informal document GRSP-51-15: Draft second progress report of the IWG GTR9-PH2 |
| GTR9-3-04 |  | Flex PLI GTR User Manual Rev. C |
| GTR9-3-05 |  | FlexPLI Prototype SN04 Robustness Test results |
| GTR9-3-06 |  | Proposal for a future vehicle test matrix |
| GTR9-4-01 | 1 | Agenda for the 4th meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-4-02 | 1 | Minutes of the 4th meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-4-03 | 3 | Status of activity list items |
| GTR9-4-04 |  | 1994 EEVC WG10 Report |
| GTR9-4-05 |  | 1996 EEVC WG10 report to the 15th ESV conference |
| GTR9-4-06 |  | 1998/2002 EEVC WG17 Report |
| GTR9-4-07 |  | TF-RUCC Activity Report 6 Sept. 2012 |
| GTR9-4-08 |  | Guidelines To Conduct FlexPLI Round Robin Car Test Smoothly and Effectively |
| GTR9-4-09 |  | FlexPLI Round Robin Test Results |
| GTR9-4-10 |  | Informal document WP.29-157-16: Proposal for the establishment of Special Resolution No. 2 on description and performance of test tools and devices necessary for the assessment of compliance |
| GTR9-4-11 |  | Investigation of the Influences of Friction within the Inverse Certification Test Setup |
| GTR9-4-12 |  | Report addressing the Pedestrian Research performed by JASIC |
| GTR9-4-13 |  | JP Research Summary: JASIC Flex Injury Estimate |
| GTR9-4-14 |  | Comparison of FlexPLI Performance in Vehicle Tests with Prototype and Series Production Legforms |
| GTR9-4-15 |  | Informal document WP.29-157-21: 2nd progress report of the IWG GTR9-PH2 |
| GTR9-4-16 | 1 | Pedestrian Lower Extremity Injury Risk - Revision 1 |
| GTR9-4-17 |  | FlexPLI Round Robin Car Test Schedule |
| GTR9-4-18 |  | FlexPLI vs. EEVC LFI Benefit Estimation |
| GTR9-4-19 |  | Overview of NHTSA Pedestrian Activities |
| GTR9-4-20 |  | Validation of pedestrian lower limb injury assessment using subsystem impactors (IRCOBI conference, 12th – 14th Sept. 2012) |
| GTR9-4-21 |  | OSRP Pedestrian Lower Leg Response Research test series |
| GTR9-4-22 |  | Checklist for Vehicle Testing |
| GTR9-5-01 | 1 | Agenda for the 4th meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-5-02 | 1 | Minutes of the 5th meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-5-03 |  | Pedestrian Injuries By Source: Serious and Disabling Injuries in US and European Cases (Mallory et al. Paper for 56th AAAM Annual Conference) |
| GTR9-5-04 |  | Flex PLI gtr User Manual Rev. D, Oct. 2012 |
| GTR9-5-05 | 2 | FlexPLI - Round Robin Tests |
| GTR9-5-06 |  | Informal document WP29-158-28: Draft 3rd progress report |
| GTR9-5-07 | c2 | Discussion on Feasibility of FlexPLI Countermeasures |
| GTR9-5-08 |  | Proposal for Procedure to Process FlexPLI Measurements in Rebound Phase |
| GTR9-5-09 |  | Applicability Information |
| GTR9-5-10 |  | FlexPLI Durability Against Larger Vehicles |
| GTR9-5-11 |  | FlexPLI Repeatability in Car Tests |
| GTR9-5-12 |  | Experimental Validation of Human and FlexPLI FE Models |
| GTR9-5-13 |  | FlexPLI vs. EEVC LFI Correlation |
| GTR9-5-14 |  | Benefit and Cost; Additional Analysis based on GTR9-2-07r1 |
| GTR9-5-15 |  | Moving Ram Friction Effect |
| GTR9-5-16 | 1 | Round Robin Test Result (E-Leg) |
| GTR9-5-17 |  | FlexPLI Test Results (SN-03) |
| GTR9-5-18 |  | Flex PLI Logbook for the IG GTR9-PH2 Round Robin Tests |
| GTR9-5-19 |  | Estimation of Cost Reduction due to Introduction of FlexPLI within GTR9 |
| GTR9-5-20 |  | Verification of Draft FlexPLI prototype impactor limits and application to FlexPLI serial production level |
| GTR9-5-21 |  | US Round Robin Test Status |
| GTR9-5-22 |  | Information on vehicle data used in NHTSA's studies |
| GTR9-5-23 | c | Initial comments of OICA experts to the 5th IG GTR9-PH2 meeting in response to document GTR9-5-20 |
| GTR9-5-24 |  | Height tolerance for pedestrian protection |
| GTR9-5-25 |  | Flex PLI Inverse Test Setup - Moving Ram Friction |
| GTR9-5-26 |  | Investigation of the influences of friction within the inverse certification test setup of the FlexPLI - Lower Legform Impactor |
| GTR9-5-27 |  | Clarification of Injury Threshold Determination Process Used by JAMA |
| GTR9-5-28 |  | Operating Principles and Terms of Reference for the IG GTR9-PH2, updated version 5th meeting |
| GTR9-5-29 |  | Draft gtr No 9 amendment, version 2012-12-06 |
| GTR9-5-30 |  | Discussion of the Rebound Issue, ACEA comments |
| GTR9-5-31 | 1 | FlexPLI version GTR drawing package |
| GTR9-6-01 | 1 | Agenda for the 6th meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-6-02 | 2 | Minutes of the 6th meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-6-03 |  | FlexPLI Testing: Propelling Accuracy |
| GTR9-6-04 |  | Guidelines for the development of drawings for a test tool to be added as an Addendum to M.R.1 - (ECE/TRANS/WP.29/1101) |
| GTR9-6-05 |  | Schedule to prepare an Addendum for FlexPLI for the M.R.1 |
| GTR9-6-06 |  | FlexPLI GTR User Manual Rev. E 2013 |
| GTR9-6-07 |  | Definition of FlexPLI Biofidelic Assessment Interval |
| GTR9-6-08 | 1 | Derivation of FlexPLI thresholds |
| GTR9-6-09 |  | FlexPLI Drawings |
| GTR9-6-10 |  | FlexPLI Pre- & Post-Test Procedure |
| GTR9-6-11 |  | Consideration of the Rebound Phase |
| GTR9-6-12 |  | Validation of Flex-GTR model |
| GTR9-6-13 |  | Proposal for a wording to consider tolerances of the normal ride height |
| GTR9-6-14 | 1 | FlexPLI Round Robin Testing |
| GTR9-6-15 | 1 | Summary JPR Report Evaluating the Methodology and Assumptions Made in Doc. GTR9-5-14 & GTR9-5-19 |
| GTR9-6-16 |  | JPR Report Evaluating the Methodology and Assumptions Made in Doc. GTR9-5-14 and GTR9-5-19 |
| GTR9-6-17 |  | Large Truck/SUV Challenges |
| GTR9-6-18 |  | FlexPLI Round Robin Test Results |
| GTR9-6-19 | 1 | FlexPLI Round Robin Test Results |
| GTR9-6-20 |  | Discussion on Impactor Thresholds |
| GTR9-6-21 |  | Flex-PLI Rebound Issue: Industry Proposal (Update) |
| GTR9-6-22 |  | FlexPLI Drawing Review (Surface Level) |
| GTR9-6-23 | 2 | FlexPLI Drawings Review |
| GTR9-6-24 |  | Durability Study SN-03 |
| GTR9-6-25 |  | Comments on GTR9-6-15 (JP Research review of JASIC & BASt FlexPLI Injury Reduction Estimate) |
| GTR9-6-26 |  | Development of Injury Probability Functions for the Flexible Pedestrian Legform Impactor |
| GTR9-6-27 |  | Comments on Alliance and JP Research Documents (GTR9-6-15 and GTR9-6-16) |
| GTR9-6-28 |  | Certification test results of the OEM legform used in document GTR9-6-20 |
| GTR9-7-01 | 1 | Agenda for the 7th meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-7-02 | 1 | Minutes of the 7th meeting of the IWG GTR9-PH2 - Final |
| GTR9-7-03 |  | Draft running order of the provisional agenda |
| GTR9-7-04 |  | Information on drawing package kindly provided by Humanetics |
| GTR9-7-05 | c | Result of drawing review (surface level) |
| GTR9-7-06 | c | Result of manual review |
| GTR9-7-07 |  | Injury Probability Function for Tibia Fracture and MCL Failure |
| GTR9-7-08 |  | Development of Flex-GTR Master Leg FE Model and Evaluation of Validity of Current Threshold Values |
| GTR9-7-09 |  | Flex-GTR Master Leg Level Impactor Test Data - Pendulum Test |
| GTR9-7-10 |  | FlexPLI Logbook - legform SN-01 |
| GTR9-7-11 |  | FlexPLI Logbook - legform SN-03 |
| GTR9-7-12 |  | FlexPLI Logbook - legform E-Leg |
| GTR9-7-13 |  | FlexPLI Rebound Phase |
| GTR9-7-14 |  | Detailed Review of Drawing Package and Itemized Check against Master Leg Impactor SN03 |
| GTR9-7-15 |  | BASt comments on GTR9-7-13:JASIC position on FlexPLI rebound phase |
| GTR9-7-16 | 1 | Collation of FlexPLI Pendulum Certification Test Results |
| GTR9-7-17 | 1 | Collation of FlexPLI Inverse Certification Test Results |
| GTR9-8-01 | 1 | Agenda for the 8th meeting of the IWG on Gtr No. 9 – Phase 2 (IG GTR9-PH2) - Final |
| GTR9-8-02 |  | Minutes of the 8th meeting of the IWG on Gtr No. 9 – Phase 2 (IG GTR9-PH2) - Draft |
| GTR9-8-03 | 1 | GTR9 – Draft Working Document of IG GTR9 PH2; Version 1, 04 Sept. 2013 |
| GTR9-8-04 |  | GTR9 – Draft Preamble of IG GTR9 PH2; Version 1, 04 Sept. 2014 |
| GTR9-8-05 |  | (not used) |
| GTR9-8-06 |  | OICA comments on the draft text, based on document GRSP-53-29 |
| GTR9-8-07 |  | Proposed Title Block for Regulation Drawings |
| GTR9-8-08 | 1 | Comments to JAMA presentation GTR9-7-06c and Proposed Changes, FlexPLI GTR Manual |
| GTR9-8-09 |  | Comments to Cellbond Flex PLI Drawing Check Document GTR9-6-23 |
| GTR9-8-10 |  | Comments to JASIC's Comments Provided with Document GTR9-7-05c |
| GTR9-8-11 |  | Comparison of Effect of Different Approaches on Injury Risk Functions |
| GTR9-8-12 |  | Possible Influence of Temperature and Humidity on the FlexPLI Behavior |
| GTR9-8-13 |  | FlexPLI Manual: FlexPLI Preparation before Car Testing |
| GTR9-8-14 |  | Request for Transitional Provisions for FlexPLI Usage |
| GTR9-8-15 |  | FlexPLI Biofidelic Assessment Interval (BAI): Open Issues |
| GTR9-8-16 |  | Change to foam flesh used by EEVC lower & upper legforms |
| GTR9-8-17 |  | FlexPLI Version GTR - Testing of Vehicles with Different Bumper Systems |
| GTR9-8-18 |  | Femur Certification Corridors for the Inverse Test (Zero Cross Timing) |
| GTR9-8-19 |  | Femur Certification Corridors for the Pendulum Test (Zero Cross Timing) |
| GTR9-9-01 | 1 | Agenda for the 8th meeting of the IWG on gtr No. 9 – Phase 2 (IG GTR9-PH2) - Draft |
| GTR9-9-02 |  | (Minutes of the 9th Meeting, not yet available) |
| GTR9-9-03 |  | FlexPLI weight tolerances, Reduction of proposed weight tolerances |
| GTR9-9-04 | 1 | Lower Legform Test Area, Justification of the Need for a Relaxation Zone |
| GTR9-9-05 |  | Proposal of 01 series of amendments to Regulation No. 127: Transitional provisions |
| GTR9-9-06 |  | Proposed amendments of the three-point bending certification test figure |
| GTR9-9-07 | 1 | FlexPLI GTR User Manual Rev. F (Draft) 2013 |
| GTR9-9-08 | 1 | Updates to Flex PLI Manual Rev E to Rev F |
| GTR9-9-09 |  | Max and Min Femur Certification Analysis FlexPLI |
| GTR9-9-10 |  | FlexPLI Weight Tolerance Review |
| GTR9-9-11 |  | Reviewed FlexPLI version GTR drawing package |
| GTR9-9-12 |  | Details of Drawing Updates to Flex PLI gtr No. 9 Regulation Drawings |
| GTR9-9-13 |  | Flesh Neoprene Corridor FlexPLI |
| GTR9-9-14 |  | Dimensional Tolerance Review FlexPLI |
| GTR9-9-15 |  | Confor Foam Change [for EEVC Impactors] |
| GTR9-9-16 |  | Flex PLI Drawing Review |
| GTR9-9-17 |  | Legform Tests, Results from Round 2, FlexPLI |

Annexe III

Projets d’amendements au Règlement no 14

Amendements adoptés concernant le document ECE/TRANS/WP.29/
GRSP/2013/18 (voir par. 15 du présent rapport)

Paragraphe 2.32, modifier comme suit:

«2.32		Par “place assise i-Size”, une place assise désignée comme telle par le constructeur, spécialement conçue pour accueillir un dispositif de retenue pour enfants de type “i-Size” et qui satisfait aux prescriptions du présent Règlement.».

Amendements adoptés concernant le document ECE/TRANS/WP.29/
GRSP/2013/4 (voir par. 16 du présent rapport)

Paragraphe 5.3.8.7, modifier comme suit:

«5.3.8.7	Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5.3.8.1, les véhicules cabriolets définis au paragraphe 8.1 de l’annexe 7 de la Résolution d’Ensemble sur la Construction des Véhicules (R.E.3) doivent être équipés d’au moins deux ancrages inférieurs ISOFIX. Si un ancrage pour fixation supérieure est fourni sur ces véhicules, il devra être conforme aux prescriptions du présent Règlement.».

Ajouter un nouveau paragraphe 5.3.8.8, ainsi conçu:

«5.3.8.8	Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3.8.1, si un véhicule n’est équipé que d’un siège par rangée, un seul ancrage ISOFIX est exigé à la place du passager. Cependant, lorsqu’il n’est pas possible d’installer un dispositif ISOFIX faisant face vers l’avant (tel que défini à l’appendice 2 de l’annexe 17 du Règlement no 16), aussi petit soit-il, à la place du passager, aucun ancrage ISOFIX n’est exigé, à condition qu’un dispositif de retenue pour enfants “spécifique au véhicule” soit disponible pour le véhicule considéré.».

Les anciens paragraphes 5.3.8.8 et 5.3.8.9 deviennent les paragraphes 5.3.8.9 et 5.3.8.10.

Annexe IV

Projets d’amendements au Règlement no 44

Amendements adoptés concernant le document ECE/TRANS/WP.29/
GRSP/2013/10 (voir par. 21 du présent rapport)

Paragraphe 8.1.2.1, modifier comme suit:

«8.1.2.1	Le mannequin sera équipé de l’un ou l’autre des dispositifs d’application de la force, comme il est décrit à l’annexe 23. Installer le mannequin dans le dispositif de retenue, conformément au présent Règlement et compte tenu des instructions du fabricant, les sangles ayant le degré de mou prescrit au paragraphe 8.1.3.6 ci-dessous, appliqué à tous les systèmes de manière identique.».

Annexe V

Projets d’amendements au Règlement no 127

Adoptés sur la base du document GRSP-54-09-Rev.1 (voir par. 28 du présent rapport)

Paragraphe 2.1, modifier comme suit:

«2.1	“Zone d’impact de l’élément de frappe tête d’adulte”… Elle est délimitée:

a)	Vers l’avant, par une longueur développée de 1 700 mm, ou par une ligne située à au moins 82,5 mm en arrière de la ligne de référence du bord d’attaque du capot si celle-ci est située plus en arrière dans une position latérale donnée;

b)	Vers l’arrière, par une longueur développée de 2 100 mm, ou par une ligne située à au moins 82,5 mm en avant de la ligne de référence arrière du capot si celle-ci est située plus en avant dans une position latérale donnée;

c)	Sur les côtés, par une ligne située à 82,5 mm à l’intérieur de la ligne de référence latérale.

La distance de 82,5 mm est mesurée au moyen d’un mètre à ruban plaqué sur la surface extérieure du véhicule.».

Ajouter un nouveau paragraphe 2.9, ainsi conçu:

«2.9		La “zone d’impact sur la face supérieure du capot” est composée de la zone d’impact avec la tête d’essai d’enfant et de la zone d’impact avec la tête d’essai d’adulte, comme défini respectivement aux paragraphes 2.14 et 2.1.».

Les anciens paragraphes 2.9 et 2.10 deviennent les paragraphes 2.10 et 2.11.

L’ancien paragraphe 2.11 devient le paragraphe 2.12, qui est à modifier comme suit:

«2.1112	“Zone d’impact sur le pare-chocs” … qui coupent les points situés à 66 mm au moins à l’intérieur des angles du pare-chocs. Cette distance est mesurée au moyen d’un mètre à ruban plaqué sur la surface extérieure du véhicule.».

L’ancien paragraphe 2.12 devient le paragraphe 2.13.

L’ancien paragraphe 2.13 devient le paragraphe 2.14 et est à modifier comme suit:

«2.1314	“Zone d’impact de l’élément de frappe tête d’enfant”, une zone délimitée:

a)	Vers l’avant, par une longueur développée de 1 000 mm, ou par une ligne située à au moins 82,5 mm en arrière de la ligne de référence du bord d’attaque du capot si celle-ci est située plus en arrière dans une position latérale donnée;

b)	Vers l’arrière, par une longueur développée de 1 700 mm, ou par une ligne située à au moins 82,5 mm en avant de la ligne de référence arrière du capot si celle-ci est située plus en avant dans une position latérale donnée;

c)	Sur les côtés, par une ligne située à 82,5 mm à l’intérieur de la ligne de référence latérale.

La distance de 82,5 mm est mesurée au moyen d’un mètre à ruban plaqué sur la surface extérieure du véhicule.».

Les paragraphes 2.14 à 2.21 deviennent les paragraphes 2.15 à 2.22.

Ancien paragraphe 2.22, à supprimer.

Figure 7, supprimer.

L’ancienne figure 8 devient la figure 7.

Ajouter de nouveaux paragraphes 2.26 à 2.26.2 et de nouvelles figures 8A et 8B, ainsi conçus:

«2.26	“Point de mesure”

Le point de mesure est parfois appelé “point d’essai” ou “point d’impact”. En tout état de cause, le résultat de l’essai sera attribué à ce point, indépendamment de la position du premier contact.

2.26.1	Le point de mesure pour l’essai avec l’élément de frappe tête est un point situé à la surface extérieure du véhicule choisi pour l’évaluation. Le point de mesure est l’endroit où le profil de l’élément de frappe tête entre en contact avec la section transversale de la surface extérieure du véhicule dans un plan longitudinal vertical passant par le centre de gravité de la tête d’essai (voir figure 8A).

2.26.2	Le “point de mesure” pour l’essai avec l’élément de frappe tibia contre pare-chocs et l’essai avec l’élément de frappe fémur contre pare-chocs est situé dans le plan longitudinal vertical passant par l’axe médian de l’élément de frappe (voir figure 8B).

Figure 8A
Point de mesure situé dans le plan longitudinal vertical passant par le centre de l’élément de frappe tête (voir par. 2.26.1)2

Figure 8B
Point de mesure dans le plan longitudinal vertical passant par l’axe médian de l’élément de frappe (voir par. 2.26.2)

"

Les paragraphes 2.26 à 2.28 deviennent les paragraphes 2.27 à 2.29.

Ancien paragraphe 2.29, supprimer.

Paragraphe 5.2.1, modifier comme suit:

«5.2.1		Éléments de frappe tête d’enfant et tête d’adulte

Lorsque l’essai … tiers de la zone d’impact sur la face supérieure du capot…».

Annexe 5,

Paragraphe 1.4, modifier comme suit:

«1.4.		Les points de mesure choisis sont situés… zone définie au paragraphe 2.12.».

Paragraphe 1.5, modifier comme suit:

«1.5		Trois essais ... les points de mesure sélectionnés pour les essais doivent être distants d’au moins 132 mm horizontalement et…».

Paragraphe 1.10, à modifier comme suit:

«1.10		Pour l’élément de frappe tibia, une tolérance de (10 mm concernant la position horizontale et verticale du point d’impact s’applique. Le laboratoire d’essai peut vérifier à un nombre suffisant de points de mesure que cette condition peut être remplie et que les essais sont donc effectués avec la précision nécessaire.».

Paragraphe 2.4, modifier comme suit:

«2.4		Les points de mesure choisis sont situés … paragraphe 2.12.».

Paragraphe 2.5, modifier comme suit:

«2.5		Trois essais … Les points de mesure sélectionnés pour les essais doivent être distants d’au moins 132 mm horizontalement et…».

Paragraphe 2.6, modifier comme suit:

«2.6		La direction … de ±2°.

À l’instant du premier contact, l’axe médian de l’élément de frappe doit être situé verticalement à mi-hauteur entre les lignes de référence supérieure et inférieure du pare-chocs, avec une tolérance de (10 mm, et l’axe médian vertical doit être aligné latéralement sur le point d’impact choisi, avec une tolérance de (10 mm. Le laboratoire d’essai peut vérifier à un nombre suffisant de points de mesure que cette condition peut être remplie et que les essais sont donc effectués avec la précision nécessaire.».

Paragraphe 3.3.1, modifier comme suit:

«3.3.1	L’évolution des valeurs d’accélération... Le point de mesure sur l’avant du ...».

Paragraphe 3.4.1, modifier comme suit:

«3.4.1	Le constructeur … sur le capot les zones dans lesquelles la valeur HIC ...»

Annexe 5, figure 3, modifier comme suit:

«Figure 3 
Exemple de répartition des zones HIC1000 et HIC1700

»

Paragraphes 3.4.2 à 3.4.4, modifier comme suit:

«3.4.2	Le constructeur doit indiquer sur un croquis la répartition de la zone d’impact de la face supérieure du capot ainsi que des zones HIC1000 et…

3.4.3	Les zones … partir du point de mesure.

3.4.4	La répartition de la zone d’impact de la face supérieure du capot ainsi que des zones HIC1000 et HIC1700 se fait sur la base…».

Paragraphe 3.5, modifier comme suit:

«3.5	Points de mesure − Prescriptions particulières

… si un certain nombre de points de mesure ont été sélectionnés … et la zone d’essai restante est trop réduite pour choisir un autre point de mesure en respectant l’espacement minimal requis, il est alors…».

Paragraphes 4.3 à 4.5, modifier comme suit:

«4.3	Les points de mesure choisis sur le capot pour l’élément de frappe tête d’enfant doivent être distants d’au moins 165 mm et situés dans la zone d’impact de l’élément de frappe tête d’enfant telle que définie au paragraphe 2.14.

Ces distances minimum … véhicule.

4.4	Les points de mesure sont choisis … en dehors de la zone d’impact.

4.5	Pour les essais avec l’élément de frappe tête d’enfant, une tolérance de ±10 mm concernant la position longitudinale et transversale du point d’impact s’applique. Cette tolérance est mesurée le long de la surface du capot. Le laboratoire d’essai peut vérifier à un nombre suffisant de points de mesure que cette condition peut être remplie et que les essais sont donc effectués avec la précision nécessaire.».

Paragraphes 5.3 à 5.5, modifier comme suit:

«5.3	Les points de mesure choisis sur le capot pour l’élément de frappe tête d’adulte doivent être distants d’au moins 165 mm et situés dans la zone d’impact de l’élément de frappe tête d’adulte telle que définie au paragraphe 2.1.

Ces distances minimum … véhicule.

5.4	Les points de mesure sont … en dehors de la zone d’impact.

5.5	Pour les essais avec l’élément de frappe tête d’adulte, une tolérance de ±10 mm concernant la position longitudinale et transversale du point d’impact s’applique. Cette tolérance est mesurée le long de la surface du capot. Le laboratoire d’essai peut vérifier à un nombre suffisant de points de mesure que cette condition peut être remplie et que les essais sont donc effectués avec la précision nécessaire.».

Annexe 6, remplacer «étalonnage» par «homologation» dans la totalité du libellé de l’annexe.

Annexe VI

[En anglais seulement]

List of GRSP informal working groups

| Informal working group | Chair | Expiry date of the mandate [pending WP.29 decision] | Secretary |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontal Impact (FI) | Mr. Pierre Castaing (France) Phone: +33 1-69801750 Fax: +33 1-69801719 email: pierre.castaing@utac.com | December 2014 |  |
| Harmonized side impact dummies | Ms. Marisol Medri (USA) Phone: +1 202 366 6987 Fax: +1 202 493 29 90 email: marisol.medri@dot.gov | December 2015 |  |
| Head Restraints (GTR7-Phase 2) | Mr. Bernard Frost (UK) Phone: +44-(0)207 9442107 Fax: +44-(0)207 9449623 email: bernie.frost@dft.gsi.gov.uk | December 2015 | OICA |
| Hydrogen and fuel cells subgroup safety (SGS) | Mr. Kazuyuki Narusawa (Japan) Phone: +81 4-22413218 Fax: +81 4-22768604 email: narusawa@ntsel.go.jp | Expired | USA |
| Child Restraint Systems (CRS) | Mr. Pierre Castaing (France) Phone: +33 1-69801750 Fax: +33 1-69801719 email: pierre.castaing@utac.com | December 2014 |  |
| Pedestrian Safety (GTR9-Phase 2) | Mr. Richard Damm (Germany) Tel.: +49 (0) 228 99 300 4302 Fax: +49 (0) 228 99 300 807 4302 email: richard.damm@bmvbs.bund.de | [November 2014] |  |
| Pole Side Impact (PSI) | Mr. Robert Hogan (Australia) Phone: +61 2 62 74 72 66 Fax: +61 2 62 74 74 77 email: robert.hogan@infrastructure.gov.au | March 2014 |  |
| Electric Vehicle Safety (EVS) | Mr. N. Nguyen (USA), (vice-chaired by theEuropean Union and China) Phone: +1 202 366 69 34 Fax: +1 202 493 29 90 email: nha.nguyen@dot.gov | December 2014 | Japan |
| Rechargeable Energy Storage Systems (REESS) | Mr. G. Kellermann (Germany) Phone: +49 228 300 43 04 Fax: +49 228 300 807 43 04 email: gerd.kellermann@bmvbs.bund.de | November 2014 | OICA |

# Footnotes

Le rapport final du groupe d’experts technique est disponible sous la forme des documents ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/13 et GRSP-49-15, qui sont répertoriés dans le document GTR9-C-08 de la séance constituante du groupe de travail informel et figurent dans la section “Sous-groupe FlexPLI” du rapport du premier groupe informel de la sécurité des piétons.

[	Une Partie contractante ne disposant d’aucun règlement ou norme de protection des piétons mis en œuvre par sa législation au moment de l’établissement de la phase 2 du Règlement technique mondial no 9 dans le Registre mondial peut décider d'adopter, dans sa législation nationale, des seuils de blessure pour l’allongement dynamique maximum du ligament latéral interne, du ligament croisé antérieur et du ligament croisé postérieur, ainsi que pour les moments dynamiques de flexion du tibia, si elle juge une telle modification appropriée.]».

2	Remarque: en raison de la forme du dessus du capot, le premier contact ne se produit pas toujours dans le même plan longitudinal vertical ou transversal contenant le point de mesure “A”.

# Text boxes

Déformation

Compression (MPa)

Limite inférieure

Limite supérieure