| E/ECE/324/Rev.1/Add.57/Rev.2/Amend.1/Corr.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.57/Rev.2/Amend.1/Corr.1 |
| --- |
|  | 3 octobre 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 57: Règlement no 58

Révision 2 − Amendement 1 − Rectificatif 1

Rectificatif 1 à l’amendement 1 à la révision 2 du Règlement − Date d’entrée en vigueur: 26 juillet 2012

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation:

I.	Des dispositifs arrière de protection antiencastrement

II.	Des véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif arrière de protection antiencastrement d’un type homologué

III.	Des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’arrière

Paragraphe 2.3, modifier comme suit:

«2.3	Tout véhicule de l’une des catégories M1, M2, M3, N1, O1 ou O2 est considéré comme…

S’il y a plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en considération est celle de l’essieu le plus large.

Les prescriptions des paragraphes 2.3 b) ou 2.3 c) ci-dessus doivent être respectées au moins sur une ligne:

i)	Située au maximum à 450 mm de l’extrémité arrière du véhicule;

ii)	Qui peut présenter des interruptions ne totalisant pas plus de 200 mm.».

Paragraphe 24.1, modifier comme suit:

«24.1	Si le véhicule … des paragraphes 2.3 b) ou 2.3 c) ou du paragraphe 25 ci-après et a été soumis à l’essai conformément aux conditions prescrites au paragraphe 2.2, l’homologation … accordée.».

Paragraphe 31.5, modifier comme suit:

«31.5	Au terme d’un délai de 48 mois…

a)	… aux prescriptions des paragraphes 2.3 b) ou 2.3 c) ou de la partie III du présent Règlement tel qu’amendé par la série 02 d’amendements;

b)	… aux prescriptions des paragraphes 2.3 b) ou 2.3 c) ou de la partie III du présent Règlement tel qu’amendé par la série 02 d’amendements;

…».

Annexe 3, modifier comme suit:

«Annexe 3

…

d’un type de véhicule en ce qui concerne sa protection antiencastrement à l’arrière conformément au paragraphe 2.3 b)/au paragraphe 2.3 c)/à la partie III 2/du Règlement no 58.

2/	Biffer la mention inutile.».